## Slide 1
SP5 / H2
Nivel Físico
Ethernet
Medios de transmisión, categorías de cable y estándares IEEE 802.3
Prof. Víctor

## Slide 2
Contenidos de esta clase
01
Subniveles del nivel físico y la Regla 5-4-3-2-1
02
Coaxial Grueso — 10Base5 (Thicknet)
03
Coaxial Fino — 10Base2 (Thinnet)
04
Par Trenzado UTP y Categorías — 10BaseT
05
Fibra Óptica: Multimodo y Monomodo
06
Estándares IEEE sobre fibra óptica
07
Actualización tecnológica 2024-2025
08
Verdadero o Falso — Evaluación
Notes: Presentar brevemente los temas que se van a ver en la clase. Preguntar a los alumnos qué tipos de cables conocen.

## Slide 3
Subniveles del Nivel Físico
El protocolo CSMA/CD y la Regla 5-4-3-2-1
Subniveles del Nivel Físico
Señalización física
Codifica y envía las señales eléctricas/ópticas
Acoplamiento al medio
Interfaz entre el transceiver y el cable
Medios soportados
Coaxial, Par Trenzado, Fibra Óptica, Microondas
Tipos de transmisión
Banda base o Banda ancha
Regla 5 – 4 – 3 – 2 – 1
5
Segmentos máximos
4
Repetidores / Hubs
3
Segmentos con hosts
2
Segmentos de enlace (sin hosts)
1
Dominio de colisión
Notes: Explicar que CSMA/CD requiere que la estación "escuche" su propia trama. Si el segmento es muy largo, la colisión no llega a tiempo. La Regla 5-4-3-2-1 es práctica, no absoluta. Preguntar: ¿qué pasa si hay más de 4 repetidores?

## Slide 4
IEEE 802.3 10Base5 — Coaxial Grueso (Thicknet)
El primer medio de Ethernet (1980)
Características Técnicas
Velocidad:
10 Mbps
Segmento máx.:
500 metros
Nodos por segmento:
Máx. 100
Repetidores:
Máx. 4 (2,5 km total)
Espaciado de taps:
Múltiplos de 2,5 m
Conector:
AUI (DB15) — cable drop
Topología:
Bus lineal
Nomenclatura 10Base5
10
10 Mbps de velocidad
Base
Banda base (Baseband)
5
500 m por segmento
💡 Conector Vampiro (Vampire Tap): perfora el aislante y conecta directamente al conductor central sin cortar el cable.
Notes: El Thicknet fue el primer Ethernet del mundo. Los "taps vampiro" son una solución ingeniosa para no cortar el cable principal. Hoy es completamente obsoleto pero importante para entender la evolución de las redes.

## Slide 5
IEEE 802.3 10Base2 — Coaxial Fino (Thinnet)
Conocido como "Cheapernet" por su bajo costo
Características Técnicas
Velocidad:
10 Mbps
Segmento máx.:
185 metros (~200 m)
Nodos por segmento:
Máx. 30
Distancia mín. entre nodos:
0,5 metros
Conector:
BNC tipo T
Terminadores:
50 Ohm en cada extremo
Topología:
Bus lineal
Nomenclatura 10Base2
10
10 Mbps
Base
Banda base
2
≈200 m (son 185 m reales)
❗ Error frecuente: Confundir 10Base2 (185 m) con 10Base5 (500 m). El "2" del nombre no es la distancia exacta sino la aproximación en cientos de metros.
Notes: Comparar con 10Base5: mismo protocolo pero cable más delgado, más barato, más fácil de instalar. El conector BNC T permite conectar/desconectar nodos. Si se desconecta un conector T, toda la red cae. Eso es una limitación del bus lineal.

## Slide 6
IEEE 802.3 10BaseT — Par Trenzado UTP
La revolución de la topología en estrella
Por qué UTP cambió todo
Topología estrella
Hub o Switch en el centro → si cae un cable, solo ese nodo pierde conexión
Conector RJ45
Pines 1-2: Transmisión (TX) | Pines 3-6: Recepción (RX)
Velocidad base
10/100/1000 Mbps según la categoría y el switch
Instalación sencilla
Misma apariencia que el cable telefónico RJ11, más fácil de cablear en edificios
Diagnóstico fácil
Luces de actividad en la placa de red y el switch permiten localizar fallas
Categorías UTP más usadas
Categoría
Velocidad
Nota
Cat 3
10 Mbps
Legacy
Cat 5
100 Mbps
Fast Eth.
Cat 5e
1 Gbps
Gigabit
Cat 6
1 Gbps / 10 Gbps*
Actual
Cat 6A
10 Gbps / 100 m
Recomendada
Cat 7
10 Gbps
STP
Cat 8
40 Gbps / 30 m
Data Center
Notes: Destacar la diferencia entre la topología estrella (UTP) y bus (coaxial). Preguntar: si se rompe el hub, ¿qué pasa? Contrastar con: si se rompe un cable UTP, ¿qué pasa? Cat 6A es la recomendación mínima para instalaciones nuevas en 2024.

## Slide 7
Fibra Óptica — Principios y Tipos
Pulsos de luz en lugar de señales eléctricas
Fibra Multimodo (MMF)
• Núcleo: 50 – 62,5 µm de diámetro
• Múltiples trayectorias de luz simultáneas
• Mayor dispersión → distancias menores
• Distancia típica: hasta 2 km en LAN
• Fuente de luz: LED o laser VCSEL
• Más económica de instalar y conectizar
• Ideal para: edificios, campus, data centers
• Estándares: 10BaseFL, 100BaseFX, 1000BaseSX
Fibra Monomodo (SMF)
• Núcleo: ~9 µm de diámetro
• Una sola trayectoria de luz
• Mínima dispersión → largas distancias
• Distancia típica: hasta 80 km (sin amplif.)
• Fuente de luz: Laser DFB o distribuido
• Mayor costo de equipos y conectores
• Ideal para: WAN, backbone, interurban
• Estándares: 1000BaseLX, 10GBaseLR
Notes: Analogía para los alumnos: Multimodo = autopista de varios carriles (rápida pero se congestiona a distancias largas). Monomodo = carril único de alta velocidad sin interferencias. Preguntar: ¿por qué el internet de larga distancia usa fibra monomodo?

## Slide 8
Estándares IEEE 802.3 sobre Fibra Óptica
De 10 Mbps a 400 Gbps
Estándar
Velocidad
Fibra
Distancia
Topología
Estado
10BaseFL
10 Mbps
Multimodo
2.000 m
Estrella
Legacy
100BaseFX
100 Mbps
Multimodo
2.000 m
Estrella
Legacy
1000BaseSX
1 Gbps
Multimodo
550 m
Estrella
En uso
1000BaseLX
1 Gbps
Monomodo
5.000 m
Estrella
En uso
10GBaseSR
10 Gbps
Multimodo
300 m
Estrella
Actual
10GBaseLR
10 Gbps
Monomodo
10 km
Punto-punto
Actual
100GBaseSR4
100 Gbps
Multimodo
100 m
DC
Moderno
400GBase-DR4
400 Gbps
Monomodo
500 m
DC
2024
Notes: Hacer notar la evolución: de 10 Mbps a 400 Gbps. Preguntar: ¿qué factores harían elegir 10GBaseSR vs 10GBaseLR? (distancia y tipo de fibra disponible). Mencionar que los data centers modernos ya trabajan con 400G.

## Slide 9
Actualización Tecnológica 2024-2025
Más allá del libro de texto: ¿qué está pasando hoy?
Wi-Fi 7 (802.11be)
Requiere backbone 10GbE. El cable físico sigue siendo clave. Velocidad teórica: 46 Gbps en 6 GHz.
Cat 6A / Cat 8
Cat 6A es el mínimo recomendado en 2024. Cat 8 para conexiones cortas en racks (hasta 40 Gbps / 30 m).
PoE++ (802.3bt)
Hasta 90W por cable UTP. Alimenta access points Wi-Fi 6/7, cámaras 4K, pantallas IP y hasta laptops.
SPE (802.3cg)
Single Pair Ethernet: 10 Mbps en un único par. Para sensores IoT industriales y automatización (Industry 4.0).
Coherent Optics 400G/800G
Backbone de internet: 400 Gbps y 800 Gbps por fibra monomodo. Redes submarinas intercontinentales.
FTTH / GPON
Fibra hasta el hogar: 1 Gbps simétrico ya disponible comercialmente. GPON permite 2,5 Gbps por fibra compartida.
Notes: Este slide muestra que los conceptos básicos del libro tienen aplicación directa en tecnología de hoy. Wi-Fi 7 exige infraestructura de 10 GbE. El SPE es un cable de 2 hilos que conecta sensores industriales. La fibra llegó a los hogares. Todo sigue siendo "nivel físico".

## Slide 10
Pregunta 1 / 3
¿VERDADERO o FALSO?
V o F: La Regla 5-4-3-2-1 indica que se pueden conectar hasta 5 segmentos mediante 4 repetidores, siendo 3 los que pueden tener hosts conectados.
VERDADERO
FALSO
Notes: Pregunta 1: Dar tiempo a los alumnos para pensar (30-60 segundos). Luego avanzar al siguiente slide con la respuesta.

## Slide 11
Respuesta 1
VERDADERO ✓
V o F: La Regla 5-4-3-2-1 indica que se pueden conectar hasta 5 segmentos mediante 4 repetidores, siendo 3 los que pueden tener hosts conectados.
JUSTIFICACIÓN
La regla establece exactamente eso. Es una guía práctica para Ethernet 10 Mbps: 5 segmentos máximos, 4 repetidores, 3 segmentos con hosts, 2 de enlace y 1 dominio de colisión. Si bien no es una ley universal, es la base del diseño de redes Ethernet clásicas.
Notes: Respuesta 1: VERDADERO ✓ La regla establece exactamente eso. Es una guía práctica para Ethernet 10 Mbps: 5 segmentos máximos, 4 repetidores, 3 segmentos con hosts, 2 de enlace y 1 dominio de colisión. Si bien no es una ley universal, es la base del diseño de redes Ethernet clásicas.

## Slide 12
Pregunta 2 / 3
¿VERDADERO o FALSO?
V o F: El cable Coaxial Fino (10Base2) permite segmentos de hasta 500 metros, igual que el Coaxial Grueso (10Base5).
VERDADERO
FALSO
Notes: Pregunta 2: Dar tiempo a los alumnos para pensar (30-60 segundos). Luego avanzar al siguiente slide con la respuesta.

## Slide 13
Respuesta 2
FALSO ✗
V o F: El cable Coaxial Fino (10Base2) permite segmentos de hasta 500 metros, igual que el Coaxial Grueso (10Base5).
JUSTIFICACIÓN
El 10Base2 (Thinnet) tiene un segmento máximo de 185 metros, no 500. El nombre "2" es una aproximación en cientos de metros. El 10Base5 (Thicknet) es el que alcanza los 500 metros. Confundir estas distancias es un error muy común.
Notes: Respuesta 2: FALSO ✗ El 10Base2 (Thinnet) tiene un segmento máximo de 185 metros, no 500. El nombre "2" es una aproximación en cientos de metros. El 10Base5 (Thicknet) es el que alcanza los 500 metros. Confundir estas distancias es un error muy común.

## Slide 14
Pregunta 3 / 3
¿VERDADERO o FALSO?
V o F: La fibra óptica monomodo permite mayores distancias que la multimodo porque su núcleo más pequeño reduce la dispersión de la señal de luz.
VERDADERO
FALSO
Notes: Pregunta 3: Dar tiempo a los alumnos para pensar (30-60 segundos). Luego avanzar al siguiente slide con la respuesta.

## Slide 15
Respuesta 3
VERDADERO ✓
V o F: La fibra óptica monomodo permite mayores distancias que la multimodo porque su núcleo más pequeño reduce la dispersión de la señal de luz.
JUSTIFICACIÓN
Correcto. Al reducir el núcleo a ~9 µm, solo puede propagarse un modo de luz, eliminando la dispersión modal. Esto permite distancias de decenas de kilómetros (hasta 80+ km sin amplificación). La multimodo, con núcleo de 50-62,5 µm, tiene mayor dispersión y se limita a ~2 km en LAN.
Notes: Respuesta 3: VERDADERO ✓ Correcto. Al reducir el núcleo a ~9 µm, solo puede propagarse un modo de luz, eliminando la dispersión modal. Esto permite distancias de decenas de kilómetros (hasta 80+ km sin amplificación). La multimodo, con núcleo de 50-62,5 µm, tiene mayor dispersión y se limita a ~2 km en LAN.

## Slide 16
Resumen de la Clase
SP5 / H2 — Nivel Físico Ethernet
📡 10Base5
Coaxial grueso | 500 m | 100 nodos | conector vampiro
📡 10Base2
Coaxial fino | 185 m | 30 nodos | conector BNC T
🔌 10BaseT / UTP
Estrella con Hub/Switch | RJ45 | TX: pines 1-2, RX: 3-6
📋 Categorías UTP
Cat 5e: 1 Gbps | Cat 6A: 10 Gbps (recomendada hoy)
💡 Fibra Multimodo
Varios modos | hasta 2 km | LED/VCSEL | económica
💡 Fibra Monomodo
Un modo | hasta 80+ km | laser | larga distancia
📏 Regla 5-4-3-2-1
5 segmentos, 4 repetidores, 3 con hosts, 2 enlace, 1 dominio
Prof. Víctor
Notes: Repaso final: preguntar a distintos alumnos que expliquen con sus palabras la diferencia entre multimodo y monomodo, y entre 10Base2 y 10Base5. Reforzar que la topología estrella es el estándar desde los 90 hasta hoy.