## Slide 1
SP5 / H4
Redes y Comunicaciones
Estándares Inalámbricos
y Dispositivos de Conexión
IEEE 802.11 · Wi-Fi · NIC · Tecnología Inalámbrica Actual
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES

## Slide 2
SP5 / H4
¿Qué es IEEE 802.11? La familia Wi-Fi
El Estándar Base
• Creado en 1997 por el comité IEEE • Define Capas Física y Enlace de Datos (OSI) • Base de todos los productos Wi-Fi del mercado • Modulación sobre radiofrecuencias
Método de acceso: CSMA/CA
(Múltiple Acceso por Detección de Portadora - Evitando Colisiones)
Características clave
Rangos de frecuencia
2.4 GHz y 5 GHz
Licencias
Sin licencia requerida
Aplicación
LAN inalámbrica (WLAN)
Evolución
a → b → g → n → ac → ax
Notes: Introducir IEEE 802.11 como el estándar global de Wi-Fi. Destacar que opera en las capas Física y de Enlace de Datos. El CSMA/CA ya fue visto en SP4, conectar con lo anterior. Mencionar que no requiere licencias para operar.

## Slide 3
SP5 / H4
Evolución de los Estándares 802.11
Comparativa de versiones Wi-Fi
Estándar | Año | Frecuencia | Vel. Teórica | Vel. Real | Alcance interior
802.11 (orig.) | 1997 | 2.4 GHz | 2 Mbps | ~1 Mbps | ~20 m
802.11a | 1999 | 5 GHz | 54 Mbps | ~25 Mbps | 8–25 m
802.11b | 1999 | 2.4 GHz | 11 Mbps | ~5–7 Mbps | 30–50 m
802.11g | 2003 | 2.4 GHz | 54 Mbps | ~25 Mbps | 30–50 m
802.11n | 2009 | 2.4 / 5 GHz | 600 Mbps | 100–200 Mbps | ~70 m
802.11ac (Wi-Fi 5) | 2013 | 5 GHz | 3.5 Gbps | ~500 Mbps | ~35 m
802.11ax (Wi-Fi 6/6E) | 2021 | 2.4/5/6 GHz | 9.6 Gbps | ~1–2 Gbps | ~30 m
Los marcados en verde son actualizaciones más allá del PDF original.
Notes: Recorrer la tabla fila por fila. Destacar: 802.11b y g son los más usados históricamente (2.4 GHz). El n fue el primer estándar dual-band. Los marcados en verde (ac y ax) son tecnología actual. Mencionar que Wi-Fi 6 es lo que se usa hoy en smartphones modernos.

## Slide 4
SP5 / H4
802.11a y 802.11b — Los primeros estándares (1999)
802.11a
Frecuencia: 5 GHz Vel. teórica: 54 Mbps Vel. real: ~25 Mbps Alcance: 8–25 m interior ⚠ No compatible con 802.11b/g ⚠ Salió tarde al mercado ⚠ Precio elevado vs. 802.11b
802.11b
Frecuencia: 2.4 GHz Vel. teórica: 11 Mbps Vel. real TCP: ~5.9 Mbps Vel. real UDP: ~7.1 Mbps Alcance: 30–50 m interior ✓ El más adoptado de la época ⚠ Interferencias con microondas,
Bluetooth, inalámbricos domésticos
Notes: Comparar ambos estándares. Punto clave: aunque 802.11a era 'mejor' técnicamente (más velocidad, 5 GHz), perdió la batalla comercial porque llegó tarde y no era compatible con el ya instalado 802.11b. Lección: la adopción de mercado importa tanto como las especificaciones técnicas.

## Slide 5
SP5 / H4
802.11g y 802.11n — Velocidad y Compatibilidad
802.11g (2003)
Frecuencia: 2.4 GHz Vel. teórica: 54 Mbps Vel. real: ~25 Mbps Alcance: 30–50 m interior ✓ Compatible con 802.11b ⚠ Si hay nodos 802.11b en la red, la velocidad total baja ⚠ No compatible con 802.11a
802.11n (2009)
Frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz Vel. teórica: hasta 600 Mbps Vel. real: 100–200 Mbps (picos 200 Mbps) Alcance: ~70 m interior ✓ Compatible con TODAS las versiones ✓ Tecnología MIMO (múltiples antenas) ✓ Primer estándar dual-band
Notes: 802.11g resolvió el problema de velocidad del 'b' manteniendo compatibilidad. 802.11n fue un salto cuántico: doble banda, MIMO, compatible con todo. Es el más instalado en hogares y empresas durante la última década. Explicar MIMO: Multiple Input Multiple Output, usa múltiples antenas simultáneamente.

## Slide 6
SP5 / H4
Actualización Tecnológica: Wi-Fi 5, 6 y Celular
Más allá del contenido del curso — tecnología actual
Wi-Fi 5 (802.11ac)
2013 · 5 GHz
Hasta 3.5 Gbps teóricos
MU-MIMO (múltiples usuarios)
Beamforming (foco de señal)
Estándar actual de hogares y routers ISP
Wi-Fi 6 / 6E (802.11ax)
2021 · 2.4/5/6 GHz
Hasta 9.6 Gbps teóricos
OFDMA (acceso eficiente)
Target Wake Time (ahorro batería)
Banda 6 GHz = espacio sin congestión
Presente en smartphones 2021+
Wi-Fi 7 (802.11be)
2024 · Multi-link
Hasta 46 Gbps teóricos
Opera en 3 bandas simultáneamente
Latencia ultra-baja
Ideal para XR/AR y gaming
Tecnología Celular y su Relación con las Redes de Datos
3G (UMTS)
~7 Mbps
Voz + datos básicos
4G LTE
~150 Mbps
Video HD, apps móviles, VoIP
4G LTE-A
~1 Gbps
Streaming 4K, IoT
5G NR
hasta 20 Gbps
IoT masivo, AR/VR, vehículos autónomos, ciudades inteligentes
Notes: Este slide actualiza el contenido del PDF con la tecnología actual. Wi-Fi 6 es lo que trae un celular de 2022+. 5G es la revolución celular actual: no solo para smartphones, sino para conectar máquinas, vehículos, ciudades. Relacionar: la NIC inalámbrica de un celular moderno puede operar en Wi-Fi Y en redes celulares 4G/5G simultáneamente.

## Slide 7
SP5 / H4
Frecuencias, Interferencias y Canales Wi-Fi
El espectro 2.4 GHz está saturado — esto es lo que necesitás saber
Fuentes de Interferencia en 2.4 GHz
🔄 Hornos microondas (2.45 GHz)
📞 Teléfonos inalámbricos domésticos
🎧 Bluetooth (versiones < 1.2)
📷 Cámaras IP inalámbricas
🏠 Routers de vecinos (mismo canal)
🎮 Controles inalámbricos de consolas
Canales Wi-Fi — Banda 2.4 GHz
La banda 2.4 GHz tiene 13 canales en Argentina.
Solo los canales 1, 6 y 11 NO se solapan entre sí.
La mayoría de los routers los elige automáticamente.
Solución: usar 5 GHz
• La banda de 5 GHz tiene 24 canales no solapados • Menos interferencias por ser menos usada • Mayor velocidad pero menor alcance • La banda 6 GHz (Wi-Fi 6E) ofrece aún más espacio libre
Dato: Bluetooth 1.2+ usa salto de frecuencia (FHSS) para coexistir con Wi-Fi 2.4 GHz
Notes: Las interferencias en 2.4 GHz son un problema real y cotidiano. Analogía: es como intentar hablar en un cuarto donde todos hablan al mismo tiempo. La banda de 5 GHz es como tener una sala separada con menos gente. Dato interesante: los routers modernos pueden elegir automáticamente el canal menos congestionado.

## Slide 8
SP5 / H4
La Tarjeta de Red — NIC (Network Interface Card)
¿Qué es una NIC?
Se conecta a la placa madre y provee los puertos para conexión con cable o de forma inalámbrica. Opera en la Capa 2 del modelo OSI.
3 Factores para seleccionar una NIC
1
Tipo de Red
Ethernet · Token Ring · FDDI · Inalámbrica (Wi-Fi)
2
Tipo de Medios
Cable UTP · Coaxial · Fibra Óptica · Wireless · USB
3
Tipo de Bus del Sistema
PCI · PCIe · ISA (obsoleto) · USB · M.2 (integrada en motherboard)
Tipos de NIC según interfaz
🔌 BNC + RJ45 / ISA
🔌 RJ45 / PCI
🔌 RJ45 / PCIe
📡 Inalámbrica / PCI
📡 USB (externa)
📡 Integrada en Motherboard
Notes: La NIC es el puente entre la computadora y la red. Analogía: es como la boca y los oídos de la computadora para comunicarse. Hoy en día casi toda NIC está integrada en la placa madre. Las inalámbricas externas por USB son muy comunes para agregar Wi-Fi a equipos que no lo tienen.

## Slide 9
SP5 / H4
Operaciones de la NIC en la Capa de Enlace (Capa 2)
La NIC ejecuta funciones críticas del modelo OSI Capa 2:
1. Control del Enlace Lógico (LLC)
Se comunica con las capas superiores de la computadora (software, sistema operativo). Actúa como intermediario entre hardware y software de red.
2. Denominación / Direccionamiento MAC
Proporciona un identificador único: la dirección MAC (48 bits, grabada en fábrica). Ejemplo: AA:BB:CC:DD:EE:FF. Es la 'identidad física' del dispositivo en la red.
3. Creación de Tramas (Framing)
Parte del proceso de encapsulamiento. Agrupa bits en tramas (frames) para su transporte. Agrega cabeceras con dirección MAC origen y destino.
4. Control de Acceso al Medio (MAC)
Define cómo y cuándo el dispositivo puede transmitir en el medio compartido. En Wi-Fi usa CSMA/CA. En Ethernet usa CSMA/CD.
Notes: Estas 4 funciones son fundamentales. La dirección MAC es inmutable (grabada en hardware) a diferencia de la IP que es lógica y configurable. Analogía: la MAC es como el DNI del dispositivo, la IP es como el domicilio. Conectar con el tema de tramas Ethernet que ya vieron en SP4/H5.

## Slide 10
SP5 / H4
NIC en Dispositivos Móviles — La Conectividad Actual
El smartphone moderno es un hub de conectividad inalámbrica
📶 Wi-Fi
802.11ax (Wi-Fi 6)
NIC Wi-Fi integrada en el SoC
Dual-band, hasta 9.6 Gbps teórico
📡 4G/5G
LTE-A / NR
Módem celular integrado
Funciona como NIC de acceso WAN
🔵 Bluetooth
Bluetooth 5.3
PAN (Personal Area Network)
Coexiste con Wi-Fi en 2.4 GHz
📲 NFC
ISO 18092
Pagos sin contacto
Rango ~10 cm, 424 kbps
Un smartphone moderno NO tiene una NIC física separada: el SoC (System-on-Chip) integra el
módem Wi-Fi, el módem celular 5G, Bluetooth y NFC en un solo chip.
Las eSIM reemplazan la SIM física: el perfil de red se descarga digitalmente.
Los routers domésticos actuales combinan: switch Gigabit + AP Wi-Fi 6 + módem (en routers ISP)
Notes: Este slide conecta el concepto académico de NIC con la realidad del celular que todos tienen en el bolsillo. El SoC de un iPhone o de un Android de gama alta tiene múltiples 'NIC' integradas. La eSIM es la evolución: igual que la IP reemplazó al DNS estático, la eSIM reemplaza a la SIM física.

## Slide 11
SP5 / H4
Síntesis: Lo que debes recordar de SP5/H4
IEEE 802.11
• Estándar base Wi-Fi, opera en Capas 1 y 2 del OSI
• Usa CSMA/CA como método de acceso al medio
• No requiere licencias de espectro electromagnético
Familia 802.11
• a: 5GHz/54Mbps (fracasó comercialmente)
• b: 2.4GHz/11Mbps (primer éxito masivo)
• g: 2.4GHz/54Mbps (compatible con b)
• n: dual-band/600Mbps (compatible con todos)
• ac/ax (Wi-Fi 5/6): estándares actuales
NIC
• Conecta el equipo a la red (física o inalámbrica)
• Opera en Capa 2: LLC, MAC, tramas, direccionamiento
• Factores de selección: tipo de red, medios y bus
Actualidad
• Wi-Fi 6/6E y 5G son los estándares presentes
• El celular moderno tiene múltiples NICs integradas
• Las eSIM y el SoC redefinen la conectividad móvil
Notes: Slide de cierre de contenido. Repaso rápido. Conectar las cuatro áreas: el estándar base, su evolución, el hardware que lo implementa (NIC) y cómo todo esto se ve en la tecnología de hoy. Pedir a los alumnos que mencionen el Wi-Fi de sus propios routers en casa.

## Slide 12
Pregunta 1 de 3
¿Verdadero o Falso?
IEEE 802.11 define los estándares de funcionamiento para LAN inalámbricas, operando en las capas Física y de Enlace de Datos del modelo OSI.
✓ VERDADERO
✗ FALSO

## Slide 13
Respuesta 1
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. El comité IEEE 802.11 define exactamente las dos capas inferiores del modelo OSI (Física y Enlace de Datos) para la comunicación en redes LAN inalámbricas. Esto permite que dispositivos de distintos fabricantes interoperen bajo la marca Wi-Fi.

## Slide 14
Pregunta 2 de 3
¿Verdadero o Falso?
El estándar 802.11b opera en la banda de 5 GHz y fue el primer estándar inalámbrico en obtener amplia adopción comercial.
✓ VERDADERO
✗ FALSO

## Slide 15
Respuesta 2
✗ FALSO
Justificación:
Falso. 802.11b opera en la banda de 2.4 GHz (no 5 GHz). El que opera en 5 GHz es 802.11a. El enunciado combina características de dos estándares distintos para confundir. Sí es correcto que 802.11b tuvo amplia adopción comercial.

## Slide 16
Pregunta 3 de 3
¿Verdadero o Falso?
Al seleccionar una NIC, el tipo de administración de red es uno de los tres factores principales que deben considerarse.
✓ VERDADERO
✗ FALSO

## Slide 17
Respuesta 3
✗ FALSO
Justificación:
Falso. Los tres factores correctos son: (1) Tipo de red (Ethernet, Wi-Fi, etc.), (2) Tipo de medios (UTP, fibra, wireless), y (3) Tipo de bus del sistema (PCI, PCIe, USB). El 'tipo de administración' NO es un factor de selección de NIC.

## Slide 18
SP5 / H4
Estándares Inalámbricos
y Dispositivos de Conexión
Conceptos cubiertos en esta clase:
• IEEE 802.11 y la familia de estándares Wi-Fi (a/b/g/n/ac/ax)
• Interferencias, bandas de frecuencia y canales
• Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 y tecnología celular 4G/5G actual
• La Tarjeta de Red (NIC): tipos, bus y funciones en Capa 2
• NIC en dispositivos móviles modernos y eSIM
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES