## Slide 1
SP6 / H1
IES
El Modelo Arquitectónico de Internet
SP6 / H1 — Redes y Comunicaciones
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón

## Slide 2
¿Qué es Internet?
La red más grande del mundo
Red mundial de redes interconectadas que usa el protocolo IP.
Crecimiento explosivo: de 6.000 computadoras en 1986 a más de 2.400 millones de dispositivos en 2012. Hoy superamos los 15.000 millones.
El tráfico se duplicaba cada dos años; actualmente el crecimiento sigue exponencial.
Conecta no solo PCs, sino también notebooks, tablets, smartphones, Smart TVs, IoT y wearables.
El conductor común que enlaza toda esta red es el software TCP/IP.
1969
Nace ARPANET
1983
TCP/IP es estándar
2024
+5 mil millones de usuarios

## Slide 3
Dispositivos Conectados a Internet
El ecosistema actual de conectividad
💻 Computadoras / Notebooks
Usuarios tradicionales de la red
📱 Teléfonos Celulares / Smartphones
4G/5G, WiFi, apps nativas de red
📟 Tablets
Conexión WiFi y datos móviles
📺 Smart TVs
Streaming, servicios OTT
🌐 Dispositivos IoT
Sensores, electrodomésticos, wearables
🚗 Automóviles conectados
Conectividad 5G y V2X
Todos estos dispositivos usan TCP/IP como protocolo común de comunicación

## Slide 4
De ARPANET a Internet
Historia y evolución de la red
1969
DARPA crea ARPANET — red experimental de conmutación de paquetes
1975
ARPANET pasa a ser operacional; administrada por DCA/DISA
1983
TCP/IP adoptado como Estándar Militar (MIL STD); nace el término Internet
1983
ARPANET se divide en MILNET y ARPANET; 'Internet' = ambas redes
1990
ARPANET deja de existir. Internet continúa creciendo globalmente
Hoy
Millones de redes interconectadas en todo el mundo

## Slide 5
TCP/IP — El Protocolo de Internet
El lenguaje común de la red
TCP/IP es un conjunto completo de protocolos de comunicación que lleva el nombre de sus dos protocolos principales:
TCP
Transmission Control Protocol
Capa de Transporte. Garantiza entrega exacta extremo a extremo con detección y corrección de errores.
IP
Internet Protocol
Capa de Red. Maneja el direccionamiento y la entrega de datos. Aísla capas superiores de los detalles físicos de la red.
Además del TCP e IP, existen muchos otros protocolos en la suite: UDP, ICMP, ARP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, etc.
Internet
Colección mundial de redes; usa IP para interconectarlas en una red lógica única
Intranet
Uso de tecnología TCP/IP en una red local (LAN) sin conexión a Internet pública
internet
(minúscula) Término genérico para cualquier colección de redes interconectadas por protocolo común

## Slide 6
El Modelo OSI y TCP/IP
El modelo de referencia que describe TCP/IP
El Modelo OSI (ISO) provee una referencia conceptual para entender TCP/IP, aunque TCP/IP no implementa todas sus capas de forma separada.
7
Aplicación
Aplicación (HTTP, FTP, SMTP, DNS...)
6
Presentación
→ Integrada en capa Aplicación
5
Sesión
→ Integrada en capa Transporte
4
Transporte
TCP / UDP
3
Red
IP (Internet Protocol)
2
Enlace de Datos
Usa protocolos existentes (Ethernet, WiFi)
1
Física
Usa estándares existentes (RS-232, IEEE 802.3)
Concepto clave: La pila de protocolos (protocol stack) — los datos bajan por la pila en el emisor y suben en el receptor.

## Slide 7
Funciones de las Capas OSI en TCP/IP
Lo que cada capa hace en el contexto TCP/IP
Aplicación
Programas que usan la red: HTTP, FTP, SMTP, DNS, apps de celular
Presentación + Sesión
Integradas en la Aplicación en TCP/IP. La sesión se maneja con conexiones/sockets/puertos
Transporte
TCP (confiable, orientado conexión) y UDP (sin conexión, más rápido). End-to-end.
Red (IP)
Encaminamiento (routing) de paquetes. Aísla capas superiores del medio físico
Enlace de Datos
Entrega segura en la red local. TCP/IP usa protocolos existentes (Ethernet, Wi-Fi)
Física
Señales eléctricas, pines, voltajes. TCP/IP usa estándares: RS-232, V.35, IEEE 802.3

## Slide 8
Protocolos Estándar y RFC
¿Cómo se definen las reglas de Internet?
Un protocolo es un conjunto de reglas formales de comportamiento para las comunicaciones.
TCP/IP crea una red heterogénea con protocolos abiertos, independientes del sistema operativo o hardware.
Los protocolos son desarrollados por consenso, no por un fabricante.
Cualquier persona puede desarrollar productos que implementen los protocolos abiertos.
RFC — Request For Comments
Documentos públicos donde se especifican todos los protocolos TCP/IP. Contienen especificaciones formales, guías prácticas y noticias de implementación. Son de acceso libre.
Redes homogéneas
Un solo fabricante define las reglas. Ejemplos: propietario, cerrado.
TCP/IP (heterogéneo)
Protocolos abiertos. Funciona en cualquier sistema operativo, hardware o dispositivo (PC, celular, router, IoT).

## Slide 9
Administración de Red vs. de Sistemas
Roles distintos en una organización
Administrador de Sistemas
Gestiona equipos de cómputo aislados
Agrega/elimina usuarios locales
Realiza backups del sistema
Sus acciones afectan solo al equipo local
Trabaja con el sistema operativo y hardware propio
Administrador de Red
Gestiona la conectividad entre múltiples sistemas
Sus decisiones afectan a toda la red
Configura routers, switches, protocolos
Interactúa con sistemas de otros organismos
Requiere conocimiento profundo de TCP/IP
La conectividad generó la Administración de Red como disciplina profesional específica

## Slide 10
TCP/IP en Teléfonos Celulares
El protocolo que hace posible la conectividad móvil
Los smartphones son hoy los principales dispositivos de acceso a Internet. Usan TCP/IP sobre distintas tecnologías de acceso.
WiFi (IEEE 802.11)
Acceso inalámbrico en redes locales. El teléfono obtiene IP vía DHCP y usa TCP/IP igual que una PC.
4G LTE
Red de datos móviles. El celular conecta a Internet directamente con IP pública o privada (NAT del operador).
5G
Latencia ultra-baja (<1ms), velocidades >1Gbps. Habilita IoT masivo, vehículos autónomos, streaming 4K/8K.
Apps y Protocolos
WhatsApp (TCP), llamadas VoIP (UDP/RTP), HTTP/HTTPS para web y APIs. El celular usa TCP/IP en cada interacción.
📱 Dato clave: más del 60% del tráfico de Internet mundial proviene de dispositivos móviles (2024)

## Slide 11
Resumen: Modelo de Capas TCP/IP
Comparación con OSI
Aplicación
HTTP, FTP, SMTP, DNS, apps de usuario
OSI 5,6,7
Transporte
TCP (confiable) / UDP (sin conexión)
OSI 4
Internet (IP)
Enrutamiento y direccionamiento IP
OSI 3
Acceso a Red
Ethernet, WiFi, 4G/5G, acceso físico
OSI 1,2
TCP/IP
Función
Equivalencia OSI
Los datos bajan por la pila en el emisor (encapsulación) y suben en el receptor (desencapsulación).

## Slide 12
Verdadero o Falso — Pregunta 1
Evalúa lo aprendido
La administración de sistemas y la administración de red son la misma tarea y cumplen las mismas funciones.
¿Verdadero o Falso?

## Slide 13
Respuesta — Pregunta 1
❌ FALSO
Justificación:
Son tareas distintas. El administrador de sistemas gestiona equipos aislados (agrega usuarios, hace backups). El administrador de red gestiona la conectividad entre múltiples sistemas; sus acciones pueden afectar no solo su propio equipo sino también a otros sistemas de la red.

## Slide 14
Verdadero o Falso — Pregunta 2
Evalúa lo aprendido
TCP/IP es un protocolo único. El nombre se refiere exclusivamente al protocolo TCP.
¿Verdadero o Falso?

## Slide 15
Respuesta — Pregunta 2
❌ FALSO
Justificación:
TCP/IP es un conjunto completo (suite) de protocolos de comunicación. El nombre proviene de sus dos protocolos más importantes: TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol). Sin embargo, existen muchos otros: UDP, ICMP, ARP, DNS, HTTP, FTP, SMTP, etc.

## Slide 16
Verdadero o Falso — Pregunta 3
Evalúa lo aprendido
Los teléfonos celulares modernos usan TCP/IP para comunicarse a través de redes WiFi y datos móviles (4G/5G).
¿Verdadero o Falso?

## Slide 17
Respuesta — Pregunta 3
✅ VERDADERO
Justificación:
Todos los dispositivos conectados a Internet —incluyendo smartphones— utilizan TCP/IP. Cuando un celular se conecta por WiFi o por datos móviles (4G/5G), el dispositivo obtiene una dirección IP y usa el stack TCP/IP para toda comunicación: apps, navegador, mensajería, llamadas VoIP, etc.

## Slide 18
Fin de la presentación
IES
¡Gracias!
SP6 / H1 — El Modelo Arquitectónico de Internet
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón