## Slide 1
Redes y Comunicaciones
SP6 / H2
Arquitectura TCP/IP
Capas de Acceso a la Red e Interred
Incluye aplicaciones en redes móviles y telefonía celular
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES

## Slide 2
Contenidos de esta unidad
1. Arquitectura TCP/IP: los tres agentes
2. Las cuatro capas del modelo TCP/IP
3. Comparación TCP/IP vs OSI
4. Encapsulamiento de datos
5. Capa de Acceso a la Red
6. Capa Interred / Internet
7. Protocolo IP: características y funciones
8. TCP/IP en redes móviles y celulares
9. Verdadero o Falso (repaso)
2

## Slide 3
TCP/IP: Los tres agentes de comunicación
PROCESOS
🔄
Entidades fundamentales que se comunican. Ej: transferencia de archivos (FTP), logon remoto.
HOSTS
🖥️
Computadoras que ejecutan los procesos. Pueden soportar múltiples procesos simultáneos.
REDES
🌐
Infraestructura que conecta hosts y transmite datos entre ellos.
Principio fundamental: todo protocolo se diseña alrededor de estos tres conceptos.
3

## Slide 4
Las cuatro capas del modelo TCP/IP
4
Aplicación / Proceso
HTTP, FTP, SMTP, TELNET, DNS
3
Transporte (Host-to-Host)
TCP, UDP
2
Interred / Internet
IP (RFC 791), ARP, ICMP, OSPF, BGP
1
Acceso a la Red
Ethernet, Wi-Fi, PPP, Frame Relay, 4G/5G
4

## Slide 5
Comparación TCP/IP vs. Modelo OSI
Modelo OSI (7 capas)
7 Aplicación
6 Presentación
5 Sesión
4 Transporte
3 Red
2 Enlace de Datos
1 Física
Modelo TCP/IP (4 capas)
Aplicación
Transporte
Interred
Acceso a la Red
TCP/IP engloba Sesión, Presentación y Aplicación de OSI en una sola capa.
5

## Slide 6
Encapsulamiento de datos en TCP/IP
Aplicación
Stream / Mensaje
Transporte (TCP)
Segmento = H(TCP) + Datos
Interred (IP)
Datagrama = H(IP) + Segmento
Acceso a la Red
Trama = H(MAC) + Datagrama
Cada capa agrega su encabezamiento (header) al frente de los datos recibidos de la capa superior.
6

## Slide 7
Terminología de unidades de datos por capa
Capa | TCP usa... | UDP usa...
Aplicación | Stream (flujo) | Mensaje
Transporte | Segmento | Paquete (UDP)
Interred | Datagrama | Datagrama
Acceso a la Red | Trama (Frame) | Trama (Frame)
7

## Slide 8
Capa de Acceso a la Red
¿Qué hace?
• Encamina datos entre dispositivos en la misma red.
• Encapsula datagramas IP en tramas según el medio.
• Mapea direcciones IP a direcciones físicas (MAC).
Protocolos según tipo de red:
• LAN: Ethernet (IEEE 802.3), Wi-Fi (IEEE 802.11)
• WAN: PPP, Frame Relay, X.25, ISDN
• Móvil: 4G LTE, 5G NR (acceso TCP/IP sobre radio)
RFCs clave:
• RFC 826 (ARP): resuelve IP → MAC en Ethernet
• RFC 894: encapsulamiento IP en redes Ethernet
📱 En celulares
4G/5G actúa como capa de acceso a la red. El móvil se conecta a la estación base (eNodeB/gNodeB), que encapsula los datagramas IP sobre el canal de radio. TCP/IP funciona igual que en Ethernet, solo cambia el medio físico.
8

## Slide 9
Capa Interred (Internet): el corazón de TCP/IP
Función principal: Encaminar datos a través de múltiples redes.
El protocolo IP (RFC 791):
• Es no orientado a conexión (no hay handshake previo).
• Entrega de mejor esfuerzo (best effort): no garantiza orden ni llegada.
• Todo el tráfico TCP/IP pasa por IP (entrante y saliente).
Dispositivos involucrados:
• Router: conecta dos o más redes y elige el camino correcto.
• Gateway: router que además traduce protocolos entre redes distintas.
• Default Gateway: puerta de enlace predeterminada (ej: router del hogar).
🌐 En internet móvil: el router del operador hace de gateway entre la red 4G/5G y la internet pública.
9

## Slide 10
Protocolo IP: características y funciones
📦 Datagramas
Unidad básica de transmisión. Cabecera fija de 20 bytes + datos.
🏠 Direccionamiento
Cada host tiene una dirección IP lógica única. Debe mapearse a dirección física (MAC).
🔀 Encaminamiento
Selección de la ruta a través de routers/gateways para llegar al destino.
✂️ Fragmentación
Divide datagramas grandes en fragmentos más pequeños según el MTU de la red.
🔗 Movimiento inter-capas
Pasa datos entre la capa de Acceso a la Red y la capa de Transporte.
10

## Slide 11
TCP/IP en redes móviles y telefonía celular
El estándar TCP/IP es el mismo en celulares que en redes fijas. Lo que cambia es la capa de acceso a la red.
¿Cómo funciona en 4G/5G?
• El celular recibe una dirección IP asignada por el operador (DHCP).
• Los paquetes IP viajan sobre el protocolo GTP (GPRS Tunneling Protocol) dentro de la red del operador.
• El router del operador (Packet Gateway) actúa como Default Gateway hacia Internet.
NAT y direcciones privadas:
• Los operadores usan NAT: múltiples dispositivos comparten una IP pública.
• En IPv6 se asignan direcciones globales únicas a cada dispositivo.
📡 Protocolos de capa de acceso en celular: LTE-Uu (radio), S1-U (hacia el core), GTP-U (túnel IP).
11

## Slide 12
Router vs. Gateway: diferencias clave
ROUTER
Conecta dos o más redes. Función primaria: encaminamiento (elegir el mejor camino). Opera en capa de red (IP).
GATEWAY
(Puerta de enlace)
Router que además traduce protocolos entre redes con arquitecturas diferentes. Puede operar en cualquier capa del modelo.
DEFAULT GATEWAY
Gateway predeterminado de una red local. Ejemplo: el router de tu hogar u oficina que da acceso a Internet.
Ejemplo cotidiano: el router Wi-Fi de casa funciona como gateway entre tu red local y la red del ISP.
12

## Slide 13
Resumen — SP6 / H2
1
TCP/IP se basa en tres agentes: Procesos, Hosts y Redes.
2
El modelo tiene 4 capas: Acceso, Interred, Transporte, Aplicación.
3
Las capas superiores de OSI se unifican en la capa Aplicación de TCP/IP.
4
El encapsulamiento agrega headers en cada capa al bajar la pila.
5
La capa de Acceso a la Red es transparente: Ethernet, Wi-Fi, 4G, 5G.
6
La capa Interred (IP) encamina, fragmenta y dirige datagramas.
7
IP es no orientado a conexión y de mejor esfuerzo.
8
En celulares, la misma arquitectura TCP/IP opera sobre radio (4G/5G).
13

## Slide 14
Verdadero o Falso — Pregunta 1 de 5
❓
TCP/IP está basado en tres agentes: Procesos, Hosts y Redes.
VERDADERO
FALSO
14

## Slide 15
Respuesta — Pregunta 1
✔ VERDADERO
TCP/IP está basado en tres agentes: Procesos, Hosts y Redes.
Justificación:
El texto fuente lo define explícitamente: procesos (entidades que se comunican), hosts (que ejecutan procesos) y redes (que conectan hosts).
15

## Slide 16
Verdadero o Falso — Pregunta 2 de 5
❓
El modelo TCP/IP tiene 7 capas, igual que el modelo OSI.
VERDADERO
FALSO
16

## Slide 17
Respuesta — Pregunta 2
✔ FALSO
El modelo TCP/IP tiene 7 capas, igual que el modelo OSI.
Justificación:
TCP/IP tiene 4 capas. El modelo OSI tiene 7. TCP/IP agrupa las 3 capas superiores de OSI (Sesión, Presentación, Aplicación) en una sola.
17

## Slide 18
Verdadero o Falso — Pregunta 3 de 5
❓
La capa de Acceso a la Red de TCP/IP equivale a las capas Física y de Enlace del modelo OSI.
VERDADERO
FALSO
18

## Slide 19
Respuesta — Pregunta 3
✔ VERDADERO
La capa de Acceso a la Red de TCP/IP equivale a las capas Física y de Enlace del modelo OSI.
Justificación:
La capa de Acceso a la Red de TCP/IP engloba las funciones de las capas 1 (Física) y 2 (Enlace de Datos) del modelo OSI.
19

## Slide 20
Verdadero o Falso — Pregunta 4 de 5
❓
El protocolo IP es orientado a conexión y garantiza la entrega de todos los paquetes.
VERDADERO
FALSO
20

## Slide 21
Respuesta — Pregunta 4
✔ FALSO
El protocolo IP es orientado a conexión y garantiza la entrega de todos los paquetes.
Justificación:
IP es no orientado a conexión y ofrece un servicio de mejor esfuerzo. No garantiza el orden ni la llegada de los datagramas.
21

## Slide 22
Verdadero o Falso — Pregunta 5 de 5
❓
El encapsulamiento es el proceso de agregar información de control (header) al pasar datos hacia abajo en la pila TCP/IP.
VERDADERO
FALSO
22

## Slide 23
Respuesta — Pregunta 5
✔ VERDADERO
El encapsulamiento es el proceso de agregar información de control (header) al pasar datos hacia abajo en la pila TCP/IP.
Justificación:
Cada capa agrega su propio encabezamiento al frente de los datos recibidos de la capa superior. Este proceso se llama encapsulamiento.
23

## Slide 24
¡Fin de la SP6 / H2!
Arquitectura TCP/IP: Capas de Acceso a la Red e Interred
Próxima unidad: Capa de Transporte (SP6 / H3)
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES
24