## Slide 1
Redes y Comunicaciones
SP6 / H3
Capas de Transporte
y Aplicación
TCP · UDP · FTP · SMTP · TELNET · HTTP
APLICACIÓN
TRANSPORTE (TCP/UDP)
INTERNET (IP)
ACCESO A LA RED
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón

## Slide 2
La Capa de Transporte
Host-to-Host: garantizando la entrega confiable
¿Qué es la Capa de Transporte?
Es la capa que garantiza el intercambio confiable de datos entre procesos, independientemente de la naturaleza de la aplicación.
El mecanismo de entrega confiable es común a todos los procesos → se centraliza en una única capa compartida.
TCP
Transmission Control Protocol
Entrega segura con detección de errores extremo a extremo. Orientado a conexión.
UDP
User Datagram Protocol
Entrega de datagramas de baja sobrecarga. No orientado a conexión.
📌 Posición en el modelo TCP/IP
Por encima de: Capa Internet (IP) Por debajo de: Capa de Aplicación Protocolos: TCP y UDP
🎙 La capa de transporte es el "árbitro" que asegura que los datos llegan correctamente, sin importar qué aplicación los usa. Destaque que TCP y UDP son los dos protagonistas de esta capa.

## Slide 3
UDP — User Datagram Protocol
Rápido, liviano, sin garantía de entrega
Características principales
✗ No orientado a conexión
✗ Sin verificación de entrega
✗ Sin reordenamiento de paquetes
✓ Baja sobrecarga (overhead mínimo)
✓ Alta velocidad de transmisión
✓ Acceso directo a servicios IP
Encabezado UDP (32 bits)
Puerto Origen (16 bits)
Puerto Destino (16 bits)
Longitud del mensaje
Checksum
¿Cuándo se usa UDP? — Casos de uso en celulares y redes modernas
🎮 Gaming online / juegos móviles
📹 Videollamadas (WhatsApp, FaceTime, Zoom)
📡 Streaming en vivo (YouTube Live, TikTok)
🌐 DNS (resolución de nombres de dominio)
📻 Transmisión de audio/video en tiempo real
🎙 Analogía: UDP es como mandar una carta sin certificado. Rápido y barato, pero no sabés si llegó. En tu celular, cuando jugás online o hacés videollamadas, se usa UDP para no perder tiempo.

## Slide 4
TCP — Transmission Control Protocol
Confiable, orientado a conexión, por trenes de bytes
🔒
Seguro (Reliable)
Entrega libre de errores, en secuencia, sin pérdidas ni duplicación.
🔗
Orientado a conexión
Establece un circuito virtual antes de transmitir (handshake a 3 vías).
🚂
Tren de bytes
Los datos son un flujo continuo; cada byte tiene número de secuencia de 32 bits.
🚪
Puertos (16 bits)
Puerto Origen y Puerto Destino identifican la aplicación destino.
💡 Handshake a 3 vías: SYN → SYN-ACK → ACK (sincronización del sistema de numeración de bytes entre ambos extremos)
🎙 TCP es como una llamada telefónica: primero marcás, esperás que atiendan (handshake) y luego hablás. Cada byte tiene su número de secuencia para garantizar que todo llegue en orden.

## Slide 5
TCP vs UDP — Comparación
¿Cuándo elegir cada protocolo?
Característica
TCP
UDP
Orientación
Orientado a conexión
Sin conexión (connectionless)
Confiabilidad
Garantizada (ACK, retransmisión)
No garantizada
Orden de entrega
Mantiene secuencia
No garantiza orden
Velocidad
Más lento (overhead)
Más rápido (mínimo overhead)
Uso de datos
Flujo continuo (stream)
Mensajes independientes
Encabezado
20-60 bytes
8 bytes fijos
Aplicaciones
FTP, HTTP, SMTP, TELNET
DNS, streaming, gaming, VoIP
En celulares
WhatsApp texto, HTTPS
Videollamadas, juegos, streaming
🎙 Clave: TCP = confianza, UDP = velocidad. En el celular: cuando bajás un archivo usás TCP; cuando hacés videollamada o jugás online, usás UDP para minimizar latencia.

## Slide 6
Capa de Aplicación — Protocolos Principales
Los protocolos que usamos todos los días
FTP — Puerto 21
File Transfer Protocol
Transferencia de archivos interactiva entre hosts
Usa: TCP
SMTP — Puerto 25
Simple Mail Transfer Protocol
Distribución de correo electrónico (texto ASCII)
Usa: TCP
TELNET — Puerto 23
Network Terminal Protocol
Acceso remoto (remote login) sobre la red
Usa: TCP
HTTP — Puerto 80/443
HiperText Transfer Protocol
Aplicaciones Web (navegadores, apps móviles)
Usa: TCP
DNS — Puerto 53
Domain Name Service
Traduce nombres de dominio a direcciones IP
Usa: UDP
NFS — Puerto 2049
Network File System
Compartir archivos entre hosts en red local
Usa: UDP
🎙 Estos son los protocolos que usamos todos los días sin saberlo. Cuando navegamos usamos HTTP/HTTPS; cuando mandamos un mail usan SMTP; cuando el navegador resuelve google.com, usa DNS sobre UDP.

## Slide 7
FTP — Protocolo de Transferencia de Archivos
File Transfer Protocol — Puerto 21 — Usa TCP
¿Qué hace FTP? Permite la transferencia de archivos entre dos hosts de forma interactiva. La comunicación se realiza con intervención del sistema operativo, que contiene manejadores (redirectores) de entrada/salida. Dato clave: FTP utiliza TCP como protocolo de transporte para garantizar la entrega correcta de los archivos.
Cliente FTP
(PC / Móvil)
Servidor FTP
(Puerto 21)
──── TCP ────
📱 FTP en la era de los celulares
Hoy FTP fue reemplazado mayormente por SFTP (seguro) y protocolos como Google Drive, Dropbox o WeTransfer. En Android/iOS existen apps FTP cliente para administrar servidores remotos. Sin embargo, el concepto base sigue vigente.
🎙 FTP es el abuelo de la transferencia de archivos. Hoy lo ven detrás de servicios como Google Drive o cuando un desarrollador sube archivos a un servidor web. En celulares, apps como FTP Server o ES File Explorer usan este protocolo.

## Slide 8
SMTP — Correo Electrónico
Simple Mail Transfer Protocol — Puerto 25 — Usa TCP
Origen del estándar El RFC 822 define el formato de los mensajes de correo. Fue diseñado para texto en ASCII puro — no soporta imágenes ni archivos adjuntos directamente (para eso surgió MIME). Funcionamiento del buzón (mailbox) Cada usuario tiene un buzón en el servidor. SMTP usa TCP para enviar y recibir mensajes a través de la red. El usuario ve la misma interfaz sin importar si el correo es local o remoto.
App de Mail
(Gmail / Outlook)
↓ TCP (Puerto 25)
Servidor SMTP
Remitente
↓ TCP (Puerto 25)
Servidor SMTP
Destinatario
📱 En tu celular: Gmail, Outlook o cualquier app de correo usa SMTP para ENVIAR y protocolos IMAP/POP3 para RECIBIR mensajes.
🎙 SMTP es el protocolo que 'pone en camino' el correo. Cuando mandás un mail desde el celular, tu app habla SMTP con el servidor. El RFC 822 solo definía texto ASCII — por eso hoy usamos MIME para los adjuntos.

## Slide 9
TELNET — Terminal Virtual
Network Terminal Protocol — Puerto 23 — Usa TCP
¿Qué es TELNET? Protocolo para acceso remoto a sistemas. Permite controlar una computadora desde otra, como si el usuario estuviera físicamente frente a ella. Módulos de TELNET • Usuario TELNET: interactúa con el módulo de E/S de terminal • Servidor TELNET: interactúa con el sistema de tiempo compartido del host remoto
Características técnicas
▸ Terminal estándar de red (NVT)
▸ Permite negociar características de terminal
▸ Full-dúplex o half-dúplex
▸ Flujo de bytes de 8 bits con IAC
▸ Exactitud vía TCP
⚠️ TELNET HOY: Obsoleto por falta de cifrado
TELNET transmite todo en texto plano — contraseñas incluidas. Fue reemplazado por SSH (Secure Shell) que cifra la comunicación. En celulares y routers modernos se usa SSH a través de apps como Termius o JuiceSSH.
🎙 TELNET es histórico pero fundamental para entender el acceso remoto. El concepto de NVT (Network Virtual Terminal) es importante: permite que hosts de distintos fabricantes se entiendan. Hoy SSH es su reemplazo seguro.

## Slide 10
HTTP — Protocolo de la Web
HiperText Transfer Protocol — Puerto 80/443 — Usa TCP
El protocolo de la era digital HTTP define cómo se solicitan y entregan páginas web entre un navegador (cliente) y un servidor. Es la base de la World Wide Web. HTTPS (HTTP Secure) Versión cifrada con TLS/SSL. Todo el tráfico del banco, redes sociales y tiendas online en el celular usa HTTPS. El candadito 🔒 en la barra del navegador indica HTTPS.
Evolución del protocolo
HTTP/1.0
1996 · Una conexión por request
HTTP/1.1
1997 · Conexiones persistentes
HTTP/2
2015 · Multiplexación, más rápido
HTTP/3
2022 · Sobre QUIC (UDP), para móviles
📱 HTTP/3 usa QUIC sobre UDP — optimizado para redes móviles con cambios frecuentes de IP (WiFi → 4G/5G)
🎙 HTTP es el protocolo que más usamos. Cada vez que abrimos Instagram o hacemos una búsqueda en Google, usan HTTPS. El dato curioso es que HTTP/3 migró de TCP a UDP (QUIC) para mejorar la experiencia en celulares.

## Slide 11
DNS y NFS — Otros Protocolos Clave
Servicios esenciales de la capa de aplicación
DNS — Domain Name Service
Puerto: 53 · Transporte: UDP Traduce nombres legibles por humanos (www.google.com) en direcciones IP numéricas (142.250.80.46). Es esencial para rutear paquetes en Internet. Sin DNS, tendríamos que memorizar IPs numéricas. 📱 En celulares: cada vez que abrís una app o sitio web, el celular consulta el servidor DNS de tu proveedor (o de Google: 8.8.8.8 / Cloudflare: 1.1.1.1).
NFS — Network File System
Puerto: 2049 · Transporte: UDP Permite que múltiples hosts compartan archivos a través de la red, como si los archivos estuvieran almacenados localmente. Uso típico en entornos Linux/Unix para compartir directorios entre servidores. 📱 Concepto equivalente moderno: Google Drive, iCloud y OneDrive aplican principios similares para sincronizar archivos en dispositivos móviles.
🎙 DNS es el 'directorio telefónico de Internet'. NFS es el ancestro de Google Drive.

## Slide 12
Jerarquía de Protocolos en TCP/IP
¿Qué protocolo usa qué servicio de transporte?
CAPA DE APLICACIÓN
FTP · TELNET · SMTP · HTTP · DNS · NFS
CAPA DE TRANSPORTE (Host-to-Host)
TCP UDP
CAPA INTERNET (Interred)
IP · ICMP · ARP
CAPA DE ACCESO A LA RED
Ethernet · Wi-Fi · 4G/5G · Token Ring · ATM
Datos bajan al enviar ↓
Datos suben al recibir ↑
💡 TCP/IP en realidad se dedica a las capas de TRANSPORTE y RED del modelo OSI. Las otras capas son adaptaciones.
🎙 Este diagrama resume todo el H3. Subrayar que FTP, TELNET y SMTP usan TCP; mientras DNS y NFS usan UDP. Cada capa agrega un encabezado al bajar (encapsulamiento) y lo elimina al subir.

## Slide 13
Protocolos de Transporte y Aplicación en la Era Móvil
Actualización: cómo se aplican hoy en smartphones
1
HTTP/3 sobre QUIC
Google desarrolló QUIC (Quick UDP Internet Connections) sobre UDP. Los celulares cambian de WiFi a 4G/5G constantemente — QUIC mantiene la conexión sin interrupciones.
2
TLS 1.3 + TCP
Las apps de banco, WhatsApp y redes sociales usan HTTPS (HTTP sobre TLS). Garantizan cifrado y la confiabilidad de TCP.
3
Gaming Mobile y UDP
Free Fire, PUBG, Call of Duty Mobile usan UDP para minimizar latencia. El juego tolera alguna pérdida de paquetes pero no puede permitirse demoras.
4
VoIP y SIP sobre UDP
Las llamadas por WhatsApp, FaceTime o Teams usan RTP sobre UDP. La voz digitalizada necesita velocidad, no garantía de entrega.
5
5G y el nuevo paradigma
5G introduce latencias menores a 1 ms. Los protocolos TCP/UDP siguen siendo la base, pero las redes 5G optimizan los buffers y la fragmentación de datagramas.
6
DNS over HTTPS (DoH)
Modernamente, las consultas DNS se cifran con HTTPS para preservar la privacidad. Android e iOS ya soportan DoH nativamente.
🎙 Este slide conecta el contenido teórico con la realidad cotidiana. ¿Qué apps usan más? ¿Creen que usan TCP o UDP?

## Slide 14
VERDADERO o FALSO
Pregunta 1
"UDP es un protocolo seguro y orientado a conexión que garantiza la entrega de datos."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 15
Respuesta — Pregunta 1
✗ FALSO
Justificación:
UDP es un protocolo NO orientado a conexión y NO garantiza la entrega de datos. Es justamente por eso que se lo llama 'poco seguro' (unreliable). No verifica que los datos hayan llegado al destino. Esta característica lo hace más rápido pero sin garantías, ideal para streaming y juegos donde la velocidad importa más que la perfección en la entrega.
🎙 Recuerde: 'poco seguro' en este contexto significa 'sin verificación de entrega', no que sea un protocolo peligroso. UDP puede entregar datos correctamente; simplemente no lo garantiza.

## Slide 16
VERDADERO o FALSO
Pregunta 2
"TCP utiliza un protocolo de establecimiento de conexión llamado handshake a tres vías, intercambiando tres segmentos para establecer el circuito virtual."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 17
Respuesta — Pregunta 2
✓ VERDADERO
Justificación:
TCP usa el protocolo de establecimiento de conexión llamado 'handshake a tres vías' (three-way handshake). Los tres segmentos intercambiados son: (1) SYN — el cliente solicita conexión, (2) SYN-ACK — el servidor acepta, (3) ACK — el cliente confirma. Este proceso sincroniza los sistemas de numeración de bytes entre ambos extremos y establece el circuito virtual antes de transmitir datos.
🎙 El handshake a 3 vías es uno de los conceptos más importantes. SYN-SYN/ACK-ACK. Una analogía: llamás (SYN), te atienden (SYN-ACK), confirmás que escuchaste (ACK). Recién entonces empieza la conversación.

## Slide 18
VERDADERO o FALSO
Pregunta 3
"Los protocolos FTP, TELNET y SMTP utilizan TCP como transporte, mientras que DNS y NFS utilizan UDP."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 19
Respuesta — Pregunta 3
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. FTP, TELNET y SMTP requieren entrega confiable y ordenada de datos → usan TCP. DNS usa UDP porque sus consultas son pequeñas y rápidas (modelo pregunta-respuesta, sin necesidad de conexión). NFS también usa UDP para no agregar overhead innecesario en la transferencia de archivos en red local. Esta es la regla general: aplicaciones que necesitan garantía = TCP; consultas rápidas y tolerantes a pérdidas = UDP.
🎙 La tabla TCP vs UDP del slide anterior resume exactamente qué protocolo usa qué aplicación y por qué.

## Slide 20
💡 IDEAS CLAVE
SP6 / H3 — Capas de Transporte y Aplicación
1
La Capa de Transporte provee el mecanismo de entrega confiable, independiente de la aplicación.
2
TCP = orientado a conexión, confiable, por tren de bytes. UDP = sin conexión, rápido, de baja sobrecarga.
3
El handshake a 3 vías (SYN-SYN/ACK-ACK) establece la conexión TCP antes de transmitir datos.
4
Los puertos (16 bits) identifican la aplicación destino en ambos protocolos (TCP y UDP).
5
FTP, TELNET, SMTP, HTTP → usan TCP. DNS, NFS → usan UDP.
6
En celulares: gaming/VoIP/streaming usan UDP; descarga de archivos y navegación usan TCP.
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón