## Slide 1
Redes y Comunicaciones
SP6 / H4
MTU y Fragmentación
Máxima Unidad de Transferencia — Cómo Internet cruza redes de distinto tamaño
Red 1
MTU: 1500 B
Red 2
MTU: 620 B
Red 3
MTU: 1500 B
Router 1 →
← Router 2
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón

## Slide 2
MTU — Máxima Unidad de Transferencia
Maximum Transmission Unit: el límite de tamaño de cada red
El problema de las redes heterogéneas Un datagrama IP debe ir encapsulado dentro de una trama. Esto significa que su tamaño no puede superar el MTU de la red que lo transporta. El problema surge porque un envío puede cruzar varias redes con MTU distintos. Un datagrama IP puede tener hasta 65.536 Bytes, pero Ethernet solo acepta 1.500 Bytes.
Tipo de Red
MTU
Datagrama IP (máximo)
65.536 Bytes
Red FDDI (fibra óptica)
≈ 4.470 Bytes
Red Ethernet (LAN)
1.500 Bytes
PPPoE (xDSL)
1.492 – 1.480 Bytes
Dial-up / Línea telefónica
576 Bytes
MTU = Encabezados TCP/IP + MSS (Maximum Segment Size) → Ethernet: 1500 = 28 bytes header + 1472 bytes datos
🎙 MTU es el límite de tamaño impuesto por el hardware de red. Ethernet dice '1500 bytes máximo'. Si el datagrama es más grande, hay que partirlo en trozos más pequeños: eso es la fragmentación.

## Slide 3
La Idea Central de la Fragmentación
¿Qué pasa cuando un datagrama es demasiado grande para la red que debe cruzar?
Red 1
MTU: 1500 B
(Ethernet)
Red 2
MTU: 620 B
(Cuello de botella)
Red 3
MTU: 1500 B
(Ethernet)
Host 1
Host 5
Router 1
Router 2
Datagrama: 1400 Bytes ──────────────────────────────────────────────────────────────────────►
REGLA CLAVE: Los routers realizan fragmentaciones cuando las redes que comunican tienen diferente MTU, pero NO efectúan reensamblados.
🎙 El Host 1 envía 1400 bytes. Red 1 OK (MTU 1500). En el Router 1, la red destino tiene MTU 620: hay que fragmentar. El rearmado ocurre solo en el destino final (Host 5).

## Slide 4
Cálculo de Fragmentos — Ejemplo Práctico
Datagrama de 1400 B → MTU de red intermedia: 620 B
1
MTU de la red a cruzar = 620 Bytes
2
Encabezado IP típico = 20 Bytes (5 palabras × 4 Bytes)
3
Datos disponibles = 620 – 20 = 600 Bytes
600 es múltiplo de 8 ✓
4
Fragmentos: 600 B + 600 B + 200 B = 1400 B
3 fragmentos en total
Datagrama original (1400 B)
HIP
20B
Datos: 1400 Bytes
Se fragmenta en 3:
HIP
20B
Datos: 600 B
HIP
20B
Datos: 600 B
HIP
20B
Datos: 200 B
Regla: tamaño del fragmento = múltiplo de 8 | campo 'Desplazamiento' del encabezado IP lo requiere
🎙 El cálculo es: MTU (620) menos encabezado IP (20) = 600 bytes de datos por fragmento. 600 es múltiplo de 8, perfecto. Resultado: 3 fragmentos (600 + 600 + 200). Cada uno lleva su propio encabezado IP.

## Slide 5
El Proceso de Fragmentación — Paso a Paso
Desde Host 1 hasta Host 5 cruzando tres redes
1
Host 1 arma el datagrama
El software IP genera el datagrama (1400 B). Ethernet MTU=1500, cabe. ARP resuelve la dirección del Router 1.
2
Router 1 detecta MTU menor
Recibe el paquete, elimina encabezado ARP, lee IP destino. La red siguiente tiene MTU 620. Decide fragmentar.
3
Fragmentación en Router 1
Divide en 3 fragmentos: 620B + 620B + 220B (encabezado 20B + datos). Cada uno lleva IPs Origen/Destino originales.
4
Router 2 reenvía sin reensamblar
Recibe los 3 fragmentos. Red destino tiene MTU 1500. Los reenvía sin reensamblado hacia la Red 3.
5
Host 5 reensambla
El host destino recibe los 3 fragmentos y los reensambla en el datagrama original. Solo el destino final reensambla.
IMPORTANTE: Los routers FRAGMENTAN pero NO reensamblados. Solo el HOST DESTINO reensambla los fragmentos.
🎙 El reensamblado SOLO lo hace el host destino. Los routers intermedios nunca reensamblan. Esto es porque un router no sabe si recibirá todos los fragmentos, ni en qué orden.

## Slide 6
MTU, MSS y los Encabezados
La fórmula que explica qué datos realmente viajan
MTU = Encabezados + MSS MSS (Maximum Segment Size) es la cantidad real de datos útiles. MTU incluye también los encabezados TCP/IP.
Encabezado IP
20 Bytes
ICMP/TCP
8 Bytes
MSS — Datos útiles: 1472 Bytes (para Ethernet MTU=1500)
◄────────────────────── MTU = 1500 Bytes (Ethernet) ──────────────────────────►
Cálculo típico para Ethernet (MTU = 1500 B):
Encabezado IP (20 B) + Encabezado ICMP (8 B) = 28 B de headers → MSS = 1500 – 28 = 1472 Bytes de datos
Si usamos PING con parámetro -l 1472 sin fragmentación → ese es el MSS óptimo para la conexión.
🎙 MSS es la parte útil del paquete. Todo lo demás son encabezados. Para Ethernet: 1500 - 20 (IP) - 8 (ICMP) = 1472 bytes de datos reales. Este número es el que usamos para el comando PING de diagnóstico.

## Slide 7
Valores MTU según el Tipo de Conexión
Windows asigna automáticamente el MTU según la interfaz de red
Ethernet (LAN)
1500 Bytes
Estándar para redes locales cableadas. El más común.
PPPoE (xDSL / fibra)
1492 – 1480 Bytes
Reducido por overhead del protocolo PPP sobre Ethernet.
Dial-up / Línea telefónica
576 Bytes
Routers telefónicos diseñados para este tamaño máximo.
Wi-Fi (802.11)
1500 Bytes
Igual que Ethernet; el protocolo 802.11 adapta el tamaño.
4G / LTE
1500 Bytes
La red celular transporta IP sobre tramas de 1500 B.
IPv6 (mínimo)
1280 Bytes
IPv6 exige que cada enlace soporte al menos 1280 B.
🎙 El ISP establece el MTU máximo de su red. Windows asigna automáticamente según el tipo de interfaz. Para conexiones xDSL, la reducción de MTU se debe al encapsulamiento PPP que agrega sus propios bytes.

## Slide 8
Cómo Conocer el MTU de tu Conexión
Comandos prácticos en Windows: NETSH y PING
Paso 1: Ver el MTU actual
netsh interface ipv4 show subinterfaces
Resultado: MTU = 1500 (Local Area Connection)
Paso 2: Calcular MSS
MSS = MTU – 28 → 1500 – 28 = 1472 Bytes
(20 bytes encabezado IP + 8 bytes ICMP)
Paso 3: Verificar con PING
ping www.google.com.ar -f -l 1472
→ Sin fragmentación ✓
ping www.google.com.ar -f -l 1473
→ Packet needs to be fragmented ✗
Busqueda del valor óptimo:
Si 1473 da error, bajar de 10 en 10 hasta encontrar valor sin error. Luego subir de 1 en 1 hasta el límite exacto. Sumarle 28 → ese es el MTU óptimo de la conexión.
Asignar MTU: netsh interface ipv4 set subinterface "Local Area Connection" mtu=1500 store=persistent
🎙 Mostrar el flujo: 1) NETSH para ver MTU actual, 2) calcular MSS, 3) verificar con PING. Si 1472 no da error pero 1473 sí, el MTU es correcto. Este es un diagnóstico real que los técnicos de red usan.

## Slide 9
Efecto de un MTU Inadecuado y Optimización
¿Por qué ajustar el MTU puede acelerar tu conexión a Internet?
MTU ALTO
MTU demasiado alto
Causa fragmentación en routers intermedios. El router trabaja más; la transferencia se vuelve lenta e ineficiente.
MTU BAJO
MTU demasiado bajo
No se aprovecha la capacidad máxima de la red. Cada paquete lleva menos datos; se necesitan más paquetes para transmitir la misma información.
MTU OPT.
MTU óptimo
El paquete ocupa exactamente la capacidad de la red. Sin fragmentación, sin desperdicio. Transferencia eficiente.
TRUCO: Configurar el SO para usar datagramas de 576 B traslada el trabajo de fragmentación del router al host, acelerando la conexión en algunas situaciones.
🎙 El 'truco' de los 576 bytes funciona porque el host fragmenta antes de enviar, evitando que el router lo haga. El router trabaja menos y la transferencia es más fluida. Este concepto conecta la teoría con el rendimiento real.

## Slide 10
Routers: Interconexión de Redes Heterogéneas
Internet conecta muchos tipos de redes a través de routers
El rol del Router Los routers transmiten datagramas y permiten encaminamiento adaptativo. Interconectan redes públicas de conmutación de paquetes y redes locales Ethernet. La función principal: tomar una decisión de encaminamiento entre redes. Determinan dinámicamente el mejor camino disponible.
Dos métodos de interconexión:
Datagramas
Ruta determinada dinámicamente paquete a paquete.
Circuito Virtual
Ruta establecida antes de transmitir. Luego todos los paquetes siguen esa ruta.
1
Extienden el acceso a máquinas remotas
2
Permiten usar diferentes métodos de interconexión según la aplicación
3
Routers múltiples proveen redundancia y carga adicional
4
El gateway se visualiza como nodo de conmutación de la red
🎙 Los routers son los 'cerebros' de Internet. Deciden qué camino tomar paquete a paquete (datagramas) o pre-establecen un circuito (circuito virtual). Internet usa datagramas: más flexible y tolerante a fallos.

## Slide 11
MTU en la Era de los Celulares y Redes Modernas
Actualización: fragmentación en 4G/5G, Wi-Fi y redes móviles
1
4G/LTE y MTU 1500
Las redes LTE usan MTU 1500 B. Los paquetes IP se encapsulan en tramas del protocolo GTP sobre UDP. La fragmentación la maneja el núcleo de la red.
2
5G y PMTU Discovery
5G introduce Path MTU Discovery (PMTUD): el sistema detecta automáticamente el MTU mínimo del camino completo. Evita fragmentación proactivamente.
3
Wi-Fi y cambios de MTU
Al roaming entre WiFi y 4G, el MTU puede cambiar. QUIC (HTTP/3) maneja esto sin cortar la sesión, adaptando el tamaño de paquetes.
4
VPN y reducción de MTU
Las VPN en celulares reducen el MTU efectivo (overhead del encapsulamiento). Una VPN puede reducir el MTU de 1500 a ~1400 B.
5
Jumbo Frames en 5G
Redes empresariales 5G usan Jumbo Frames (hasta 9000 B) en el backhaul. Reduce overhead de encabezados y mejora throughput.
6
IPv6 y MTU mínimo
IPv6 requiere MTU mínimo de 1280 B en cada enlace. A diferencia de IPv4, los routers IPv6 NO fragmentan: el emisor debe adaptar el tamaño.
🎙 IPv6 cambia el paradigma: los routers IPv6 NO fragmentan. El emisor debe hacer Path MTU Discovery y ajustar el tamaño. Esto es más eficiente pero requiere que los hosts sean más inteligentes.

## Slide 12
VERDADERO o FALSO
Pregunta 1
"Los routers realizan fragmentaciones cuando las redes que comunican tienen diferente MTU, y además efectúan el reensamblado de los fragmentos."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 13
Respuesta — Pregunta 1
✗ FALSO
Justificación:
Los routers SÍ realizan fragmentaciones cuando las redes que comunican tienen diferente MTU. Pero los routers NO efectúan reensamblados. El reensamblado solo lo realiza el HOST DESTINO. Los routers no saben si recibirán todos los fragmentos ni en qué orden, por lo que no pueden reensamblar. Esta es una de las preguntas más frecuentes y comunes en el examen.
🎙 Memorizar: Routers FRAGMENTAN pero NO reensambladan. El reensamblado es responsabilidad exclusiva del host destino final.

## Slide 14
VERDADERO o FALSO
Pregunta 2
"Un datagrama IP debe ir encapsulado dentro de una trama, lo cual significa que el datagrama a transferir no podrá superar el tamaño permitido por la trama."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 15
Respuesta — Pregunta 2
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. El datagrama IP debe viajar encapsulado dentro de una trama de la capa de acceso a la red. El tamaño de esa trama es limitado por el MTU de la red física. Si el datagrama supera el MTU, debe fragmentarse antes de enviarse. Por eso el MTU es un límite estricto: la trama no puede llevar más datos que los que define su MTU.
🎙 Esta es la definición base del H4. El encapsulamiento es la razón por la que existe el MTU. Un datagrama de 65.536 B NUNCA puede cruzar Ethernet directamente: debe fragmentarse en trozos de máximo 1500 B.

## Slide 16
VERDADERO o FALSO
Pregunta 3
"El tamaño de cada fragmento IP debe ser múltiplo de 8 Bytes, porque el campo Desplazamiento del encabezado IP almacena su valor en unidades de 8 Bytes."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 17
Respuesta — Pregunta 3
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. El campo 'Desplazamiento de fragmento' del encabezado IP guarda su valor en unidades de 8 Bytes. Por eso el tamaño de datos de cada fragmento debe ser múltiplo de 8. Ejemplo: si MTU = 620 y encabezado IP = 20 bytes → datos disponibles = 600 bytes. 600 es múltiplo de 8: OK. Si diera 598 (no múltiplo de 8), habría que elegir el mayor múltiplo de 8 menor a 598, que sería 592.

## Slide 18
IDEAS CLAVE
SP6 / H4 — MTU y Fragmentación
1
MTU es el mayor paquete que puede transferir una red. Ethernet: 1500 B. Dial-up: 576 B.
2
Si el datagrama supera el MTU de la red siguiente, el router lo fragmenta en partes más pequeñas.
3
Routers FRAGMENTAN pero NO reensamblán. El reensamblado solo lo hace el HOST DESTINO.
4
El tamaño de cada fragmento debe ser múltiplo de 8 (campo Desplazamiento del encabezado IP).
5
MTU = Encabezados (28 B) + MSS. Para Ethernet: MSS = 1500 – 28 = 1472 B.
6
NETSH muestra el MTU; PING -f -l <valor> verifica si hay fragmentación en la conexión.
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón