## Slide 1
Redes y Comunicaciones
SP6 / H5
Diferentes Tipos
de Interconexión
Circuito Virtual · Datagramas · IP · ICMP · Encaminamiento · Armado de LAN
CIRCUITO
VIRTUAL
ITU-T
DATAGRAMAS
Internet
VS
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón

## Slide 2
Dos Métodos de Interconexión
Circuito Virtual (ITU-T) vs Datagramas (Internet)
CIRCUITO VIRTUAL (ITU-T)
Establece una ruta fija ANTES de transmitir.
El circuito se crea entre host fuente y host destino.
Mensajes seguros y en secuencia a los gateways vecinos.
Control de flujo: un gateway no puede saturar al vecino.
Ventaja: predecible, ordenado, con garantías.
Desventaja: mayor overhead para establecer la conexión.
Usado en: redes telefónicas (ISDN), ATM.
DATAGRAMAS (Internet)
NO establece conexión previa: cada paquete viaja solo.
Cada datagrama lleva dirección origen y destino.
Encaminamiento adaptativo: ruta decidida paquete a paquete.
Si un router falla, otro toma su lugar automáticamente.
Ventaja: flexible, tolerante a fallos, fácil de escalar.
Desventaja: paquetes pueden llegar desordenados.
Usado en: Internet (IP), Ethernet.
🎙 Pregunta de examen es: ¿cuáles son los dos métodos de interconexión? Respuesta: Circuito Virtual y Datagramas. Internet usa Datagramas. Las redes telefónicas clásicas usaban Circuito Virtual.

## Slide 3
La Familia de Protocolos Internet
Servicios provistos sobre las redes subyacentes
1
Datagramas
Unidad básica de transmisión. Cada datagrama lleva IP origen, IP destino y datos.
2
Direccionamiento
Formato de dirección IP de 32 bits (red + host). Único e inequívoco en toda Internet.
3
Fragmentación / Reensamblado
Adapta los datagramas al MTU de cada red. Ya visto en H4.
4
Exactitud y Fidelidad
TCP asegura entrega sin errores con checksums y reconocimientos positivos (ACK).
5
Secuenciamiento
Los datos llegan en el orden correcto gracias al número de secuencia de TCP.
6
Control de Flujo
El receptor regula la tasa de envío del emisor. Evita desbordamientos de buffer.
7
Conexiones
TCP establece conexiones lógicas (circuitos virtuales) sobre la red de datagramas IP.
7
Conexiones
TCP establece conexiones lógicas (circuitos virtuales) sobre la red de datagramas IP.
🎙 Estos 7 servicios son los que la familia de protocolos Internet provee 'por encima' de las redes físicas. Cada red subyacente puede carecer de algunos: la familia de protocolos los agrega.

## Slide 4
IP y el Encaminamiento de Datagramas
Dos servicios básicos: direccionamiento y fragmentación/reensamblado
El protocolo IP (RFC 791) IP es el corazón del modelo TCP/IP. Provee un servicio inseguro no orientado a conexión: algunos PDU pueden no llegar, otros pueden arribar fuera de secuencia. TCP se encarga de la confiabilidad. Dos tipos de dispositivos en TCP/IP: • Gateway / Router: envía paquetes entre redes. • Host: conectado a una red. Si tiene dos o más NIC (multi-homed), actúa como gateway.
IP provee 2 servicios básicos:
Direccionamiento
Dirección IP de 32 bits. Campo de red + campo de host. Formato común en toda Internet.
Fragmentación / Reensamblado
Adapta datagramas al MTU de cada red. Los routers fragmentan; el host destino reensambla.
En TCP/IP los términos 'gateway' y 'router' son indistintos. En la terminología moderna se reserva 'gateway' para dispositivos que además traducen protocolos entre redes de arquitecturas distintas (NAT).
🎙 IP es 'inseguro' — no garantiza entrega. TCP agrega esa garantía. La dirección IP tiene dos partes: red y host. El router usa la parte de red para decidir el camino.

## Slide 5
Gateway, Router y Multi-Homed Host
La terminología en el mundo TCP/IP
ROUTER
Dispositivo especializado
Equipo que envía paquetes entre redes. Función primaria: retransmitir datagramas eligiendo el camino correcto (encaminamiento). Puede ser incluso una PC con microprocesador 286 y 1 MB RAM corriendo software de ruteo.
GATEWAY
Puerta de enlace
En TCP/IP, sinónimo de router. En la terminología moderna, se reserva para dispositivos que además traducen protocolos (NAT). El router de tu casa es un 'Default Gateway'.
MULTI-HOMED HOST
Host con múltiples NIC
Un host conectado a más de una red. Cuando envía paquetes entre esas redes, actúa exactamente como un gateway. Ejemplo: un servidor con NIC de LAN y NIC de DMZ.
Regla: En TCP/IP solo hay dos tipos de dispositivos: router/gateway y host. La distinción entre 'router' y 'gateway' es terminológica, no funcional.
🎙 El multi-homed host es importante: cualquier PC con dos placas de red puede actuar como router. Esto es la base de las VMs con bridging, los firewalls por software y los routers domésticos.

## Slide 6
Múltiples Saltos y Tabla de Enrutamiento
Cómo el router decide el camino para cada datagrama
Procedimiento de encaminamiento Para cada datagrama recibido, el router decide: 1. Qué interfaz de red usar para enviar el paquete. 2. Qué dirección destino colocar en el encabezamiento de red local. El router mantiene una Tabla de Enrutamiento con una entrada por cada red alcanzable.
Tabla de Enrutamiento (ejemplo)
Red destino
Métrica
Gateway vecino
192.168.1.0
0 saltos
Directo
10.0.0.0
1 salto
192.168.1.1
172.16.0.0
2 saltos
192.168.1.1
Protocolos de enrutamiento:
RIP
Número de saltos (hop count). Máximo 15 saltos.
IGRP
Métrica compuesta: ancho de banda, retardo, saltos, etc.
OSPF
Estado de enlace. Calcula la ruta más corta (Dijkstra).
¿Qué pasa si la red destino no está en la tabla?
El datagrama se DESTRUYE y se envía un paquete ICMP al origen informando del error.
🎙 RIP usa 'número de saltos': un salto = un router. El router X tiene 0 saltos a sus redes directas, 1 salto a las redes del vecino, etc. Si la red no está en la tabla, el datagrama se descarta y ICMP avisa al emisor.

## Slide 7
El Camino Correcto y el Camino Alternativo
Resiliencia del encaminamiento adaptativo en Internet
EL CAMINO CORRECTO
El gateway IP usa protocolos de enrutamiento para 4 funciones:
1. Determinar operatividad de la interfaz de red.
2. Determinar si el router vecino está operacional.
3. Construir tabla de enrutamiento para redes alcanzables vía gateways vecinos.
4. Agregar nuevo router vecino y nueva red a la tabla.
Actualizaciones periódicas: cada router informa a sus vecinos las redes alcanzables y sus distancias.
EL CAMINO ALTERNATIVO
Escenario: hay dos routers X e Y para alcanzar la red A.
1. Router X se cae.
2. Los vecinos de X envían actualización: la red A no es alcanzable vía X.
3. Cada router recalcula su Tabla de Enrutamiento.
4. El camino pasa ahora por el gateway Y.
5. La conexión entre hosts se mantiene SIN INTERRUMPIR.
Clave: el encaminamiento adaptativo garantiza tolerancia a fallos. No hay un único punto de falla.
🎙 Esta es la fortaleza de Internet frente al modelo de circuito virtual. Si un enlace cae, los paquetes buscan otro camino automáticamente. Por eso Internet sobrevive fallos parciales sin que el usuario lo note.

## Slide 8
ICMP — Internet Control Message Protocol
RFC 792: protocolo de control y mensajes de error de IP
ICMP es parte de la Capa Internet. Usa la entrega de datagramas IP para enviar mensajes de control, errores y estado.
Control de Flujo
ICMP Source Quench
Los paquetes llegan demasiado rápido. El host destino o router envía Source Quench para que el emisor reduzca la velocidad.
Destino Inalcanzable
Destination Unreachable
El destino no puede alcanzarse. Si es red u host: lo envía un router intermedio. Si es puerto: lo envía el host destino.
Redirección de Rutas
ICMP Redirect
Un router informa al host que use otro router mejor. Solo usable cuando el host origen está en la misma red.
Chequeo de Host Remotos
ICMP Echo (PING)
Un host envía Echo Message para verificar si un sistema remoto está operacional. El destino devuelve el mismo paquete.
🎙 PING usa ICMP Echo. Cuando hacemos 'ping 8.8.8.8', enviamos un ICMP Echo Request; Google responde con ICMP Echo Reply. TRACERT también usa ICMP para mostrar el camino salto a salto.

## Slide 9
ICMP en la Práctica — PING y TRACERT
Herramientas de diagnóstico basadas en ICMP
PING — Verificar conectividad
ping 8.8.8.8 Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos: Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=15ms TTL=118 Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=14ms TTL=118 Estadísticas: enviados=4, recibidos=4, perdidos=0
TRACERT / TRACEROUTE — Ver el camino
tracert www.google.com 1 192.168.1.1 1ms (Router local) 2 10.0.0.1 8ms (ISP) 3 ... n 216.58.x.x 15ms (Google)
¿Qué información nos dan?
PING nos dice:
▸ Si el host remoto está activo (operacional).
▸ El tiempo de ida y vuelta (RTT) en ms.
▸ El porcentaje de paquetes perdidos.
▸ El TTL (Time to Live) restante.
TRACERT nos dice:
▸ La ruta completa salto a salto.
▸ La IP de cada router en el camino.
▸ El tiempo en cada salto.
▸ Dónde ocurre la congestión o el fallo.
🎙 PING y TRACERT son las dos herramientas de diagnóstico más usadas en redes. En celulares hay apps equivalentes (Network Analyzer, Fing). TRACERT usa el campo TTL del encabezado IP para rastrear los saltos.

## Slide 10
Armado de una LAN — Paso a Paso
De la red física a la red lógica: NIC, TCP/IP, recursos compartidos
Para construir una LAN se necesitan 5 pasos:
1
Instalar las Placas de Red (NIC)
Física: instalar la NIC en el slot PCI. Lógica: instalar drivers, verificar en Administrador de Dispositivos (sin indicador amarillo = sin conflicto).
2
Asignar nombres y grupos
Panel de Control > Sistema > Nombre del Equipo. El nombre identifica la PC frente a los demás usuarios. Todos deben estar en el mismo Grupo de Trabajo.
3
Definir recursos compartidos
Botón derecho sobre cualquier carpeta o dispositivo → Compartir. Definir permisos de acceso (lectura, escritura, control total).
4
Instalar el cableado
Cables directos (PC a switch) o cruzados (PC a PC). Estándar T568A o T568B. Analizador de cables (LAN-tester) para verificar.
5
Instalar el concentrador
El switch es más eficiente que el hub (envía cada trama solo al destino). Conectar todas las PCs al switch con cables directos.
🎙 Este es el ejercicio resuelto del H5. Con esto se debe poder armar una LAN completa siguiendo estos 5 pasos.

## Slide 11
Configurar TCP/IP en Windows
Asignar el protocolo de comunicación a la placa de red
Ruta de acceso en Windows:
1
Panel de Control
2
Redes e Internet
3
Conexiones de Red
4
Centro de Redes y Recursos Compartidos
5
Cambiar configuración del Adaptador
6
Clic derecho en Conexión de área local
7
Propiedades
8
Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)
9
Propiedades → Asignar IP o usar DHCP
Parámetros TCP/IP:
Dirección IP
192.168.1.X (única en la red) (Identifica el host)
Máscara de subred
255.255.255.0 (típica) (Define la red local)
Puerta de enlace
192.168.1.1 (el router) (Default Gateway)
DNS Preferido
8.8.8.8 (Google DNS) (Resolución de nombres)
Método
Manual (estático) o DHCP (DHCP asigna auto)
🎙 Importante: todas las PCs de la red deben tener el mismo protocolo (TCP/IP), la misma máscara de subred y la misma red (192.168.1.X). Si alguna tiene IP diferente, no podrá comunicarse.

## Slide 12
Interconexión de Redes en la Era Moderna
Datagramas, ICMP y encaminamiento en redes actuales
1
BGP: el protocolo de Internet
Border Gateway Protocol es el protocolo de encaminamiento que usa Internet entre ISPs. Es el 'mapamundi' de rutas de Internet. Opera con datagramas y encaminamiento adaptativo.
2
SDN: redes definidas por software
Las redes modernas separan el plano de datos (forwarding) del plano de control (routing). El router ya no decide solo: hay un controlador central que programa las tablas.
3
ICMP en celulares
Las apps de diagnóstico de red en Android/iOS usan ICMP internamente. Fing, Network Analyzer, iNetTools: todas hacen PING y TRACEROUTE sobre las mismas bases teóricas del H5.
4
IPv6 y el nuevo espacio de direcciones
IPv6 usa direcciones de 128 bits. La familia de protocolos Internet se mantiene: datagramas, ICMP v6, encaminamiento adaptativo. Solo cambia el tamaño de la dirección.
5
Wi-Fi 6 / 5G como capa de acceso
El modelo sigue igual: las capas superiores (IP, TCP, UDP, aplicación) son independientes de la capa de acceso. Wi-Fi 6 y 5G son solo nuevas capas de acceso a la red.
6
Cloud y multi-homed hosts
Los servidores en la nube son multi-homed: tienen múltiples NICs virtuales conectadas a distintas redes. Actúan como gateways entre la red pública y las redes internas.
🎙 BGP es el protocolo que 'sostiene' Internet a nivel global. Sin él, ningún ISP sabría cómo llegar a otro. SDN es la evolución: separa la inteligencia de los routers y la centraliza en software.

## Slide 13
VERDADERO o FALSO
Pregunta 1
"La red Internet usa un esquema de encaminamiento adaptativo que permite que, si un router falla, otro gateway sea usado automáticamente sin interrumpir la conexión entre hosts."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 14
Respuesta — Pregunta 1
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. Esta es la ventaja fundamental del encaminamiento adaptativo de Internet (modelo de datagramas). A diferencia del circuito virtual (ITU-T) donde un fallo corta la comunicación, Internet usa múltiples rutas distribuidas. El router recalcula la Tabla de Enrutamiento automáticamente usando las actualizaciones de sus vecinos y redirige el tráfico por el gateway alternativo disponible.
🎙 Esta es la ventaja clave del modelo de datagramas vs circuito virtual. Internet sobrevive fallos porque tiene múltiples rutas y encaminamiento dinámico. El circuito virtual, si se corta, interrumpe la comunicación.

## Slide 15
VERDADERO o FALSO
Pregunta 2
"El protocolo ICMP es parte de la Capa Internet y usa datagramas IP para enviar mensajes de control. El comando PING usa ICMP Echo para verificar si un host remoto está operacional."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 16
Respuesta — Pregunta 2
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto. ICMP (definido en RFC 792) es parte integral de la Capa Internet (misma capa que IP). Usa datagramas IP para enviar sus mensajes de control. El comando PING efectivamente usa ICMP Echo Message (solicitud) e ICMP Echo Reply (respuesta). TRACERT también usa ICMP: manipula el campo TTL del encabezado IP para obtener respuestas ICMP Time Exceeded de cada router en el camino.
🎙 ICMP está en la misma capa que IP, no en la capa de transporte. PING es la herramienta de diagnóstico más usada en el mundo: todos los sistemas operativos la incluyen. TRACERT.

## Slide 17
VERDADERO o FALSO
Pregunta 3
"En TCP/IP, los términos gateway y router son indistintos. Un multi-homed host (conectado a más de una red) actúa como gateway cuando envía paquetes entre esas redes."
¿Verdadero o Falso?
VERDADERO
FALSO

## Slide 18
Respuesta — Pregunta 3
✓ VERDADERO
Justificación:
Correcto en ambas partes. En la jerga TCP/IP, gateway y router son sinónimos. Un multi-homed host (con dos o más NIC conectadas a diferentes redes) puede reenviar paquetes entre esas redes, actuando exactamente como un gateway. Ejemplo: un servidor Linux con eth0 en la LAN y eth1 en la WAN puede hacer NAT y routing entre ambas redes. El router doméstico es técnicamente un multi-homed host con software de routing.
🎙 El multi-homed host es importante en la práctica: cualquier PC Linux con dos placas de red puede configurarse como router. VMs con bridging también son multi-homed. El concepto es simple: si tenés dos interfaces de red y reenviás paquetes, sos un gateway.

## Slide 19
IDEAS CLAVE
SP6 / H5 — Diferentes Tipos de Interconexión
1
Los dos métodos de interconexión: Circuito Virtual (ITU-T) y Datagramas (Internet).
2
Internet usa datagramas + encaminamiento adaptativo: si un router falla, el tráfico se redirige automáticamente.
3
IP provee dos servicios básicos: Direccionamiento y Fragmentación/Reensamblado.
4
En TCP/IP, gateway y router son sinónimos. Un multi-homed host actúa como gateway.
5
ICMP (RFC 792): Control de Flujo, Destino Inalcanzable, Redirección y PING (Echo).
6
Para armar una LAN: NIC (física+lógica) → TCP/IP → nombre de equipo → recursos compartidos → cableado → switch.
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón