## Slide 1
SP3 · Herramienta 1
PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO
DE LOS MODELOS
MULTICAPA
¿Cómo se organiza la comunicación
entre capas en una red?

## Slide 2
2
¿QUÉ ES UNA RED?
Conectar para compartir
"Se llama red a todo sistema de comunicación que soporta múltiples usuarios."
Elementos de conmutación
Ordenadores especializados para conectar líneas de transmisión.
Ej.: Hub, Switch, Router.
Línea de transmisión
Circuitos o canales que transportan los datos entre los dispositivos.
Ej.: Cable, fibra óptica, Wi-Fi.
Tipos de canales:
Punto a punto — El mensaje va de un extremo al otro íntegramente. Difusión — Un canal compartido por todos los hosts; cada máquina lee solo lo que le corresponde.

## Slide 3
3
TRANSPARENCIA Y ESTRATIFICACIÓN
El usuario no debe preocuparse por lo que ocurre "debajo"
❌ Sin capas (imposible)
Para transferir un archivo el usuario debería especificar:
• Tipo de placa de red propia y del compañero • Tipo de cableado (coaxial, UTP, fibra óptica) • Longitud de cables • Control de integridad de bits • ... y mucho más
✔ Con capas (transparente)
El usuario solo necesita:
• Indicar la dirección o nombre del equipo destino
Todo lo demás se realiza de forma automática y transparente gracias a la
estratificación por capas.
→
💡 Esto se logra gracias a la estratificación por capas: cada capa ofrece servicios a la superior, sin que ésta deba saber cómo se implementan.

## Slide 4
4
ARQUITECTURA DE REDES
Capas, protocolos y entidades homólogas
CAPAS
Las redes se organizan en capas para reducir la complejidad.
Cada capa se construye sobre su predecesora y sirve a la siguiente.
PROTOCOLOS
Entre dos capas homólogas (de igual nivel) se establece un protocolo de comunicación, que define las reglas del diálogo.
ARQUITECTURA DE RED
El conjunto de capas y protocolos. Debe contener la información necesaria para construir el software y hardware de cada capa.
La capa "N" del emisor
dialoga con la capa "N" del receptor
Capa N ───────────────────── Capa N
protocolo de comunicación
↓ Capa N-1 · · · Capa 1 (física)
"trayectoria real de los bits"

## Slide 5
5
FUNCIONES TÍPICAS DE LOS PROTOCOLOS
Ejemplo: enviando "Hola" por un chat (pila de 4 capas)
Presentación
Define el formato de los datos (ej.: código ASCII). La Capa de Aplicación agrega esta información en la cabecera del mensaje.
Envío Ordenado
Garantiza que los mensajes lleguen al receptor en el orden correcto, numerando cada mensaje con un encabezado secuencial.
Control de Errores
Agrega una suma de verificación (checksum). Si el receptor calcula un valor distinto, solicita el reenvío del mensaje.
Direccionamiento
Indica a quién va dirigido el mensaje (dirección del destinatario en la cabecera) para que llegue al equipo correcto.
⚠ Nota: una función puede repetirse en más de una capa (ej.: Control de Errores aparece en capas bajas y superiores).

## Slide 6
6
FUNCIONES TÍPICAS DE LOS PROTOCOLOS
Segmentación y reensamblado
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Encapsulado
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Control de Conexión
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Envío Ordenado
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Control de Flujo
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Control de Errores
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Direccionamiento
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Multiplexación
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Servicio de Transporte
Se aplica en una o más capas según el modelo.
Cada función se estudiará en detalle al analizar los modelos reales OSI y TCP/IP.

## Slide 7
7
EL MODELO DE REFERENCIA OSI
Open System Interconnection — ISO
CAPA 7
APLICACIÓN
CAPA 6
PRESENTACIÓN
CAPA 5
SESIÓN
CAPA 4
TRANSPORTE
CAPA 3
RED
CAPA 2
ENLACE DE DATOS
CAPA 1
FÍSICA
Capas SUPERIORES
Protocolos de APLICACIÓN
Capas MEDIAS
Protocolos de COMUNICACIÓN
Capas BAJAS
Protocolos de ACCESO AL MEDIO
¿Qué es OSI?
• Alto valor académico • Define QUÉ hace cada capa, no cómo • Es un Modelo de Referencia • 7 capas bien definidas • No es una arquitectura de red real • Creado por ISO (International Standard Organization)
💡 Tendencia actual: usar OSI como estructura conceptual y "regla" para comparar modelos o pilas de protocolos.

## Slide 8
8
COMPARACIÓN: OSI vs TCP/IP
Dos modelos fundamentales para comprender las redes
OSI (7 capas)
CAPA 7 — APLICACIÓN
CAPA 6 — PRESENTACIÓN
CAPA 5 — SESIÓN
CAPA 4 — TRANSPORTE
CAPA 3 — RED
CAPA 2 — ENLACE DE DATOS
CAPA 1 — FÍSICA
TCP/IP (4 capas)
CAPA DE APLICACIÓN
INTERNET / INTERRED
ACCESO A LA RED
TCP/IP une las 3 capas superiores de OSI en una sola (Aplicación) y no define las capas inferiores, delegando en estándares existentes.
TRANSPORTE / TRANSMISIÓN

## Slide 9
9
CUESTIONES DEL DISEÑO POR CAPAS
Aspectos que el Modelo OSI debe definir en cada capa
Establecimiento de conexión
Mecanismo para iniciar una conexión e identificar al destinatario (direccionamiento).
Finalización de conexión
Mecanismo para cerrar correctamente la conexión cuando ya no se necesita.
Reglas de transferencia
Simplex (unidireccional), semidúplex (un sentido a la vez) o dúplex (simultáneo).
Canales lógicos
Número de canales lógicos asociados a cada conexión.
Corrección de errores
Procedimientos para detectar y corregir errores en la transmisión.
Confirmación de recepción
El receptor indica qué mensajes recibió correctamente.
Segmentación
División de mensajes extensos para transmitirlos y reensamblarlos en destino.
Aspectos de la red
Topología, protocolo, interfaces eléctricas, vínculos y recuperación ante fallas.
Estas cuestiones deben resolverse en el diseño de cada capa para garantizar la interoperabilidad entre equipos de distintos fabricantes.

## Slide 10
SP3 · Autoevaluación 1
¡FIN DE LA
HERRAMIENTA 1!
¿Estás listo para un desafío?
Autoevaluación 1: Principio de Funcionamiento de los Modelos Multicapa

## Slide 11
11
PREGUNTA 1
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
Los modelos multicapa son planteados para poder "dividir" el problema de las comunicaciones en partes. Cada capa se encarga de ofrecer diversos servicios a las capas superiores, permitiendo que éstas no "deban preocuparse" por estos servicios.
Verdadero
Falso
11

## Slide 12
PREGUNTA 1
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
Los modelos multicapa son planteados para poder "dividir" el problema de las comunicaciones en partes. Cada capa se encarga de ofrecer diversos servicios a las capas superiores, permitiendo que éstas no "deban preocuparse" por estos servicios.
✔ Verdadero
Falso

## Slide 13
13
PREGUNTA 2
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
Las funciones son exclusivas de cada capa del modelo de red; es imposible, por lo tanto, que en dos capas distintas se realice la misma función.
Verdadero
Falso
13

## Slide 14
PREGUNTA 2
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
Las funciones son exclusivas de cada capa del modelo de red; es imposible, por lo tanto, que en dos capas distintas se realice la misma función.
Verdadero
✔ Falso

## Slide 15
15
PREGUNTA 3
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
¿Quiénes realizan las funciones determinadas de una capa?
Los usuarios.
Los administradores de red.
Las entidades que residen en cada capa.
El sistema operativo de cada computadora.
15

## Slide 16
PREGUNTA 3
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
¿Quiénes realizan las funciones determinadas de una capa?
Los usuarios.
Los administradores de red.
✔ Las entidades que residen en cada capa.
El sistema operativo de cada computadora.

## Slide 17
Redes de Información · SP3 / H1: Modelos Multicapa
17
PREGUNTA 4
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
A medida que la trama recibida por el receptor va ascendiendo a través de las capas, ¿qué acción básica se lleva a cabo antes de transferirla a la capa superior?
Se agregan encabezados y en algún caso también una cola (trailer); si todo está bien se remiten a la capa superior.
Se quitan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa inferior.
Se agregan encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa superior.
Se interpretan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se quitan y se remite a la capa superior.
17

## Slide 18
PREGUNTA 4
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
A medida que la trama recibida por el receptor va ascendiendo a través de las capas, ¿qué acción básica se lleva a cabo antes de transferirla a la capa superior?
Se agregan encabezados y en algún caso también una cola (trailer); si todo está bien se remiten a la capa superior.
Se quitan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa inferior.
Se agregan encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se remite a la capa superior.
✔ Se interpretan los encabezados (y posibles colas); si todo está en orden se quitan y se remite a la capa superior.

## Slide 19
19
PREGUNTA 5
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
Una de las funciones típicas de los protocolos de red, que verifica que los bits recibidos coincidan con los enviados, es llamada:
Envío ordenado.
Control de errores.
Control de flujo.
Direccionamiento.
19

## Slide 20
PREGUNTA 5
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
Una de las funciones típicas de los protocolos de red, que verifica que los bits recibidos coincidan con los enviados, es llamada:
Envío ordenado.
✔ Control de errores.
Control de flujo.
Direccionamiento.

## Slide 21
21
PREGUNTA 6
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente al Modelo de Referencia OSI?
Es una arquitectura de red real con protocolos plenamente implementados.
Define con precisión los protocolos exactos que cada capa debe usar.
Es un modelo conceptual de 7 capas con alto valor académico, usado como referencia.
Es idéntico al modelo TCP/IP, solo difieren en los nombres de las capas.
21

## Slide 22
PREGUNTA 6
Autoevaluación 1 · Indicá la opción correcta
¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente al Modelo de Referencia OSI?
Es una arquitectura de red real con protocolos plenamente implementados.
Define con precisión los protocolos exactos que cada capa debe usar.
✔ Es un modelo conceptual de 7 capas con alto valor académico, usado como referencia.
Es idéntico al modelo TCP/IP, solo difieren en los nombres de las capas.

## Slide 23
¡MUCHAS
GRACIAS!
SP3 / H1 completada
Continuamos con: H2 — El Modelo OSI en detalle