## Slide 1
REDES Y COMUNICACIONES
Las Capas de Acceso al Medio:
Física y Enlace de Datos
SP3 / H2 — Capa 1 OSI: medios y señales · Capa 2 OSI: MAC, LLC, tramas HDLC
Colegio Universitario IES • 2026
Modelo OSI — estas clases:
7-5
Aplicación / Sesión
4
Transporte
3
Red
2
Enlace de Datos ◄
1
Física ◄

## Slide 2
La Capa Física — Capa 1 del Modelo OSI
"La capa física define las especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales
para activar, mantener y desactivar el enlace físico en la red."
📡
Medio físico
Tipo, longitud
máx., impedancia
⚡
Codificación bits
Señales eléctricas
o lumínicas (0/1)
🏎️
Velocidad
Ancho de banda
(bps)
📏
Distancia / Regen
Metros máximos
sin repetidor
🔌
Conectores
RJ-45, LC, SC
SFP, antenas
🗺️
Topología física
Estrella, bus
anillo, malla
🎯 Objetivo fundamental
Garantizar que cuando el emisor envíe un bit '1', el receptor reciba exactamente un bit '1'. Todo lo demás existe para lograr esto.

## Slide 3
La NIC — Network Interface Card
La NIC implementa SIMULTÁNEAMENTE
la Capa Física (señales) y la Capa de Enlace (tramas y MAC)
NIC en CAPA FÍSICA (Capa 1)
▸ Genera señales eléctricas / lumínicas / radio
▸ Controla la velocidad (10M / 1G / 10G / 25G bps)
▸ Aplica codificación de línea (Manchester, 4B/5B, 8B/10B)
▸ Gestiona el conector físico (RJ-45, SFP, Wi-Fi antenna)
▸ Detecta la presencia de portadora en el medio
NIC en CAPA DE ENLACE (Capa 2)
▸ Genera y procesa tramas Ethernet / Wi-Fi
▸ Lee y escribe la dirección MAC de 48 bits
▸ Implementa CSMA/CD (cable) o CSMA/CA (Wi-Fi)
▸ Calcula y verifica el CRC (detección de errores)
▸ Gestiona el buffer de transmisión / recepción
📱 En smartphones: Wi-Fi chip = NIC Wi-Fi | Modem 5G = NIC 5G | BT chip = NIC Bluetooth. Múltiples NICs simultáneas.

## Slide 4
Estándares de Capa Física — LAN y WAN
IES — Redes y Comunicaciones | SP3/H2 | 2026
🔌 Estándares LAN (IEEE 802.3 / Wi-Fi)
Norma
Velocidad
Medio
Dist. máx.
10BASE-T
10 Mbps
UTP Cat3
100 m
100BASE-TX
100 Mbps
UTP Cat5
100 m
1000BASE-T (GigE)
1 Gbps
UTP Cat5e/6
100 m
10GBASE-T
10 Gbps
UTP Cat6A/Cat8
100 m
Fibra multimodo
1–100 Gbps
OM3/OM4/OM5
300–2000 m
Fibra monomodo
10–400 Gbps
OS2
hasta 40 km
Wi-Fi 6 (802.11ax)
hasta 9.6 Gbps
2.4 / 5 / 6 GHz
~100 m indoor
5G NR (móvil)
hasta 20 Gbps
Sub-6 / mmWave
varios km
🌐 Estándares WAN
EIA/TIA 568A y 568B
EIA/TIA 449
ANSI RS-232-C
ITU V.24 / V.28
ITU V.35
HSSI G.703
EIA 530
X.21 bis
🛣️ Analogía: La Capa Física es el asfalto de la red. Sin rutas bien construidas (cables correctos, distancias respetadas), ningún dato puede circular sin errores.

## Slide 5
La Capa de Enlace de Datos — Capa 2 del Modelo OSI
Asegura la transferencia CONFIABLE de datos entre dos nodos directamente conectados,
gestionando el acceso al medio compartido y detectando errores de transmisión.
📍
Direccionamiento MAC
Dirección física única de 48 bits. Identifica emisor y receptor en la red local.
🚦
Control de Flujo
Evita que el emisor sature al receptor. Regula la velocidad de transmisión.
📦
Estructuración de Tramas
Organiza bits en frames con campos definidos: Flag, Dir, Control, Datos, CRC.
🛡️
Control de Errores
CRC / checksum detectan tramas corruptas. Se solicita reenvío o se descartan.
🔢
Secuenciamiento
Numera las tramas para que el receptor las procese en el orden correcto.
⭐
Método Acceso al Medio
La función MÁS IMPORTANTE. CSMA/CD (Ethernet), CSMA/CA (Wi-Fi), Token Ring.
IES — Redes y Comunicaciones | SP3/H2 | 2026

## Slide 6
Subcapas de la Capa de Enlace — IEEE 802
OSI
ENLACE
DE
DATOS
FÍSICA
LLC — Logical Link Control
IEEE 802.2 — Interfaz con Capa de Red.
Multiplexación de protocolos.
Control de flujo y errores extremo a extremo.
MAC — Media Access Control
IEEE 802.3/802.5/802.11 — Acceso al medio
sharing (CSMA/CD, CSMA/CA, Token Ring).
Dirección MAC. Estructuración de tramas.
Normas IEEE 802
IEEE 802.2
LLC — aplica sobre cualquier tecnología MAC
IEEE 802.3
Ethernet (CSMA/CD) — cableado UTP / fibra
IEEE 802.4
Token Bus — obsoleto
IEEE 802.5
Token Ring — obsoleto
IEEE 802.11
Wi-Fi (CSMA/CA) — inalámbrico
IEEE 802.15
Bluetooth / ZigBee — corto alcance
IEEE 802.16
WiMAX — área metropolitana

## Slide 7
La Trama HDLC — Estructura del Protocolo de Enlace
FLAG
(inicio)
8 bits
01111110
(0x7E)
DIRECCIÓN
8 bits
(extensible)
Destino
multipunto
CONTROL
8 o 16
bits
Secuencia,
ACK, tipo
DATOS
Variable
Payload
del usuario
CRC
16 o 32
bits
Código de
Redundancia
FLAG
(fin)
8 bits
01111110
(0x7E)
FLAG (0x7E)
Delimitador de inicio y fin. Patrón 01111110. El bit stuffing inserta un 0 después de cinco 1's en los datos para que no se confunda con un Flag.
DIRECCIÓN
Fundamental en líneas multipunto con varios dispositivos. Identifica al destinatario. En punto a punto puede ser un solo byte fijo.
CONTROL
Tres tipos de trama: (I) Información — datos + secuencia; (S) Supervisora — ACK/NAK/flujo; (U) Sin numerar — gestión de conexión.
DATOS
Payload del usuario, longitud variable. A mayor longitud, menor eficiencia del CRC (mayor prob. de errores de grupo no detectados).
CRC
Cyclic Redundancy Check. Detecta errores en Dirección + Control + Datos. CRC-16 o CRC-32. No corrige: solo detecta y descarta.
3 Tipos de Trama HDLC:
(I) Información: Transporta datos del usuario + números de secuencia
(S) Supervisoras: ACK, NAK, control de flujo — sin datos de usuario
(U) Sin numerar: Gestión de conexión: establecimiento y cierre

## Slide 8
Métodos de Acceso al Medio — CSMA/CD y CSMA/CA
CSMA/CD — Ethernet (Cable)
Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection
1
Escuchar el medio antes de transmitir (Carrier Sense)
2
Si el medio está libre → transmitir
3
Mientras transmite, monitorear el medio
4
Si detecta colisión → detener y enviar señal JAM
5
Esperar tiempo aleatorio (Backoff) y reintentar
Usado en: Ethernet (802.3). En redes modernas con Switch full-duplex ya no hay colisiones → CSMA/CD está en desuso práctico.
CSMA/CA — Wi-Fi
Carrier Sense Multiple Access / Collision Avoidance
1
Escuchar el medio (Carrier Sense)
2
Si libre → esperar DIFS + tiempo aleatorio (Backoff)
3
Transmitir el frame completo
4
Esperar ACK del receptor
5
Si no llega ACK → colisión asumida → reintentar
Usado en: Wi-Fi (802.11). En redes inalámbricas es imposible detectar colisiones mientras se transmite → se evitan en vez de detectarse.
VS
🚦 CSMA/CD = semáforo con sensor de choques (actúa DESPUÉS de la colisión) · CSMA/CA = rotonda con cartel de 'ceda el paso' (EVITA la colisión antes de que ocurra)

## Slide 9
Protocolos de Enlace en Redes Públicas — Evolución
↓
SDLC
Synchronous Data Link Control
[IBM / SNA]
Primer protocolo orientado al bit. Base de todos los demás.
↓
ADCCP
Advanced Data Comm. Control Proc.
[ANSI]
Variante ANSI de SDLC. Mismas características orientadas al bit.
↓
HDLC
High Level Data Link Control
[ISO]
El más usado. Define la trama base (Flag/Dir/Control/Datos/CRC) que heredaron todos los protocolos posteriores.
↓
LAP
Link Access Procedure
[CCITT (ITU-T)]
Variante de HDLC para X.25. Primera versión del CCITT.
LAPB
Link Access Procedure Balanced
[CCITT (ITU-T)]
Refinamiento del LAP. Mayor compatibilidad con HDLC. Ampliamente usado en X.25.

## Slide 10
📱 Capa 1 y Capa 2 en las Redes Actuales (2026)
🔌
Hub (Capa 1)
Repite la señal a TODOS los puertos. Sin inteligencia. Ya no se usa. Mismo dominio de colisión para todos.
📶
Access Point Wi-Fi
Opera en Capa 2 inalámbrica (802.11). Implementa CSMA/CA. Cada cliente tiene MAC única. Conecta la red inalámbrica a la cableada.
🔀
Switch (Capa 2)
Lee la dirección MAC destino y reenvía solo al puerto correcto. Cada puerto = dominio de colisión propio. Estándar actual.
📱
Smartphone (Capa 1/2)
Múltiples interfaces físicas: Wi-Fi (802.11ax), 5G NR, Bluetooth (802.15), NFC. Cada una con su propia dirección MAC o IMSI.
🌐
Router (Capa 3)
Lee la dirección IP destino y enruta entre redes distintas. Opera sobre la Capa 2 pero es Capa 3. Separa dominios de broadcast.
☁️
SDN / Cloud (Capa 2)
Software Defined Networking: Capa 2 virtual en la nube. VXLAN, EVPN. Miles de VLANs lógicas sobre una infraestructura física compartida.
MAC Address en 2026: Los dispositivos Wi-Fi modernos usan MAC Randomization por privacidad — cambian su MAC con cada red diferente para evitar rastreo.

## Slide 11
✅ Verdadero o Falso — Pregunta 1
La placa de red o NIC (Network Interface
Card) interviene únicamente en la Capa Física
(Capa 1) del modelo OSI.
✓ VERDADERO
✗ FALSO
?

## Slide 12
✅ Respuesta — Pregunta 1
La NIC interviene únicamente en la Capa Física del modelo OSI.
✗ FALSO
💡 Justificación
La NIC implementa SIMULTÁNEAMENTE la Capa Física (genera las señales eléctricas, lumínicas o de radio que representan bits) y la Capa de Enlace de Datos (gestiona las tramas, la dirección MAC, CSMA/CD y el CRC). Por eso se dice que la NIC es el dispositivo de 'acceso al medio': abarca ambas capas de acceso.

## Slide 13
✅ Verdadero o Falso — Pregunta 2
En la Capa de Enlace de Datos se define
el Método de Acceso al Medio, como por
ejemplo CSMA/CD o Token Ring.
✓ VERDADERO
✗ FALSO
?

## Slide 14
✅ Respuesta — Pregunta 2
En la Capa de Enlace se define el Método de Acceso al Medio (CSMA/CD, Token Ring, etc.).
✓ VERDADERO
💡 Justificación
VERDADERO. El Método de Acceso al Medio (MAC) es la función MÁS IMPORTANTE de la Capa de Enlace. Sin él, todos los dispositivos intentarían transmitir simultáneamente generando colisiones. CSMA/CD es el método de Ethernet por cable; CSMA/CA es el de Wi-Fi (802.11). Ambos son protocolos de la subcapa MAC de la Capa 2.

## Slide 15
✅ Verdadero o Falso — Pregunta 3
El campo Flag de la trama HDLC usa el
patrón de bits 11111111 para indicar
el inicio y fin de cada trama.
✓ VERDADERO
✗ FALSO
?

## Slide 16
✅ Respuesta — Pregunta 3
El Flag HDLC usa el patrón 11111111 para delimitar inicio y fin de trama.
✗ FALSO
💡 Justificación
FALSO. El campo Flag de HDLC usa el patrón 01111110 (hexadecimal 7E = 126 decimal), NO 11111111. El patrón 01111110 fue elegido específicamente porque no puede aparecer naturalmente en los datos del usuario: cuando hay 5 bits '1' consecutivos en los datos, el protocolo inserta automáticamente un '0' (bit stuffing) para preservar la transparencia de datos.

## Slide 17
¡Gracias!
SP3 / H2: Las Capas de Acceso al Medio — Física y Enlace de Datos
Redes y Comunicaciones | Colegio Universitario IES — 2026
⚡
Capa Física
Medio, señales,
velocidad, conectores
🔗
Capa de Enlace
MAC, tramas,
CSMA/CD, CRC
📦
Trama HDLC
Flag / Dir / Control
/ Datos / CRC
🔀
LLC + MAC
IEEE 802.2 + 802.3
/ 802.11 (Wi-Fi)