## Slide 1
SP3 · Herramienta 3
LAS CAPAS MEDIAS:
RED Y TRANSPORTE
¿Cómo viajan los datos desde el origen hasta el destino?

## Slide 2
LA CAPA DE RED
Encaminamiento de paquetes de origen a destino
"La función principal de la capa de red es controlar la operación, encaminando los paquetes desde el origen hasta el destino."
📦 Servicios de la capa de red
Define cómo los paquetes viajan a través de múltiples nodos intermedios para llegar al destino.
🔀 Datagramas vs Circuitos virtuales
Datagramas: cada paquete se enruta independientemente.
Circuitos virtuales: se establece una ruta fija para toda la sesión.
⚙️ Servicios internos de la subred
Control de encaminamiento, gestión de colas, control de flujo y prevención de congestión.
💡 Protocolos de Capa de Red: IP (TCP/IP) · X.25 (redes de conmutación de paquetes)
2

## Slide 3
SERVICIOS DE LA CAPA DE RED
Cuatro funciones esenciales que debe proveer
1
Encaminamiento independiente
Cada paquete puede tomar una ruta diferente. El receptor reensambla los paquetes en orden correcto.
2
No confirmación
La subred no confirma que los paquetes llegaron. La confirmación queda a cargo de capas superiores.
3
Tiempo máximo de vida
Cada paquete tiene un tiempo límite. Si no llega en ese tiempo, se descarta y el emisor puede reenviarlo.
4
Control de flujo automático
Se evita que un emisor rápido inunde de paquetes la cola de espera del receptor.
3

## Slide 4
ENCAMINAMIENTO
La función clave de la Capa de Red
"Proveer encaminamiento o enrutamiento de paquetes desde el origen hasta el destino, decidiendo sobre cuál línea de salida transmitirá cada paquete."
Dos modos de encaminamiento:
📨 Datagramas
• Cada paquete se enruta de forma independiente.
• La decisión se toma con CADA paquete que llega.
• Los paquetes pueden llegar desordenados.
• Mayor flexibilidad ante fallos.
🔗 Circuitos Virtuales
• Se establece una ruta fija antes de enviar datos.
• Las decisiones se toman solo al establecer el circuito.
• Todos los paquetes siguen la misma ruta.
• También llamado: encaminamiento de sesión.
4

## Slide 5
ALGORITMOS DE ENCAMINAMIENTO
No adaptativos vs Adaptativos
NO ADAPTATIVOS (Estáticos)
La ruta se determina anticipadamente, fuera de línea, cuando la red se arranca.
No tienen en cuenta el tráfico o la topología actual.
ADAPTATIVOS (Dinámicos)
Cambian sus decisiones para reflejar variaciones de topología y tráfico en tiempo real.
Tres familias de algoritmos adaptativos:
1
Globales
Encaminamiento centralizado
Utilizan información recogida en toda la red. Un centro de control toma las decisiones.
2
Locales
Algoritmos aislados
Cada nodo decide de forma independiente usando solo su información local (colas, vecinos).
3
Distribuidos
Combinación global + local
Cada nodo intercambia información con sus vecinos para tomar decisiones distribuidas.
5

## Slide 6
TIPOS DE ENCAMINAMIENTO
Cómo se calcula la mejor ruta
📏 Camino más corto
Construye un grafo de la red y calcula la ruta de menor longitud según la métrica elegida: número de saltos, retardo, ancho de banda, costo, etc.
🔀 Camino múltiple
Variante del anterior: divide el tráfico entre varios caminos igualmente buenos para mejorar el rendimiento y la tolerancia a fallos.
🏛️ Centralizado
Un Centro de Control de Red recibe el estado de todos los nodos y calcula las rutas. Problema: punto único de falla y alta dependencia.
🔍 Aislado
Cada nodo actúa por su cuenta: pone el paquete en la cola de salida más corta. Variante: aprendizaje hacia atrás (backward learning).
🌐 Distribuido
Cada nodo intercambia tablas con sus vecinos. Mantiene la línea preferida y estimación de distancia hacia cada destino.
6

## Slide 7
CONGESTIÓN Y BLOQUEO
Problemas cuando la red se satura
⚠️ Congestión: cuando existen demasiados paquetes en la red, el rendimiento se degrada.
Estrategias de control de la congestión:
1
Asignar recursos anticipadamente
2
Desechar paquetes cuando no se pueden procesar
3
Restringir el número de paquetes en la red
4
Usar control de flujo para evitar la congestión
5
Obstruir la entrada de datos cuando la red está sobrecargada
🔴 Bloqueo (Deadlock): la máxima congestión. Los nodos esperan entre sí en un círculo vicioso del que no pueden salir. Se previene controlando la asignación de recursos en cada nodo.
7

## Slide 8
LA CAPA DE TRANSPORTE
El corazón de la jerarquía de protocolos
"Acepta datos de la capa de sesión, los divide en unidades más pequeñas, los pasa a la capa de red y asegura que todos los segmentos lleguen correctamente al otro extremo."
🎯 Objetivo: asegurar el transporte de datos desde la máquina FUENTE a la máquina DESTINO, independientemente de la red física en uso.
Dos tipos de servicio de transporte:
🔗 Orientado a conexión (TCP)
Tres fases:
1. Establecimiento de conexión
2. Transferencia de datos
3. Liberación de conexión
📡 Sin conexión (UDP)
• No establece conexión previa.
• Cada datagrama se envía independientemente.
• Más rápido, sin garantías de entrega.
8

## Slide 9
TRANSPORTE: EXTREMO A EXTREMO
La frontera entre proveedor y usuario de servicios
División del modelo OSI:
CAPAS 1 a 4 — Proveedoras de servicio de transporte
Capa 1 – Física
Capa 2 – Enlace de Datos
Capa 3 – Red
Capa 4 – Transporte ⭐
CAPAS 5 a 7 — Usuarios del servicio de transporte
Capa 5 – Sesión
Capa 6 – Presentación
Capa 7 – Aplicación
🔗 Capas 1-3: comunicación entre nodos ADYACENTES (encadenadas)
↔️ Capas 4-7: comunicación de EXTREMO A EXTREMO (origen a destino)
📶 La capa de Transporte mejora la QoS (Calidad de Servicio) ofrecida por la capa de Red
🛡️ Hace el servicio más confiable: control end-to-end, recuperación ante pérdidas
9

## Slide 10
RESUMEN
SP3 / H3: Las capas medias: Red y Transporte
🌐 Capa de Red
Enruta paquetes de origen a destino. Usa datagramas o circuitos virtuales. Protocolo clave: IP.
🔀 Algoritmos de encaminamiento
No adaptativos (estáticos) y adaptativos: globales, locales y distribuidos.
⚠️ Congestión y Bloqueo
Control de congestión mediante 5 estrategias. Bloqueo = máxima congestión (deadlock).
🚀 Capa de Transporte
Corazón del modelo OSI. Control end-to-end. Servicios: TCP (conexión) y UDP (sin conexión).
10

## Slide 11
AUTOEVALUACIÓN
SP3 / H3: Las capas medias: Red y Transporte
¿Te animás a medir cuánto aprendiste?

## Slide 12
Pregunta 1
1. La capa de Transporte realiza un control de extremo a extremo.
○ Verdadero
○ Falso
12

## Slide 13
✔ Respuesta correcta — Pregunta 1
1. La capa de Transporte realiza un control de extremo a extremo.
✔ Verdadero
○ Falso
13

## Slide 14
Pregunta 2
2. Un punto muy importante en el diseño de la capa de red es la determinación de cómo encaminar los paquetes.
○ Verdadero
○ Falso
14

## Slide 15
✔ Respuesta correcta — Pregunta 2
2. Un punto muy importante en el diseño de la capa de red es la determinación de cómo encaminar los paquetes.
✔ Verdadero
○ Falso
15

## Slide 16
Pregunta 3
3. Según el modelo OSI, la función de la Capa de Red se ocupa de:
○ Definir las características que debe tener el medio de transmisión.
○ Definir cómo se establecerán las direcciones físicas de cada computadora y cómo deberán ser las tramas de bits.
○ El control de la operación de la red y el enrutamiento de los paquetes.
○ Asegurar que todos los segmentos lleguen correctamente al otro extremo.
16

## Slide 17
✔ Respuesta correcta — Pregunta 3
3. Según el modelo OSI, la función de la Capa de Red se ocupa de:
○ Definir las características que debe tener el medio de transmisión.
○ Definir cómo se establecerán las direcciones físicas de cada computadora y cómo deberán ser las tramas de bits.
✔ El control de la operación de la red y el enrutamiento de los paquetes.
○ Asegurar que todos los segmentos lleguen correctamente al otro extremo.
17

## Slide 18
Pregunta 4
4. En la capa de red, las rutas pueden determinarse de dos formas:
○ Punto a punto o difusión.
○ Unilateral o bilateralmente.
○ Estáticas y dinámicas.
○ Seguras o inseguras.
18

## Slide 19
✔ Respuesta correcta — Pregunta 4
4. En la capa de red, las rutas pueden determinarse de dos formas:
○ Punto a punto o difusión.
○ Unilateral o bilateralmente.
✔ Estáticas y dinámicas.
○ Seguras o inseguras.
19

## Slide 20
Pregunta 5
5. El control de la congestión se realiza en la capa:
○ Física.
○ Enlace.
○ Red.
○ Transporte.
20

## Slide 21
✔ Respuesta correcta — Pregunta 5
5. El control de la congestión se realiza en la capa:
○ Física.
○ Enlace.
✔ Red.
○ Transporte.
21

## Slide 22
Pregunta 6
6. Las siguientes capas realizan las siguientes tareas — relacione cada capa con su función:
Capa
Función
Capa Física
·
Definir las características que debe tener el medio de transmisión
Capa de Enlace
·
Definir cómo se establecerán las direcciones físicas de cada computadora
Capa de Red
·
Controlar la operación de la red y el encaminamiento de los mensajes
Capa de Transporte
·
Asegurar el transporte de datos desde máquina origen a máquina destino
22

## Slide 23
✔ Respuesta correcta — Pregunta 6
6. Las siguientes capas realizan las siguientes tareas — relacione cada capa con su función:
Capa
Función
Capa Física
→
✔ Definir las características que debe tener el medio de transmisión
Capa de Enlace
→
✔ Definir cómo se establecerán las direcciones físicas de cada computadora
Capa de Red
→
✔ Controlar la operación de la red y el encaminamiento de los mensajes
Capa de Transporte
→
✔ Asegurar el transporte de datos desde máquina origen a máquina destino
23