## Slide 1
SP3 · Herramienta 4
LAS CAPAS
SUPERIORES:
SESIÓN,
PRESENTACIÓN
Y APLICACIÓN
¿Cómo se comunican las aplicaciones en una red?
Materia: Redes y Comunicaciones
Aplicación
Presentación
Sesión
Transporte
Red

## Slide 2
LA CAPA DE SESIÓN
Permite que los usuarios establezcan sesiones de trabajo
"El propósito de la Capa de Sesión consiste en proveer a las capas superiores un canal libre de errores, independiente de la tecnología de las capas inferiores."
Servicios principales de la Capa de Sesión:
[CHAT] Control de diálogo
Gestiona el flujo de mensajes entre dos partes, controlando quién puede transmitir en cada momento.
[FLOW] Control de tráfico
Las sesiones controlan el tráfico de mensajes en ambas direcciones (bidireccional).
[TOKEN] Administración del testigo
Servicio en redes TOKEN RING. Controla el acceso al medio mediante un testigo (token) que circula por la red.
[SYNC] Sincronización
Proporciona puntos de verificación en el flujo de datos. Ante una caída, solo se reenvían los mensajes desde el último punto verificado.
2

## Slide 3
LA CAPA DE PRESENTACIÓN
Sintaxis y semántica de la información transmitida
"A diferencia de las capas anteriores, la capa de presentación se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que transmite."
Tres funciones clave:
Conversión y codificación
Traduce entre distintas representaciones de datos:
ASCII, EBCDIC, enteros, complementos a 1, a 2, etc.
Permite la comunicación entre equipos con formatos distintos.
Compresión de datos
Reduce el tamaño de los mensajes antes de transmitirlos, disminuyendo el ancho de banda necesario y acelerando la transmisión.
Criptografía / Encriptación
Cambia la representación de los datos por razones de seguridad. Protege la información para que solo el destinatario autorizado pueda interpretarla.
3

## Slide 4
LA CAPA DE APLICACIÓN
Protocolos para compatibilizar distintas aplicaciones de usuario
"Contiene una variedad de protocolos necesarios para hacer compatibles las distintas aplicaciones que corren sobre la red."
Servicios y funciones principales:
[TV] Terminal virtual de red
Define una terminal virtual abstracta para que los programas funcionen con distintos tipos de terminales físicas, sin reescribir el software.
[FILE] Transferencia de archivos
Resuelve las incompatibilidades entre sistemas de archivos distintos para transferir archivos entre diferentes equipos.
[WEB] Navegadores de Internet
Chrome, Mozilla, Explorer, Netscape, etc. Son software cliente que permiten recorrer sitios de Internet (HTTP, HTTPS).
[MAIL] Correo electrónico
Servicios de mensajería electrónica entre usuarios. Protocolos como SMTP, POP3, IMAP operan en esta capa.
4

## Slide 5
TRANSMISIÓN DE DATOS EN OSI
El proceso de encapsulamiento capa por capa
Proceso de encapsulamiento en el emisor:
Capa de Aplicación
AH
APDU
Capa de Presentación
PH + AH
PPDU
Capa de Sesión
SH + PH + AH
SPDU
Capa de Transporte
TH+SH+PH+AH
TPDU
Capa de Red
NH+TH+SH+PH+AH
Paquete
Capa de Enlace
NH+TH…+Data+NT
Trama
Capa Física
BITS
Bits
💡 En el receptor, el proceso se realiza en sentido inverso: cada capa elimina su cabecera y pasa los datos a la capa superior.
5

## Slide 6
ENCAPSULAMIENTO
Cómo viajan los datos a través del modelo OSI
"A medida que los datos se desplazan a través de las capas del modelo OSI, reciben encabezados y en algunos casos trailers (colas) con información de control."
Dos tipos de comunicación:
↕ Comunicación VERTICAL (real)
El viaje real de los datos es vertical:
• Descendente en el EMISOR: datos pasan de capa en capa hacia abajo agregando cabeceras.
• Luego viajan por el medio físico.
• Ascendente en el RECEPTOR: cada capa elimina su cabecera.
↔ Comunicación LÓGICA (horizontal)
Cada capa "N" está programada como si se comunicara directamente con la capa "N" del otro extremo.
Esta abstracción es VITAL: hace posible el diseño modular de la red.
🔑 Sin la abstracción de capas, el diseño de redes sería un problema intratable. La estratificación lo divide en problemas pequeños y manejables.
6

## Slide 7
SERVICIOS OSI Y PUNTO DE ACCESO (SAP)
Cómo se comunican las capas entre sí
Conceptos clave del modelo de servicios OSI:
[ENT] Entidades
Elementos activos en cada capa (software o hardware). Las entidades de la misma capa en distintas máquinas se llaman capas homólogas o pares.
[SAP] SAP
Service Access Point. Punto donde la capa N+1 accede a los servicios de la capa N. Cada SAP tiene una dirección única (como el número de abonado en telefonía).
[PDU] PDU
Protocol Data Unit. Unidad de datos de protocolo. TPDU (Transporte), SPDU (Sesión), PPDU (Presentación), APDU (Aplicación). En TCP/IP se llaman Segmentos.
[IDU] IDU / SDU / ICI
IDU = Interface Data Unit. Formada por: SDU (Service Data Unit = datos útiles) + ICI (Information Control Interface = información de control).
[FLOW] Proveedor / Usuario
La capa N es PROVEEDOR de servicio para la capa N+1, que es USUARIO del servicio. La capa N no necesita saber qué hace la capa N+1 con sus datos.
7

## Slide 8
EJEMPLO: EMPRESAS ABC Y XYZ
La estratificación en capas explicada con una analogía
Analogía: dos empresas en distintos edificios necesitan comunicarse.
🏢 EMPRESA ABC (Emisor)
Gerente Marcelo
Secretaria María
Jefe Pedro
Portero Juan
→
Cadete Luis
(medio físico)
🏢 EMPRESA XYZ (Receptor)
Gerente Gustavo
Secretaria Silvia
Jefe Alberto
Portero José
💡 Cada nivel dialoga solo con su par. El encapsulamiento ocurre en cada piso. El cadete es la capa física.
8

## Slide 9
CONCLUSIONES DEL EJEMPLO
Principios fundamentales de la comunicación en capas
1
Comunicación vertical (real)
El viaje físico de los datos es descendente en el emisor y ascendente en el receptor, pasando por el medio físico.
2
Comunicación lógica (horizontal)
Cada par de capas homólogas dialoga como si lo hiciera directamente, aunque la comunicación real sea vertical.
3
Encapsulamiento
Cada capa introduce el paquete recibido dentro de uno mayor, agregando su cabecera. Es fundamental para la comunicación extremo a extremo.
4
SAP – Punto de Acceso al Servicio
Cada capa brinda servicios a la adyacente a través del SAP. El SAP no debe variar aunque cambie el protocolo de la capa.
5
Cambio de protocolo sin impacto
Se puede reemplazar el protocolo de una capa por otro más eficiente sin afectar las demás capas, siempre que el SAP no cambie.
9

## Slide 10
RESUMEN
SP3 / H4: Las capas superiores: Sesión, Presentación y Aplicación
[SES] Capa de Sesión (5)
Establece, gestiona y libera sesiones. Control de diálogo, sincronización y administración de testigo.
[CODE] Capa de Presentación (6)
Convierte formatos (ASCII, EBCDIC), comprime datos y cifra información para seguridad.
[WEB] Capa de Aplicación (7)
Terminales virtuales, transferencia de archivos, navegadores web, correo electrónico.
[PDU] Encapsulamiento
Cada capa agrega su cabecera (PDU). El receptor las elimina en sentido inverso.
10

## Slide 11
AUTOEVALUACIÓN
SP3 / H4: Las capas superiores
¿Estás listo para un desafío?

## Slide 12
Pregunta 1
1. El propósito de la existencia de la Capa de Sesión consiste en proveer a las capas superiores un canal libre de errores, independiente de la tecnología.
○ Verdadero
○ Falso
12

## Slide 13
✔ Respuesta correcta — Pregunta 1
1. El propósito de la existencia de la Capa de Sesión consiste en proveer a las capas superiores un canal libre de errores, independiente de la tecnología.
✔ Verdadero
○ Falso
13

## Slide 14
Pregunta 2
2. Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo.
○ Verdadero
○ Falso
14

## Slide 15
✔ Respuesta correcta — Pregunta 2
2. Uno de los servicios de la capa de sesión consiste en gestionar el control de diálogo.
✔ Verdadero
○ Falso
15

## Slide 16
Pregunta 3
3. Las sesiones pueden controlar el tráfico de los mensajes en ambas direcciones.
○ Verdadero
○ Falso
16

## Slide 17
✔ Respuesta correcta — Pregunta 3
3. Las sesiones pueden controlar el tráfico de los mensajes en ambas direcciones.
✔ Verdadero
○ Falso
17

## Slide 18
Pregunta 4
4. En la Capa de Presentación se pueden realizar tareas de compresión de datos.
○ Verdadero
○ Falso
18

## Slide 19
✔ Respuesta correcta — Pregunta 4
4. En la Capa de Presentación se pueden realizar tareas de compresión de datos.
✔ Verdadero
○ Falso
19

## Slide 20
Pregunta 5
5. Los navegadores de Internet utilizan servicios correspondientes a la Capa de:
○ Aplicación.
○ Presentación.
○ Sesión.
○ Transporte.
20

## Slide 21
✔ Respuesta correcta — Pregunta 5
5. Los navegadores de Internet utilizan servicios correspondientes a la Capa de:
✔ Aplicación.
○ Presentación.
○ Sesión.
○ Transporte.
21

## Slide 22
Pregunta 6
6. La capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que transmite es la capa de:
○ Aplicación.
○ Presentación.
○ Sesión.
○ Transporte.
22

## Slide 23
✔ Respuesta correcta — Pregunta 6
6. La capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica de la información que transmite es la capa de:
○ Aplicación.
✔ Presentación.
○ Sesión.
○ Transporte.
23

## Slide 24
Pregunta 7
7. Relacione cada concepto con su descripción correspondiente:
Concepto / Descripción
Respuesta
Procedimiento de transmisión de datos a través de las capas
·
Encapsulamiento
Capa que permite que los usuarios establezcan sesiones de trabajo
·
Sesión
Capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica
·
Presentación
Capa que contiene protocolos necesarios para compatibilizar aplicaciones
·
Aplicación
24

## Slide 25
✔ Respuesta correcta — Pregunta 7
7. Relacione cada concepto con su descripción correspondiente:
Concepto / Descripción
Respuesta
Procedimiento de transmisión de datos a través de las capas
→
✔ Encapsulamiento
Capa que permite que los usuarios establezcan sesiones de trabajo
→
✔ Sesión
Capa que se ocupa de los aspectos de sintaxis y semántica
→
✔ Presentación
Capa que contiene protocolos necesarios para compatibilizar aplicaciones
→
✔ Aplicación
25