## Slide 1
SP4 / H1
Introducción a las
Redes de Área Local
LAN — MAN — WAN
Redes y Comunicaciones

## Slide 2
¿Qué es una Red LAN?
Local Area Network — La red que tenés en casa y en la oficina
Definición
Red que conecta dispositivos en un área geográfica reducida: una oficina, un piso, un edificio o un campus. El cableado es propio de la organización.
Características clave
Alta velocidad (1 Gbps – 10+ Gbps)
Baja tasa de error
Medio físico propio
Canal de difusión (broadcast)
Cobertura: pocos km
Una sola organización
Red LAN — Edificio
Piso 3
PC
PC
PC
SW
Piso 2
PC
PC
PC
SW
Piso 1
PC
PC
PC
SW
Router
🎤 Preguntar: ¿Cuántas redes LAN usás en tu día a día sin darte cuenta? (Wi-Fi hogar, trabajo, universidad...)

## Slide 3
Por qué las LAN son tan rápidas
La clave está en la distancia y la interferencia
Interferencia ∝ Distancia × Velocidad de transmisión
✅ LAN — Distancia corta
Distancias: metros a pocos km
Interferencia: mínima
Velocidad actual: 1 – 100 Gbps
Tasa de error: muy baja
Medio: cable Cat6, Cat7, fibra, Wi-Fi 6
⚠️ WAN — Distancia larga
Distancias: ciudades, países
Interferencia: alta
Velocidad: variable (56K – varios Gbps)
Tasa de error: más alta que LAN
Protocolos más complejos necesarios
🎤 Analogía: cuánto más lejos le gritás a alguien, más distorsionado te escucha. Agreguemos velocidad: como un SMS en movimiento en una autopista.

## Slide 4
Redes WAN — Wide Area Network
La infraestructura que conecta ciudades, países y continentes
🌐 Cobertura ilimitada
Continentes, países, ciudades. Internet = la WAN más grande del mundo.
📡 Medio alquilado
Provisto por telcos. Fibra óptica, microondas, satélites. Costo alto.
🔗 Canal punto a punto
Enlace dedicado entre dos nodos. Sin colisiones, pero sin compartir.
⚙️ Protocolos complejos
MPLS, BGP, IP. Los paquetes deben enrutarse por múltiples subredes.
📱 WAN en celulares
Las redes 4G/5G son WAN móviles. Tu operador es el 'telco' de tu móvil.
🏢 WAN empresarial
SD-WAN conecta sucursales via Internet con calidad de servicio garantizada.
🎤 Preguntar: cuando abrís Instagram en 5G, ¿qué tipo de red estás usando? (WAN: la red de tu operadora)

## Slide 5
MAN — Red de Área Metropolitana
El eslabón entre LAN y WAN — y las redes de hoy
LAN
Edificio / Campus
MAN
Ciudad
WAN
País / Mundo
¿Qué es una MAN?
Cubre una ciudad completa
Usa tecnología LAN (Ethernet, Wi-Fi)
Ejemplo clásico: redes CATV (cable TV)
Ejemplos actuales: Wi-Fi municipal, redes de fibra FTTx por barrio
Administrada por una o varias entidades
Tecnologías actuales
LAN cableada:
Gigabit Ethernet / 10 GbE
LAN Wi-Fi:
Wi-Fi 6 / Wi-Fi 7 (802.11ax/be)
MAN:
FTTx, WiMAX, cable coaxil
WAN:
MPLS, SD-WAN, fibra submarina
WAN móvil:
4G LTE / 5G NR
🎤 ¡Ojo! Las redes CATV son MAN, no LAN. Error frecuente en los exámenes.

## Slide 6
Canales de Difusión y Acceso al Medio
¿Quién tiene derecho a usar el canal cuando hay competencia?
📡 Canal de Difusión (LAN)
Todos los dispositivos comparten el mismo canal.
Todos reciben el paquete; solo el destinatario lo procesa.
Problema: colisiones si dos transmiten al mismo tiempo.
Solución: protocolos de acceso al medio.
CSMA/CD → Ethernet cableado (con switches full-duplex).
CSMA/CA → Wi-Fi (vigente hoy; evita colisiones antes de transmitir).
También llamado: canal de acceso múltiple o aleatorio.
🔗 Canal Punto a Punto (WAN)
Enlace dedicado entre exactamente dos nodos.
No hay competencia por el canal.
No hay colisiones.
Más costoso: se necesita infraestructura dedicada.
Usado en WAN: fibra dedicada, MPLS, SD-WAN.
También en Wi-Fi: modo Ad-Hoc entre dos dispositivos.
Ejemplo: llamada directa entre dos sucursales.
🎤 Analogía: difusión = grupo de WhatsApp (todos ven todo). Punto a punto = chat privado (solo dos leen).

## Slide 7
LAN vs WAN — Tabla Comparativa
Diferencias fundamentales a tener siempre claras
Característica | LAN | WAN
Cobertura | Edificio / Campus (km) | Ciudad → Continente
Velocidad | 1 – 100 Gbps | Variable (56 Kbps – Gbps)
Medio físico | Propio (organización) | Alquilado (telecom)
Tipo de canal | Difusión (broadcast) | Punto a punto
Tasa de error | Muy baja (x1000 menor) | Mayor
Protocolos | Simples (Ethernet, Wi-Fi) | Complejos (MPLS, BGP)
Tratamiento errores | Solo en capas superiores | En cada capa
Ancho de banda | Recurso no crítico | Recurso precioso
Ejemplo actual | Red empresa, Wi-Fi hogar | Internet, 5G, MPLS
🎤 Esta tabla es excelente para repasar antes del examen. Preguntar: ¿cuál es la diferencia más importante para vos?

## Slide 8
Redes Hoy — Actualización Tecnológica
Lo que no estaba en los libros de hace 10 años
📶 Wi-Fi 6/7
802.11ax/be: hasta 9.6 Gbps (Wi-Fi 6) y 46 Gbps teóricos (Wi-Fi 7, 2024+). Mejor en entornos con muchos dispositivos.
🏭 10GbE / 100GbE
Ethernet de 10 y 100 Gbps en centros de datos y backbones corporativos. Ya no es solo 1 Gbps.
📱 5G NR
WAN móvil de 5ª generación. Latencia <1ms, hasta 10 Gbps. Permite IoT masivo y conectividad fija inalámbrica.
🌐 SD-WAN
Reemplaza MPLS en muchas empresas. Virtualiza la WAN y permite usar internet como backbone seguro y controlado.
🔌 PoE / PoE+
Power over Ethernet: alimenta cámaras, APs Wi-Fi y teléfonos IP por el mismo cable de red. Estándar hoy en redes empresariales.
☁️ LAN virtual / VLAN
Divide una LAN física en redes lógicas separadas. Clave para seguridad y organización en redes modernas.
🎤 El mundo de redes cambió mucho. Wi-Fi 7 ya está en routers de 2024. 5G es la WAN de hoy para celulares.

## Slide 9
VERDADERO / FALSO
Pregunta 1 de 3
Las redes de televisión por cable (CATV) son redes LAN porque transmiten datos a muchos hogares al mismo tiempo.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Invitar a justificar la respuesta antes de pasar.

## Slide 10
RESPUESTA
❌ FALSO
Las redes de televisión por cable (CATV) son redes LAN porque transmiten datos a muchos hogares al mismo tiempo.
Justificación
FALSO. Las redes CATV son redes MAN (Metropolitan Area Network). Cubren una ciudad completa, no un área reducida de una sola organización. Aunque usan tecnología similar a las LAN, su cobertura geográfica las clasifica como MAN.

## Slide 11
VERDADERO / FALSO
Pregunta 2 de 3
En las redes LAN, el medio físico de comunicación es propio de la organización, lo que le da ventajas en velocidad y costo de ancho de banda.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Invitar a justificar la respuesta antes de pasar.

## Slide 12
RESPUESTA
✅ VERDADERO
En las redes LAN, el medio físico de comunicación es propio de la organización, lo que le da ventajas en velocidad y costo de ancho de banda.
Justificación
VERDADERO. Que el medio sea propio elimina el costo de alquiler a una telco y da control total sobre el ancho de banda. Por eso en LAN el ancho de banda no es un recurso escaso como en WAN, y se pueden usar protocolos más simples.

## Slide 13
VERDADERO / FALSO
Pregunta 3 de 3
Las redes WAN usan canales de difusión (broadcast), igual que las redes LAN.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Invitar a justificar la respuesta antes de pasar.

## Slide 14
RESPUESTA
❌ FALSO
Las redes WAN usan canales de difusión (broadcast), igual que las redes LAN.
Justificación
FALSO. Las redes WAN usan canales punto a punto: enlaces dedicados entre dos nodos. Son las LAN las que usan canales de difusión (broadcast), donde todos los dispositivos comparten el mismo canal.

## Slide 15
Ideas Clave
La interferencia crece con la distancia Y con la velocidad
Las LAN son rápidas porque las distancias son cortas
LAN = canal broadcast | WAN = canal punto a punto
En LAN el medio es propio; en WAN es arrendado
Las redes CATV son MAN, no LAN
Las redes 5G son WAN móviles para tu celular
Wi-Fi 6/7 y SD-WAN son la realidad de las redes hoy
Redes y Comunicaciones — SP4 / H1