## Slide 1
TOKEN
SP4 / H2
Métodos de Acceso
al Medio
Estándares IEEE 802
Redes y Comunicaciones

## Slide 2
¿Por qué se necesita controlar el acceso al medio?
El problema de las colisiones en un canal compartido
El problema — Canal compartido
En una LAN, todos los dispositivos comparten el mismo medio físico.
Si dos transmiten al mismo tiempo → los datos se corrompen.
A esto se llama COLISIÓN.
Sin reglas, la red sería inutilizable bajo carga.
Se necesita un árbitro: el Método de Acceso al Medio (MAC).
Dos enfoques
CSMA/CD
Detectar colisión y resolver
Token Passing
Evitar colisión con turnos
CSMA/CA
(Wi-Fi) Evitar antes de transmitir
🎤 Analogía: una reunión sin moderador — todos hablan al mismo tiempo. El método de acceso es el moderador.

## Slide 3
CSMA/CD — Ethernet
Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection — IEEE 802.3
CS
Carrier Sense
Escuchá antes de hablar. El dispositivo verifica si el canal está libre.
MA
Multiple Access
Todos pueden usar el canal. No hay un dueño del medio.
CD
Collision Detection
Si dos transmiten al mismo tiempo, se detecta la colisión y ambos paran.
📌 Estado actual: con switches full-duplex, las colisiones son minimizadas. CSMA/CD es el fundamento conceptual de Ethernet (802.3).
🎤 Pregunta: ¿por qué con un switch full-duplex no hay colisiones? (Cada puerto tiene su propio canal dedicado)

## Slide 4
Token Passing — Paso de Testigo
Protocolo determinístico: turnos ordenados, sin colisiones
¿Cómo funciona?
Un token (trama especial) circula por la red.
Solo el dispositivo con el token puede transmitir.
Cuando termina, pasa el token al siguiente.
Todos los dispositivos tienen turno garantizado.
Sin colisiones: es imposible que dos transmitan al mismo tiempo.
Se puede calcular el tiempo máximo de espera.
Variantes
Token Bus (802.4)
Topología bus
Desarrollado por General Motors. Aplicaciones industriales. Actualmente EN DESUSO.
Token Ring (802.5)
Topología anillo
Desarrollado por IBM. Alta fiabilidad. EN DESUSO en redes modernas. Sus conceptos viven en anillos ópticos.
🎤 Analogía: el token es un micrófono que circula. Solo habla quien lo tiene. Nadie interrumpe.

## Slide 5
CSMA/CD vs Token Passing
Dos estrategias distintas para el mismo problema
Característica
CSMA/CD (Ethernet)
Token Passing
Tipo
Probabilístico
Determinístico
Colisiones
Posibles
Imposibles
Tiempo máx. espera
No garantizado
Garantizado
Baja carga
✅ Muy eficiente
⚠️ Espera el token
Alta carga
⚠️ Muchas colisiones
✅ Sin degradación
Estado hoy
Base de Ethernet (802.3)
En desuso
Versión inalámbrica
CSMA/CA (Wi-Fi)
No tiene equiv. directo
🎤 Preguntar: ¿para qué escenario usarías Token Passing hoy? (Entornos industriales críticos: PROFIBUS, PLC, automatización)

## Slide 6
Los Estándares IEEE 802
El sistema nervioso de todas las redes locales — desde 1980 hasta hoy
Feb 1980
IEEE crea el Comité 802
Oct 1981
Estándar preliminar IEEE 802
1983
802.3 (Ethernet) publicado
1997
802.11 (Wi-Fi) primera versión
2009
802.11n (Wi-Fi 4)
2019
802.11ax (Wi-Fi 6)
2024
802.11be (Wi-Fi 7)
¿Por qué importa el IEEE 802? El Ethernet de tu PC, el Wi-Fi de tu celular y el Bluetooth de tus auriculares son todos estándares IEEE 802. Sin este comité, cada fabricante haría su propia red incompatible. Los estándares abiertos son la base de la interoperabilidad: conectás un router TP-Link, una PC Dell y un celular Samsung en la misma red sin problemas.
🎤 Dato: el '802' viene de la fecha: año 1980, mes 02. El comité se reunió por primera vez en febrero de 1980.

## Slide 7
Estructura del Modelo IEEE 802
La Capa de Enlace se divide en dos: MAC y LLC
Modelo OSI
7. Aplicación
6. Presentación
5. Sesión
4. Transporte
3. Red
2. Enlace
1. Física
Modelo IEEE 802
LLC — Logical Link Control (802.2)
Capa de enlace lógico. COMÚN a todos los estándares 802. Gestiona el enlace entre dispositivos.
MAC — Media Access Control (802.3 / 802.11 / 802.15...)
Controla el acceso al medio. VARÍA según tecnología: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.
Capa Física — PHY (varía por tecnología)
Señales eléctricas/ópticas/radio. Varía según el medio: cable, fibra, aire.
🔑 Clave: el LLC (802.2) es IGUAL para Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth. Solo cambia el MAC y la Física.
🎤 Pregunta: ¿qué ventaja da tener el LLC igual para todos? → Interoperabilidad entre tecnologías distintas.

## Slide 8
La Familia IEEE 802 — Estándares actuales
Del cable de par trenzado al 5G: todos tienen raíces en el IEEE 802
802.1 — Gestión y VLANs
Spanning Tree, VLANs (802.1Q), seguridad de red
802.2 — LLC
Capa de enlace lógico — común a todos
802.3 — Ethernet
1 Mbps→100 GbE. Base de toda LAN cableada
802.11 — Wi-Fi
Wi-Fi 4/5/6/7: 802.11n/ac/ax/be. Omnipresente
802.15 — WPAN / Bluetooth
Bluetooth, ZigBee, UWB — IoT y wearables
802.16 — WiMAX
Acceso inalámbrico metropolitano — precursor 5G
🎤 Tu celular usa al menos 802.11 (Wi-Fi), 802.15.1 (Bluetooth) y 802.15.4 si tiene ZigBee. Todo es IEEE 802.

## Slide 9
VERDADERO / FALSO
Pregunta 1 de 3
CSMA/CD y CSMA/CA son el mismo protocolo. Ambos detectan colisiones después de que ocurren.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Pedir justificación antes de revelar la respuesta.

## Slide 10
RESPUESTA
❌ FALSO
CSMA/CD y CSMA/CA son el mismo protocolo. Ambos detectan colisiones después de que ocurren.
Justificación
FALSO. CSMA/CD (Collision Detection) detecta colisiones después de que ocurren — se usa en Ethernet cableado. CSMA/CA (Collision Avoidance) intenta EVITAR las colisiones antes de transmitir — se usa en Wi-Fi (802.11), porque en inalámbrico no siempre es posible detectar una colisión en curso.

## Slide 11
VERDADERO / FALSO
Pregunta 2 de 3
En el estándar IEEE 802, el protocolo LLC (802.2) es el mismo para Ethernet, Wi-Fi y otras tecnologías LAN.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Pedir justificación antes de revelar la respuesta.

## Slide 12
RESPUESTA
✅ VERDADERO
En el estándar IEEE 802, el protocolo LLC (802.2) es el mismo para Ethernet, Wi-Fi y otras tecnologías LAN.
Justificación
VERDADERO. La subcapa LLC (Logical Link Control, 802.2) es idéntica para todos los estándares IEEE 802, independientemente del método de acceso (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth). Esto garantiza la interoperabilidad entre dispositivos de distintas tecnologías en la misma red.

## Slide 13
VERDADERO / FALSO
Pregunta 3 de 3
Token Ring (IEEE 802.5) sigue siendo el protocolo dominante en las redes LAN empresariales modernas por su alta fiabilidad.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Pedir justificación antes de revelar la respuesta.

## Slide 14
RESPUESTA
❌ FALSO
Token Ring (IEEE 802.5) sigue siendo el protocolo dominante en las redes LAN empresariales modernas por su alta fiabilidad.
Justificación
FALSO. Token Ring cayó en desuso. Ethernet (CSMA/CD, 802.3) evolucionó más rápido en velocidad y redujo su costo. Con switches full-duplex, Ethernet eliminó prácticamente las colisiones y superó a Token Ring en todos los aspectos prácticos. Token Ring vive solo en nichos industriales muy específicos.

## Slide 15
Ideas Clave
CSMA/CD = probabilístico — puede haber colisiones (Ethernet 802.3)
Token Passing = determinístico — sin colisiones, con turnos
Wi-Fi usa CSMA/CA, no CD — evita antes de transmitir
Con switches full-duplex, las colisiones son cosa del pasado
IEEE 802 divide la Capa 2 OSI en: MAC (varía) + LLC (igual para todos)
El LLC 802.2 es el mismo para Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth
802.11 ax/be (Wi-Fi 6/7) es el estándar LAN inalámbrico actual
Redes y Comunicaciones — SP4 / H2