## Slide 1
RJ-45
10M
100M
1G
10G+
SP4 / H3
La Red
Ethernet
IEEE 802.3 — CSMA/CD
Redes y Comunicaciones

## Slide 2
¿Qué es Ethernet?
La tecnología LAN más extendida del mundo — IEEE 802.3
Ethernet es la familia de productos LAN comprendida por el estándar IEEE 802.3. Usa CSMA/CD como protocolo de acceso al medio. Permite conectar computadoras, servidores e impresoras a través de un sistema flexible y de bajo costo que prácticamente todos los dispositivos modernos soportan.
🔌 Tecnología LAN
Diseñada para redes locales (edificio, campus). Cableada e inalámbrica.
📋 Estándar IEEE 802.3
Base del estándar. Publicado en 1983. Más de 40 años de historia.
⚙️ Protocolo CSMA/CD
Acceso al medio. Con switches modernos, colisiones prácticamente eliminadas.
🌍 Universal
Soportado por Windows, Linux, macOS, iOS, Android, todos los SO de red.
🎤 Preguntar: ¿qué dispositivos en el aula usan Ethernet ahora mismo? (laptops, router, switch, celulares por Wi-Fi)

## Slide 3
El origen de Ethernet — Xerox PARC, 1973
Bob Metcalfe y la evolución desde ALOHA hasta CSMA/CD
1970
Sistema ALOHA (Univ. Hawaii): primer protocolo de acceso múltiple por radio.
1973
Bob Metcalfe (Xerox PARC) inventa Ethernet. Opera a 2,94 Mbps. Conecta Xerox Alto + impresoras láser.
1980
Consorcio DIX (Digital+Intel+Xerox) publica Ethernet 10 Mbps v2.0.
1983
IEEE adopta 802.3. Ethernet se convierte en estándar abierto internacional.
1995
Fast Ethernet (100 Mbps). Autonegociación entre 10 y 100 Mbps automática.
1998
Gigabit Ethernet (1000 Mbps). Mismos cables UTP Cat5e. 10x más rápido que Fast Ethernet.
🎤 Dato curioso: Metcalfe también cofundó 3Com en 1979 y más tarde presidió la IEEE. El nombre 'Ethernet' viene del éter, el medio hipotético por el que viajaba la luz en la física del siglo XIX.

## Slide 4
Las Velocidades de Ethernet
De 10 Mbps a 400 Gbps — siempre el mismo estándar, más rápido
10M
Ethernet
10Base-T
100M
Fast
100Base-TX
1G
Gigabit
1000Base-T
10G
10 Gigabit
802.3ae
100G
100 GbE
802.3ba
400G
400 GbE
802.3bs
🎤 Preguntar: ¿a cuántos Mbps funciona la red Wi-Fi de tu casa? ¿Y el puerto Ethernet de tu laptop?

## Slide 5
5 Razones por las que Ethernet Domina el Mundo
¿Por qué ganó la guerra de protocolos LAN?
💰 1. Bajo Costo
Hardware simple = chips económicos. NIC integrada en todas las placas base. Switch 8p Gigabit < 20 USD.
📈 2. Escalabilidad
10→100→1000 Mbps sin cambiar cables. Autonegociación automática entre velocidades.
🛡️ 3. Confiabilidad
Switches full-duplex eliminan colisiones. STP y LACP para redundancia y tolerancia a fallas.
🔧 4. Estandarización Física
UTP Cat5e/6/6A funciona para 10M / 100M / 1G / 10G. Mismo cable, diferentes velocidades.
🛠️ 5. Herramientas de Admin
SNMP, Wireshark, NetFlow, Zabbix, PRTG. Ecosistema enorme de monitoreo y diagnóstico.
🎤 Pregunta clave: ¿por qué Token Ring, que era más eficiente bajo alta carga, perdió frente a Ethernet? (Costo y escalabilidad ganaron)

## Slide 6
Los 4 Elementos Básicos de Ethernet
Todo sistema Ethernet se define por estos cuatro componentes
🔌 1. Medio Físico
Cables y dispositivos que transportan la señal digital.
Ej: UTP Cat5e/6/6A, fibra óptica monomodo/multimodo, cables DAC/AOC, transceptores SFP/QSFP
📦 2. Trama (Frame)
Conjunto ordenado de bits para transportar datos. Incluye cabecera, datos y CRC.
Ej: Trama Ethernet II (DIX) o IEEE 802.3. Se verá en detalle en SP4/H5.
⚙️ 3. Protocolo MAC
Reglas que permiten a múltiples estaciones acceder al medio compartido.
Ej: CSMA/CD (cableado, full-duplex), CSMA/CA (Wi-Fi 802.11).
📡 4. Componentes de Señalización
Dispositivos electrónicos que envían y reciben señales sobre Ethernet.
Ej: NIC (placa de red), PHY chip, transceptores SFP/QSFP, cables de fibra.
🎤 Tip: el 'medio físico' más común hoy es UTP Cat6. La 'trama' la vemos en H5. El 'protocolo MAC' fue el tema de H2.

## Slide 7
El Cableado Estructurado — La base física de Ethernet
Un cable bien instalado dura décadas y soporta varias generaciones de velocidad
Categoría
Velocidad
Frec. máx.
Uso típico
Cat 3
10 Mbps
16 MHz
Redes telefónicas. Ethernet 10Base-T.
Cat 5
100 Mbps
100 MHz
Fast Ethernet. Obsoleto para nuevas inst.
Cat 5e
1 Gbps
100 MHz
Gigabit Ethernet. Estándar mínimo hoy.
Cat 6
1 Gbps / 10G*
250 MHz
Gigabit + 10G hasta 55m. Muy común.
Cat 6A
10 Gbps
500 MHz
10GbE hasta 100m. Recomendado para nuevas instalaciones.
Cat 7
10 Gbps
600 MHz
Blindado (STP). Usado en centros de datos.
Cat 8
25-40 Gbps
2000 MHz
Data centers. Distancias cortas (30m).
🎤 Para nuevas instalaciones: mínimo Cat6, idealmente Cat6A. La diferencia de costo es mínima y la diferencia de capacidad es enorme.

## Slide 8
Ethernet Hoy — Actualización Tecnológica
Más allá del Gigabit: el mundo de los centros de datos y el 5G
🏢 10 GbE / 25 GbE
Estándar en servidores y switches core empresariales. SFP+ / SFP28 sobre fibra o cables DAC.
🌐 40 GbE / 100 GbE
Backbone de centros de datos. Uplinks de switches core. QSFP28. Fibra óptica.
⚡ 400 GbE
Hiperescalas (Google, AWS, Meta). 802.3bs. Próxima frontera: 800 GbE y 1.6 TbE.
📱 Ethernet en 5G
El backhaul y fronthaul de las antenas 5G usa Ethernet 25/100 GbE. La 'última milla' del 5G es Ethernet.
💡 PoE / PoE+
Power over Ethernet: alimenta cámaras IP, APs Wi-Fi, teléfonos VoIP. 802.3af (15W) / 802.3at (30W) / 802.3bt (90W).
🖥️ 2.5G / 5G Multi-Gig
Nuevo estándar para puntos de acceso Wi-Fi 6/7. Más rápido que 1G, más económico que 10G.
🎤 El mundo de redes avanza rápido. En 2024, instalaciones nuevas deberían planear para 10 GbE en el acceso y 100 GbE en el backbone.

## Slide 9
VERDADERO / FALSO
Pregunta 1 de 3
Ethernet fue inventada por el IEEE en 1983 como parte del comité 802.
✅ VERDADERO
❌ FALSO

## Slide 10
RESPUESTA
❌ FALSO
Ethernet fue inventada por el IEEE en 1983 como parte del comité 802.
Justificación
FALSO. Ethernet fue inventada por Bob Metcalfe en Xerox PARC en 1973, diez años antes. El IEEE la adoptó como estándar 802.3 en 1983, pero el inventor y el origen son anteriores y ajenos al IEEE. El IEEE estandarizó lo que ya existía; no la inventó.

## Slide 11
VERDADERO / FALSO
Pregunta 2 de 3
Un cable UTP Cat5e puede soportar tanto Fast Ethernet (100 Mbps) como Gigabit Ethernet (1000 Mbps), sin necesidad de cambiar la instalación.
✅ VERDADERO
❌ FALSO

## Slide 12
RESPUESTA
✅ VERDADERO
Un cable UTP Cat5e puede soportar tanto Fast Ethernet (100 Mbps) como Gigabit Ethernet (1000 Mbps), sin necesidad de cambiar la instalación.
Justificación
VERDADERO. Esta es una de las grandes ventajas de la estandarización del medio físico en Ethernet. Un cable Cat5e soporta Gigabit Ethernet (1000Base-T) hasta 100 metros. La autonegociación permite que los dispositivos acuerden automáticamente la velocidad máxima soportada por ambos extremos.

## Slide 13
VERDADERO / FALSO
Pregunta 3 de 3
Con la llegada de los switches modernos y la operación full-duplex, las colisiones en Ethernet cableada son prácticamente eliminadas.
✅ VERDADERO
❌ FALSO

## Slide 14
RESPUESTA
✅ VERDADERO
Con la llegada de los switches modernos y la operación full-duplex, las colisiones en Ethernet cableada son prácticamente eliminadas.
Justificación
VERDADERO. Los switches crean un segmento de red separado (dominio de colisión propio) para cada puerto. En modo full-duplex, un dispositivo puede transmitir y recibir simultáneamente. Esto hace que el CSMA/CD sea casi irrelevante en la práctica, aunque el estándar 802.3 sigue vigente como base del protocolo.

## Slide 15
Ideas Clave
Ethernet = IEEE 802.3 = la LAN más extendida del mundo
Inventada por Bob Metcalfe (Xerox PARC, 1973), no por el IEEE
5 razones de su éxito: bajo costo, escalabilidad, confiabilidad, estandarización física, herramientas
4 elementos: medio físico, trama, protocolo MAC, señalización
Velocidades clásicas: 10 / 100 / 1000 Mbps — hoy hasta 400 Gbps
UTP Cat5e/6/6A: el mismo cable soporta múltiples velocidades
Con switches full-duplex: colisiones prácticamente eliminadas
Redes y Comunicaciones — SP4 / H3