## Slide 1
Preámbulo
8B
MAC
Dst
6B
MAC
Src
6B
Type
2B
Datos
46-1500B
FCS
4B
Trama Ethernet II
Total: 64 – 1518 bytes (sin preámbulo)
SP4 / H5
Tramas Ethernet
e IEEE 802.3
Estructura · Campos · Diferencias
Redes y Comunicaciones

## Slide 2
El Encapsulamiento — La Trama como 'Sobre'
Cada capa agrega su propia cabecera al bajar por la pila de protocolos
Aplicación
HTTP, FTP, DNS... → Datos
↓
Transporte
TCP/UDP → Segmento (+ puerto src/dst)
↓
Red
IP → Paquete (+ IP src/dst)
↓
Enlace (MAC)
Ethernet → TRAMA (+ MAC src/dst + FCS)
↓
Física
Bits → señal eléctrica/óptica/radio
La TRAMA — unidad de Capa 2
Es el 'sobre' que viaja por el cable.
Contiene el paquete IP como payload.
Agrega MAC origen y destino.
Agrega mecanismos de sincronización (Preámbulo/SOF).
Agrega detección de errores (FCS/CRC).
Tiene un tamaño mínimo (64B) y máximo (1518B).
Al llegar al destino, la capa 2 'desencapsula' y entrega el paquete IP a la capa 3.
🎤 Analogía: la trama es el sobre de la carta. El sobre tiene dirección, remitente y sello. El contenido (la carta) es el paquete IP.

## Slide 3
La Trama Ethernet II — Estructura Campo a Campo
El formato que usan todos los paquetes IP en redes LAN actuales
Preámbulo
8 bytes
Sincronización. Secuencia 1010...1011. Genera onda 10 MHz.
MAC Destino
6 bytes
Dirección MAC del receptor. Unicast / Broadcast / Multicast.
MAC Origen
6 bytes
Dirección MAC del emisor. Siempre Unicast.
Type
2 bytes
Protocolo encapsulado: 0x0800=IPv4, 0x0806=ARP, 0x86DD=IPv6...
Datos
46–1500 B
Paquete IP (o ARP, etc.). Mínimo 46B. Si hay menos → se agrega PAD.
FCS
4 bytes
CRC-32 para detección de errores. Si falla → trama descartada.
🎤 El campo Type es lo que hace a Ethernet 'multi-protocolo'. El mismo cable puede transportar IPv4, IPv6, ARP y más, sin cambiar nada del hardware.

## Slide 4
Tamaños de Trama — Mínimo, Máximo y PAD
Por qué una trama no puede ser de cualquier tamaño
⬇️ Trama MÍNIMA — 64 bytes
MAC+MAC+Type
14B
PAD/Datos (≥46B)
46B
FCS
4B
= 64 bytes totales (sin preámbulo)
Para que CSMA/CD funcione, el emisor debe seguir transmitiendo mientras su señal llega al extremo más lejano Y regresa.
En Ethernet 10 Mbps: tiempo de round-trip = 512 bit-times = 51,2 µs.
512 bits = 64 bytes = tamaño mínimo de trama.
Si los datos < 46 bytes: se añade PAD (relleno de ceros). El receptor lo descarta.
⬆️ Trama MÁXIMA — MTU
Cabecera
18B
Datos (≤1500B)
1500B
FCS
4B
= 1518 bytes máx (sin preámbulo)
MTU estándar Ethernet = 1500 bytes de datos.
Si el paquete IP > 1500 bytes → fragmentación IP.
Fragmentación = overhead + latencia.
Jumbo Frames: MTU hasta 9000 bytes. Usados en centros de datos (10 GbE+).
🎤 Ejercicio: si una trama tiene solo 30 bytes de datos IP, ¿cuántos bytes de PAD se agregan? (46-30 = 16 bytes de PAD)

## Slide 5
La Trama IEEE 802.3 — Estructura Campo a Campo
El estándar formal del comité IEEE para redes LAN
Preámbulo
7 bytes
Sincronización. 7 bytes terminando en 10101010...
SOF
1 byte
Start Of Frame.
MAC Dst
6 bytes
Dirección MAC destino.
MAC Src
6 bytes
Dirección MAC origen.
Length
2 bytes
LONGITUD del campo datos (NO el tipo de protocolo).
Datos LLC
46–1500B
Trama LLC: DSAP + SSAP + Control + datos reales.
FCS
4 bytes
CRC-32 detección errores.
Trama LLC (dentro del campo Datos): [ DSAP 1B | SSAP 1B | Control 1-2B | Datos del paquete IP ]
🎤 El SOF es el 'ya, empezamos' de la trama 802.3. Sin él, la NIC no sabría cuándo termina el preámbulo y cuándo empiezan las MACs.

## Slide 6
Ethernet II vs IEEE 802.3 — Comparativa
Dos estándares, mismo propósito, dos diferencias clave
Característica
Ethernet II (DIX)
IEEE 802.3
Preámbulo
8 bytes (termina en 10101011)
7 bytes (termina en 10101010...)
SOF
No existe (está en el preámbulo)
1 byte explícito: 10101011
Bytes 13-14
Type: identifica protocolo Capa 3
(0x0800=IPv4, 0x0806=ARP...)
Length: longitud del campo datos
(valor ≤ 1500)
¿Cómo identificar?
Si valor bytes 13-14 ≥ 0x0600 (1536)
Si valor bytes 13-14 ≤ 1500
Uso real
Dominante: todo el tráfico IP/ARP/IPv6
Protocolos de red: STP, CDP, VTP
¿Son incompatibles?
Los equipos manejan ambos automáticamente.
🎤 Truco para el examen: bytes 13-14 ≥ 1536 = Ethernet II. Bytes 13-14 ≤ 1500 = IEEE 802.3. Es el único dato para diferenciarlos.

## Slide 7
FCS y el Campo Type — Detalles Clave
Detección de errores y multi-protocolo: las dos grandes fortalezas de Ethernet
🛡️ FCS — Frame Check Sequence
4 bytes = CRC-32 (Cyclic Redundancy Check de 32 bits).
El emisor calcula el CRC sobre toda la trama (excepto preámbulo) y lo coloca al final.
El receptor recalcula el CRC y lo compara con el FCS recibido.
Si NO coinciden → trama DESCARTADA silenciosamente.
Ethernet NO pide retransmisión: eso lo hace TCP en capa 4.
Detecta prácticamente el 100% de errores
🔀 Type — La versatilidad de Ethernet
0x0800
IPv4
0x0806
ARP
0x86DD
IPv6
0x8100
VLAN (802.1Q)
0x8847
MPLS
0x88CC
LLDP
🎤 El campo Type hace que Ethernet sea 'multi-protocolo': el mismo cable transporta IPv4, IPv6, ARP y más, sin cambiar nada del hardware.

## Slide 8
La Subcapa LLC — Lógica entre 802.3 y la Capa de Red
Cómo 802.3 identifica el protocolo superior sin un campo Type
Capa 3 — Red (IP, ARP...)
LLC (802.2) — Capa 2 superior
MAC (802.3) — Capa 2 inferior
Capa 1 — Física
Estructura de la Trama LLC (dentro del campo Datos de 802.3)
DSAP
1B
Destination SAP. Indica a qué protocolo de capa superior va dirigido el dato.
SSAP
1B
Source SAP. Indica qué protocolo generó los datos.
Control
1-2B
Tipo de servicio: sin conexión (UI frame), con conexión, etc.
Datos
var
El paquete de red (IP, etc.) propiamente dicho.
🎤 LLC es el 'traductor' entre 802.3 y la capa de red. En Ethernet II no hace falta: el campo Type lo hace directamente.

## Slide 9
VERDADERO / FALSO
Pregunta 1 de 3
En la trama Ethernet II, el campo 'Type' de 2 bytes indica la longitud en bytes del campo de datos que sigue.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Pedir justificación antes de revelar la respuesta.

## Slide 10
RESPUESTA
❌ FALSO
En la trama Ethernet II, el campo 'Type' de 2 bytes indica la longitud en bytes del campo de datos que sigue.
Justificación
FALSO. En Ethernet II el campo 'Type' NO indica la longitud: indica el PROTOCOLO de capa 3 encapsulado (ej: 0x0800 = IPv4, 0x0806 = ARP). Es la trama IEEE 802.3 la que tiene un campo 'Length' que sí indica la longitud del payload. Esta es la diferencia más importante entre ambas tramas, y un error clásico de confusión en exámenes.

## Slide 11
VERDADERO / FALSO
Pregunta 2 de 3
El campo FCS de la trama Ethernet detecta errores de transmisión. Si detecta un error, solicita la retransmisión automática de la trama.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Pedir justificación antes de revelar la respuesta.

## Slide 12
RESPUESTA
❌ FALSO
El campo FCS de la trama Ethernet detecta errores de transmisión. Si detecta un error, solicita la retransmisión automática de la trama.
Justificación
FALSO. El FCS DETECTA errores usando CRC-32, pero NO solicita retransmisión. Si el FCS calculado por el receptor no coincide con el recibido, la trama se DESCARTA silenciosamente. La retransmisión de datos perdidos es responsabilidad del protocolo TCP en la Capa 4 (Transporte), no de Ethernet en Capa 2.

## Slide 13
VERDADERO / FALSO
Pregunta 3 de 3
En la trama IEEE 802.3, el campo de datos contiene directamente el paquete IP, igual que en la trama Ethernet II.
✅ VERDADERO
❌ FALSO
🎤 Dar un minuto para pensar. Pedir justificación antes de revelar la respuesta.

## Slide 14
RESPUESTA
❌ FALSO
En la trama IEEE 802.3, el campo de datos contiene directamente el paquete IP, igual que en la trama Ethernet II.
Justificación
FALSO. En IEEE 802.3, el campo de datos contiene una TRAMA LLC, que a su vez incluye campos DSAP, SSAP, Control y finalmente los datos del paquete de red. Es la trama Ethernet II (DIX) la que contiene directamente el paquete IP en su campo de datos, sin pasar por LLC.

## Slide 15
Ideas Clave
La trama es la unidad de datos de Capa 2 — encapsula el paquete IP
Ethernet II: Preámbulo 8B + MAC dst + MAC src + Type 2B + Datos + FCS
IEEE 802.3: Preámbulo 7B + SOF 1B + MAC dst + MAC src + Length 2B + LLC + FCS
Type (Ethernet II) = protocolo Capa 3 | Length (802.3) = tamaño del payload
Truco: valor ≥ 1536 → Ethernet II | valor ≤ 1500 → IEEE 802.3
Trama mínima 64 bytes (datos mínimos 46B + PAD si faltan). Razón: CSMA/CD
MTU estándar = 1500 bytes. Jumbo frames = 9000 bytes (data centers)
FCS = CRC-32: detecta errores, NO los corrige. Trama errónea → descartada
Redes y Comunicaciones — SP4 / H5