## Slide 1
SP5 — Módulo H1
Topologías Básicas
de Redes LAN
Bus · Estrella · Anillo · Wireless (Ad-Hoc e Infraestructura)
Prof. Víctor
Redes y Comunicaciones
Redes y Comunicaciones

## Slide 2
¿Qué es una Topología de Red?
Conceptos clave antes de avanzar
Definición
La topología de red es la forma en que se interconectan los dispositivos. Es una topología LÓGICA, no necesariamente física; el cable puede adoptar cualquier disposición en la oficina.
Conceptos clave
Nodo / Host:
Cualquier dispositivo conectado a la red (PC, impresora, servidor).
Placa de red (NIC):
Hardware que gestiona la comunicación según la topología. Cada topología tiene su propio tipo de NIC.
Medio de transmisión:
Canal de comunicación: guiado (cables) o no guiado (ondas, infrarrojo, satélite).
Backbone / Segmento:
El medio físico compartido en topología bus.
SP5 · H1 · Topologías LAN
Conceptos Generales
Notes: Las topologías son lógicas: la forma en que fluyen los datos, no cómo están físicamente los cables. Destacar que cada topología requiere su propia placa de red (NIC). La distinción entre medio guiado y no guiado sirve de puente hacia las WLAN.

## Slide 3
Topología de Bus
Bus lineal — medio compartido
T
T
PC
PC
PC
PC
PC
Backbone (cable compartido)
Todos los dispositivos comparten UN solo medio de transmisión.
Los extremos del cable se conectan a terminadores (evitan rebote de señal).
Tecnología PASIVA: si un nodo falla, la red sigue funcionando.
Fallo en terminadores o conexiones → toda la red cae. Difícil diagnóstico.
Menor cantidad de cable requerida entre todas las topologías.
SP5 · H1 · Topologías LAN
Topología Bus
Notes: El bus lineal es la topología más simple pero más frágil. La clave es que es PASIVA: los nodos no retransmiten. Los terminadores son críticos. Hoy prácticamente no se usa en redes nuevas (reemplazada por estrella con switch), pero es fundamental entenderla para comprender la evolución.

## Slide 4
Topología de Estrella
Concentrador central (Hub/Switch)
HUB
PC
PC
PC
PC
PC
PC
Cada nodo se conecta INDIVIDUALMENTE al concentrador (Hub o Switch).
Hub: difunde el mensaje a todos los puertos. Sin direccionamiento.
Switch (moderno): envía el mensaje SOLO al puerto destino. Más eficiente y seguro.
Caída de un nodo no afecta la red. El Hub/Switch permite aislar fallas fácilmente.
Si el Hub/Switch falla → toda la red cae. Es el punto único de fallo.
SP5 · H1 · Topologías LAN
Topología Estrella
Notes: La estrella es la topología dominante en redes modernas. La distinción Hub vs Switch es fundamental: el Hub difunde (broadcast), el Switch direcciona. En la práctica de hoy, los Hubs son obsoletos; todos los dispositivos modernos usan Switch. Mencionar los LED de estado de los Hub/Switch para diagnóstico.

## Slide 5
Topología de Anillo (Ring)
Transmisión activa en un solo sentido
PC
PC
PC
PC
PC
PC
→
Cada nodo conectado a OTROS DOS, bucle cerrado. Sin terminadores.
Tecnología ACTIVA: cada nodo retransmite la señal al siguiente.
Si un nodo falla → la red DEJA DE FUNCIONAR (diferencia con bus).
MAU: concentrador para anillo, actúa como HUB del ring.
Mayor orden y rendimiento estable al crecer la red.
Seguridad: cualquier nodo puede leer todas las tramas del anillo.
SP5 · H1 · Topologías LAN
Topología Anillo
Notes: El anillo es activo: cada nodo regenera la señal. Comparar con bus (pasivo). Token Ring fue la implementación más conocida (IBM). Hoy casi en desuso en LAN, pero el concepto vive en anillos de fibra óptica en redes WAN y de proveedores (SONET/SDH).

## Slide 6
Comparación de Topologías Cableadas
Bus vs Estrella vs Anillo
Característica
Bus
Estrella
Anillo
Conexión
Todos al backbone
Cada uno al Hub/SW
Nodo a nodo (bucle)
Dispositivo
Terminadores
Hub / Switch
MAU
Tipo
Pasiva
Pasiva (Hub)
Activa
Fallo de nodo
Red sigue
Red sigue
Red cae
Fallo del medio
Red cae
Nodo aislado
Red cae
Cable necesario
Mínimo
Moderado
Moderado
Diagnóstico
Difícil
Fácil (LEDs)
Medio
Uso actual
Obsoleta
Estándar actual
Rara (WAN/fibra)
SP5 · H1 · Topologías LAN
Comparativa
Notes: Usar esta tabla como referencia. Preguntar a los alumnos: ¿Por qué la estrella es el estándar hoy? Respuesta: centralización facilita diagnóstico, switch elimina colisiones, costo bajo del cableado UTP. El anillo prácticamente desapareció de LAN.

## Slide 7
Problema de Seguridad Inherente
El mecanismo de difusión como vulnerabilidad
⚠ El problema de fondo
En bus y estrella con hub, TODOS los mensajes pasan por el medio compartido. Si una placa de red NO descarta los mensajes ajenos (modo promiscuo), puede capturar todo el tráfico. Esto se llama SNIFFING.
Medidas de protección actuales
Encriptación (TLS/HTTPS):
Los datos cifrados son inútiles aunque sean interceptados. Estándar en la web desde 2015+.
Switch en lugar de Hub:
El switch envía cada trama SÓLO al puerto correcto. Elimina el broadcast innecesario.
VLANs:
Segmentan lógicamente la red; aunque compartan infraestructura, los segmentos no se ven entre sí.
802.1X (autenticación de puerto):
Standard actual: ningún dispositivo accede a la red sin autenticarse primero.
Seguridad física:
Control de acceso físico al cableado. Ej.: monitoreo de presión de gas en conduits (soluciones enterprise).
SP5 · H1 · Topologías LAN
Seguridad
Notes: Conectar el concepto de difusión con la seguridad. Hoy el switch es la solución principal. Las VLANs son imprescindibles en redes medianas y grandes. 802.1X es obligatorio en entornos corporativos modernos. Mencionar que WPA3 en WiFi es el equivalente inalámbrico.

## Slide 8
Topologías Wireless – Ad-Hoc (IBSS)
Peer-to-peer sin infraestructura central
NB
PC
Tab
Cel
NB2
Ad-Hoc: sin nodo central
Los propios dispositivos crean la red (peer-to-peer); no requiere Access Point.
Todos los nodos deben usar el mismo SSID.
Limite práctico: ~9 dispositivos (recomendación Windows). Rendimiento cae al crecer.
Uso ideal: intercambio de archivos rápido, situaciones de emergencia, entornos sin infraestructura.
Casos de uso modernos: Bluetooth PAN, WiFi Direct, AirDrop de Apple.
Seguridad: más vulnerable. Sin AP central, difícil aplicar políticas unificadas.
SP5 · H1 · Topologías LAN
Wireless Ad-Hoc
Notes: WiFi Direct (Android, impresoras modernas) y AirDrop son las implementaciones cotidianas de Ad-Hoc. La autenticación en entornos Ad-Hoc es compleja. Ideal para destacar: contextos donde no hay infraestructura disponible (catástrofes naturales, campo).

## Slide 9
Topologías Wireless – Infraestructura (BSS/ESS)
Access Point como concentrador central
AP
Cobertura BSS
NB
Cel
Tab
IoT
🌐
Router
El AP actúa como switch (misma red) o como router (conectar a otra red/internet).
Todos los dispositivos deben estar dentro del radio de cobertura del AP.
BSS: un solo AP. ESS: múltiples AP con mismo SSID (roaming sin corte).
WiFi actual: 802.11ax (WiFi 6/6E) → hasta 9.6 Gbps, menor latencia, mejor densidad.
Seguridad: WPA3 (2018) es el estándar actual. WPA2 sigue siendo común. Evitar WEP.
AP moderno = filtrado MAC + SSID oculto + WPA3 + 802.1X empresarial.
SP5 · H1 · Topologías LAN
Wireless Infraestructura
Notes: Diferenciar BSS (un AP) de ESS (múltiples AP). El roaming en ESS es clave en oficinas y universidades. WiFi 6E añade banda de 6 GHz, clave en entornos densos. WPA3 usa SAE (Simultaneous Authentication of Equals), resistente a ataques de diccionario offline.

## Slide 10
Topologías en Redes Actuales
Lo que está pasando en 2024-2025
📡
WiFi 6E y WiFi 7 (802.11be)
Estrella inalámbrica a 46 Gbps multi-link. Topología estrella sigue siendo el modelo, pero el AP es ahora también gateway IoT.
🏢
SD-WAN y redes definidas por software
La topología física es estrella, pero la lógica se redefine por software en tiempo real. La separación control/datos cambia el paradigma.
📱
5G NR en celulares
Arquitectura estrella (dispositivo → torre gNB). La 5G SA (Stand-Alone) elimina la dependencia de infraestructura 4G. Millones de nodos IoT.
☁️
Edge Computing y topología híbrida
Los nodos del borde (edge) procesan datos localmente antes de enviar a la nube. La topología clásica se extiende hacia arriba.
🔒
Zero Trust Network Access (ZTNA)
Ya no se confía en ningún dispositivo por estar 'dentro' de la red. Autenticación continua, independiente de la topología física.
Actualización tecnológica · 2024-2025

## Slide 11
Pregunta 1 / 3
VERDADERO / FALSO
📋 Afirmación:
"En la topología de BUS, si una computadora deja de funcionar, toda la red deja de transmitir datos."
✓ VERDADERO
✗ FALSO
¿Qué opción es correcta?
SP5 · H1 · Topologías LAN
P1 — Autoevaluación

## Slide 12
Respuesta — Pregunta 1
✗ FALSO
💡 Justificación:
FALSO. La topología bus es PASIVA: los nodos no participan activamente en la retransmisión. Si un nodo cae, la señal sigue circulando por el backbone sin interrupciones. La red solo falla si se corta el cable o se pierde un terminador.
La respuesta correcta es la indicada arriba · Registrá tu puntaje antes de pasar a la siguiente.
SP5 · H1 · Topologías LAN
R1 — Respuesta

## Slide 13
Pregunta 2 / 3
VERDADERO / FALSO
📋 Afirmación:
"Los HUBs, a diferencia de los SWITCHES, envían el mensaje únicamente al puerto de destino correcto."
✓ VERDADERO
✗ FALSO
¿Qué opción es correcta?
SP5 · H1 · Topologías LAN
P2 — Autoevaluación

## Slide 14
Respuesta — Pregunta 2
✗ FALSO
💡 Justificación:
FALSO. Es exactamente al revés: el HUB difunde el mensaje a TODOS sus puertos (broadcast). El SWITCH sí envía el mensaje solo al puerto de destino, lo que lo hace más eficiente y seguro. Por eso los switches reemplazaron a los hubs en redes modernas.
La respuesta correcta es la indicada arriba · Registrá tu puntaje antes de pasar a la siguiente.
SP5 · H1 · Topologías LAN
R2 — Respuesta

## Slide 15
Pregunta 3 / 3
VERDADERO / FALSO
📋 Afirmación:
"En una red WiFi con topología de INFRAESTRUCTURA, todos los dispositivos deben estar dentro del radio de cobertura del Access Point para poder comunicarse."
✓ VERDADERO
✗ FALSO
¿Qué opción es correcta?
SP5 · H1 · Topologías LAN
P3 — Autoevaluación

## Slide 16
Respuesta — Pregunta 3
✓ VERDADERO
💡 Justificación:
VERDADERO. En la topología de infraestructura el Access Point es el concentrador central. Todo dispositivo debe poder alcanzar el AP directamente. Si está fuera del radio de cobertura, no puede participar en la red (a diferencia de la topología mesh, que extiende el rango con nodos intermedios).
La respuesta correcta es la indicada arriba · Registrá tu puntaje antes de pasar a la siguiente.
SP5 · H1 · Topologías LAN
R3 — Respuesta

## Slide 17
Resumen · SP5 H1
Topologías Básicas de Redes LAN
Bus
Medio compartido, pasiva, terminadores, difícil diagnóstico. Histórica.
Estrella
Hub/Switch central, fácil diagnóstico y escalabilidad. ESTÁNDAR HOY.
Anillo
Activa, nodo a nodo, MAU. Casi obsoleta en LAN. Vive en fibra WAN.
Ad-Hoc WiFi
Peer-to-peer sin AP. WiFi Direct, Bluetooth PAN. Emergencias.
Infraestructura WiFi
AP central, BSS/ESS, WPA3, 802.1X. Estándar inalámbrico actual.
Seguridad
Diffusión → sniffing. Solución: switch + encriptación + VLANs + ZTNA.
Prof. Víctor · Redes y Comunicaciones
"El conocimiento de la topología es el fundamento de cualquier diseño de red."
SP5 · H1 · Topologías LAN