## Slide 1
Redes y Comunicaciones
SP8 / H1
La Entrega de Datos
Protocolo IP · Datagrama · Direccionamiento · Encaminamiento · Multiplexación
Aplicación en Redes Modernas y Dispositivos Móviles
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón
Colegio Universitario IES

## Slide 2
Contenidos de la unidad
01
Routers y Gateways
Interconexión de redes mediante dispositivos especializados
02
Protocolo IP
Servicio sin conexión y con mejor esfuerzo (best effort)
03
El Datagrama IP
Estructura del paquete: encabezado + datos
04
Campos del Header IP
Versión, TOS, TTL, Flags, Protocolo y más
05
Dir., Encam. y Multiplex.
Los tres esquemas de entrega en TCP/IP
06
IP en Dispositivos Móviles
Actualización: IPv6, 4G/5G, redes celulares
07
Preguntas Verdadero/Falso
Autoevaluación de los conceptos clave

## Slide 3
Routers y Gateways — Interconexión de Redes
⚡ Principio fundamental: Los Routers conectan REDES, no hosts
ROUTER
• Procesador de uso específico • Conecta dos o más redes • Retransmite datos de una red a otra • Opera en la capa de RED (capa 3) • Compatible con: Ethernet, Token Ring, Wi-Fi, 4G/5G, WAN • Maneja datagramas IP independientes
GATEWAY
• Término más amplio • Opera en capas superiores (OSI) • Traduce entre protocolos diferentes • Puede hacer conversión de formatos • En celulares: el router de tu operadora actúa como gateway entre 5G e Internet • Ejemplo: PGW (PDN Gateway) en 4G/LTE

## Slide 4
Protocolo IP — Características del Servicio
Sin Conexión
Cada paquete se trata de forma independiente. Una secuencia de paquetes puede viajar por rutas diferentes.
Mejor Esfuerzo
El software IP intenta entregar los paquetes pero NO garantiza la entrega. Los paquetes no se descartan arbitrariamente.
No Confiable
Los paquetes pueden: perderse, duplicarse, retrasarse o entregarse sin orden. IP no detecta ni informa estas condiciones.
IP en Redes Celulares
En 4G/5G, IP es la base de IMS (IP Multimedia Subsystem). Las llamadas de voz y datos viajan como paquetes IP sobre la red celular.
Los tres objetivos de IP: Especificar el formato de datos · Realizar el ruteo · Definir el procesamiento de paquetes
RFC 791 — Internet Protocol Specification

## Slide 5
El Datagrama IP — Estructura del Paquete
DATAGRAMA IP
ENCABEZADO (Header)
20 bytes fijos + opciones variables
Mín. 5 palabras de 32 bits
ÁREA DE DATOS (Payload)
Información proveniente de las
capas superiores (TCP/UDP/etc.)
📬 Analogía: El datagrama es como una carta postal — el encabezado es el SOBRE (con direcciones y sellos), el área de datos es la CARTA.
Campos principales del encabezado:
Campo | Bits | Descripción
Versión | 4 | IPv4 o IPv6
IHL | 4 | Longitud del encabezado en palabras (mín. 5)
Tipo de Servicio (TOS) | 8 | Prioridad, retardo, desempeño, confiabilidad
Longitud Total | 16 | Encabezado + datos. Máx: 65.536 bytes (64 KB)

## Slide 6
Campos del Encabezado IP — Continuación
Identificación
Identifica a qué datagrama pertenece un fragmento. Todos los fragmentos del mismo datagrama comparten el mismo ID.
Flags (DF / MF)
DF = No fragmentar. MF = Hay más fragmentos. El último fragmento tiene MF=0.
Desplazamiento de fragmento
Indica la posición (número de fragmento) dentro del datagrama original.
TTL (Tiempo de Vida)
Contador de saltos (máx. 255). Cada router lo decrementa en 1. Evita loops: cuando llega a 0, el paquete se descarta.
Protocolo
Indica el protocolo de capa de transporte: TCP (6), UDP (17), ICMP (1), etc.
Checksum del encabezado
Verificación de integridad SÓLO del encabezado, no de los datos.
Dir. Fuente / Destino
Direcciones IP de 32 bits del emisor y receptor. Identifican red + host específico.

## Slide 7
Campo Tipo de Servicio (TOS) — Calidad de Servicio
TOS: [ Prioridad (3 bits) ] [ D ] [ T ] [ R ] [ Sin uso ]
Prioridad (0-7)
8 niveles de prioridad. 0 = normal, 7 = máxima. Indica a los routers la importancia del datagrama. En redes celulares, los paquetes de llamadas de emergencia tienen prioridad máxima (QCI 1 en 4G).
Bit D — Retardo
D=1 solicita ruteo con retardos cortos. Ideal para voz digitalizada (VoIP, llamadas 4G/5G) donde 1 ms extra se nota en la conversación.
Bit T — Desempeño
T=1 solicita alta capacidad de throughput. Ideal para transferencias masivas de datos, streaming de video en 5G.
Bit R — Confiabilidad
R=1 solicita alta confiabilidad. Para transferencias críticas donde un paquete perdido tiene consecuencias graves.

## Slide 8
Los Tres Esquemas de Entrega en TCP/IP
Para entregar datos entre dos aplicaciones en Internet, TCP/IP utiliza tres mecanismos complementarios:
1
DIRECCIONAMIENTO (Addressing)
Las direcciones IP de 32 bits (IPv4) o 128 bits (IPv6) identifican de forma única cada dispositivo en Internet. Entrega datos al HOST correcto.
En celulares: cada dispositivo 4G/5G recibe una dirección IP asignada por el operador (APN).
2
ENCAMINAMIENTO (Routing)
Los routers entregan datos a la RED correcta. Cada router toma decisiones independientes paquete a paquete.
En celulares: los paquetes de tu celular pasan por varios routers del operador antes de llegar a Internet.
3
MULTIPLEXACIÓN (Multiplexing)
Los protocolos y NÚMEROS DE PUERTO entregan datos al módulo de software correcto dentro del host.
Ej: Puerto 80 = HTTP (web), 443 = HTTPS, 5060 = SIP (VoIP). Tu celular usa esto para separar WhatsApp de Instagram.

## Slide 9
📱 IP en Dispositivos Móviles — Actualización 2024–2025
📶 IPv6 en celulares
Más del 70% del tráfico móvil ya utiliza IPv6. Los operadores asignan direcciones /64 a cada dispositivo. Con IPv6 no hay necesidad de NAT, cada celular tiene su propia dirección global.
🔒 IPsec en 4G/5G
Los protocolos de seguridad del plano de usuario (IPsec/GTP-U) encapsulan datagramas IP dentro de túneles entre el celular y la red del operador (eNodeB → PGW en LTE).
⚡ QoS en 5G (QCI/5QI)
5G implementa hasta 256 niveles de prioridad (5QI). Las llamadas de emergencia, video en tiempo real y datos best-effort tienen QoS diferente, similar al campo TOS de IP.
🌐 QUIC y HTTP/3
Protocolo de transporte de Google sobre UDP/IP. Reduce la latencia a cero en reconexiones. Ya usado por Chrome, YouTube, WhatsApp Web. Reemplaza parte de TCP en redes móviles.
Fuentes: GSMA Intelligence, IETF RFC 9000 (QUIC), 3GPP TS 23.501 (5G)

## Slide 10
Comparativa: IPv4 vs IPv6 — Lo que necesitás saber
Característica | IPv4 | IPv6
Longitud de dirección | 32 bits (~4.3 mil millones) | 128 bits (~340 undecillones)
Formato | Decimal: 192.168.1.1 | Hexadecimal: 2001:db8::1
Header | 20-60 bytes variable | 40 bytes fijo
Fragmentación | En routers y en origen | Solo en el origen
QoS / TOS | Campo TOS (8 bits) | Traffic Class + Flow Label
Seguridad | IPsec opcional | IPsec nativo
Uso en celulares | Disminuyendo (NAT) | Creciendo: >70% tráfico móvil

## Slide 11
Verdadero o Falso — Pregunta 1
❓ PREGUNTA
El servicio IP garantiza la entrega de todos los paquetes, detecta errores en el recorrido e informa al emisor cuando un paquete se pierde.
✓ VERDADERO
✗ FALSO
Pensá bien antes de responder...

## Slide 12
Respuesta — Pregunta 1
✗ FALSO
Justificación:
El servicio IP es NO CONFIABLE por definición. Los paquetes pueden perderse, duplicarse, retrasarse o llegar en desorden. IP NO detecta estas condiciones NI informa al emisor. Es un servicio 'best effort' (mejor esfuerzo) y sin conexión. La confiabilidad es responsabilidad de las capas superiores (TCP en la capa de transporte).
Regla para recordar: IP = best effort. TCP = confiable. UDP = rápido pero no confiable.

## Slide 13
Verdadero o Falso — Pregunta 2
❓ PREGUNTA
El campo TTL (Tiempo de Vida) del encabezado IP es, en realidad, un contador de saltos por routers, no un contador de tiempo en segundos.
✓ VERDADERO
✗ FALSO
Pensá bien antes de responder...

## Slide 14
Respuesta — Pregunta 2
✓ VERDADERO
Justificación:
Aunque se llama 'Tiempo de Vida', el TTL funciona como contador de SALTOS (hops). Cada router que procesa el datagrama decrementa el TTL en 1. Cuando llega a 0, el router descarta el paquete y envía un mensaje ICMP al origen. Esto previene que paquetes queden circulando indefinidamente en loops de ruteo. Valor máximo: 255 saltos.
Truco: traceroute/tracert usa precisamente el TTL para mapear la ruta de un paquete por Internet.

## Slide 15
Verdadero o Falso — Pregunta 3
❓ PREGUNTA
En TCP/IP, la multiplexación se encarga de seleccionar la ruta correcta entre distintas redes para que los paquetes lleguen a destino.
✓ VERDADERO
✗ FALSO
Pensá bien antes de responder...

## Slide 16
Respuesta — Pregunta 3
✗ FALSO
Justificación:
Esa es la función del ENCAMINAMIENTO (Routing), no de la Multiplexación. Los roles son bien distintos: el Direccionamiento identifica al host correcto, el Encaminamiento elige la red correcta (función de los routers), y la Multiplexación —mediante protocolos y números de puerto— dirige los datos al proceso de software correcto DENTRO del host (ej: puerto 80 = servidor web).
Esquema: IP → red correcta (routing) | Puerto → proceso correcto (multiplexing)

## Slide 17
SP8 / H1 — Resumen de conceptos clave
Los Routers conectan REDES, no hosts. Los Gateways operan en capas superiores.
IP es un servicio sin conexión, best-effort y no confiable. TCP agrega confiabilidad.
El Datagrama IP = Encabezado (≥20 bytes) + Datos. Máx. total: 65.536 bytes.
TTL = contador de saltos (máx. 255). Evita loops en la red. Base de traceroute.
TOS/DSCP define prioridad de servicio. En 5G se implementa como QCI/5QI.
Los 3 esquemas de entrega: Direccionamiento (host), Encaminamiento (red), Multiplexación (proceso).
IPv6 domina el tráfico móvil actual (>70%). QUIC/HTTP3 reemplaza TCP en móviles.
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón — Colegio Universitario IES