## Slide 1
Redes y Comunicaciones
Direcciones IP
SP8 · Handout 2 — Direccionamiento IPv4, subredes y CIDR
IES
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón

## Slide 2
Contenidos de esta clase
1. ¿Qué es una dirección IP? | IPv4 vs IPv6
2. Interfaces de red y tarjetas NIC
3. Dirección MAC vs dirección IP
4. Jerarquía de las direcciones IP (prefijo / sufijo)
5. Clases de direcciones (Classful)
6. Direcciones IP públicas, privadas y especiales
7. Autoridad y asignación (ICANN / ISP)
8. Máscara de subred y operación AND
9. Direccionamiento sin clases (CIDR)
10. Ejercicios prácticos + Verdadero o Falso

## Slide 3
¿Qué es una dirección IP?
El direccionamiento IP es el componente principal de la capa de red en el modelo TCP/IP.
Especificado en RFC 791 (IPv4) y RFC 2460 (IPv6).
Proporciona un esquema de identificación lógica para enviar y recibir paquetes en una red IP.
Cada dirección IP es única para cada interfaz de red de cada host.
Una misma placa de red puede tener múltiples direcciones IP asignadas.
Las IPs son asignadas manual o automáticamente (DHCP) por el administrador de red.

## Slide 4
IPv4 vs IPv6
IPv4 — 32 bits
32 bits = 4 bytes
Notación decimal con puntos: 192.168.0.1
Cada grupo (octeto): 0 a 255
~4.300 millones de direcciones únicas
Agotadas desde ~2011 (IANA)
Aún dominante en redes locales
IPv6 — 128 bits
128 bits = 16 bytes
Notación hexadecimal con ":" : 8000:0000:...:CDEF
Cada grupo: 4 dígitos hexadecimales
340 sextillones de direcciones (~3.4×10³⁸)
Diseñado para el crecimiento de Internet
Presente en smartphones, IoT, 5G

## Slide 5
Interfaz de red y NIC
Una interfaz de red es la conexión entre un host y un enlace físico conectado a la red.
En los hosts, la interfaz está en la NIC (Network Interface Card) — tarjeta de red.
NIC especiales: Duo (2 puertos), Quad (4 puertos), con balanceo de carga.
Los equipos de escritorio suelen tener una sola interfaz (Ethernet).
Las notebooks modernas tienen además una interfaz inalámbrica (Wi-Fi 802.11).
Los routers tienen múltiples interfaces de red (una por cada red conectada).
Los smartphones tienen: Wi-Fi (802.11), 4G/5G, Bluetooth y a veces Ethernet por USB.

## Slide 6
Dirección MAC — Dirección Física
Cada tarjeta NIC tiene una dirección MAC (Media Access Control) grabada en hardware.
48 bits = 12 dígitos hexadecimales. Ej: 00:1A:2B:3C:4D:5E
Tecnologías que usan MAC: Ethernet (cableada) y Wi-Fi 802.11 (inalámbrica).
La MAC es única por fabricante (los primeros 3 bytes = OUI del fabricante).
Es posible cambiarla por software ("MAC spoofing") aunque no es recomendable.
En smartphones: cada interfaz (Wi-Fi, BT) tiene su propia MAC. Desde iOS/Android 14, se usa MAC aleatoria por privacidad.

## Slide 7
Comparativa: Dirección MAC vs Dirección IP
Característica | Dirección MAC | Dirección IP
Capa OSI | Capa 2 — Enlace de Datos | Capa 3 — Red
Longitud | 48 bits (12 hex) | 32 bits IPv4 / 128 bits IPv6
Asignación | Fija por fabricante (hardware) | Lógica — asignada por admin/DHCP
Alcance | Red local (LAN) | Global (Internet)
Uso principal | Entrega final en LAN | Entrega entre routers (Internet)
Unicidad | Global (en teoría) | Única en su ámbito de aplicación

## Slide 8
Jerarquía de las Direcciones IP
Una dirección IPv4 se divide en dos segmentos: prefijo y sufijo.
El PREFIJO identifica la red (Net ID): compartido por todos los hosts de la misma red.
El SUFIJO identifica al host (Host ID): único dentro de la red.
Esta jerarquía de dos niveles hace el enrutamiento más eficiente.
Dos redes distintas no pueden tener el mismo Net ID.
Dos hosts en la misma red no pueden tener el mismo Host ID.
Un mismo Host ID puede repetirse en redes con diferente Net ID (son hosts distintos).

## Slide 9
Clases de Direcciones IPv4 (Classful)
Clase | Primer bit(s) | Rango 1er octeto | Redes posibles | Hosts por red | Uso típico
A | 0 | 1 – 126 | 128 | 16.777.214 | Grandes corporaciones
B | 10 | 128 – 191 | 16.384 | 65.534 | Medianas organizaciones
C | 110 | 192 – 223 | 2.097.152 | 254 | Redes pequeñas / ISP
D | 1110 | 224 – 239 | — | — | Multicast
E | 1111 | 240 – 255 | — | — | Experimental / Reservado

## Slide 10
Tipos de Direcciones IP
Públicas: asignadas por ICANN a través de ISPs. Únicas y enrutables en Internet.
ICANN administra el espacio global de IPs, coordina DNS y resuelve conflictos de nombres.
Privadas (RFC 1918): usadas en intranets sin autorización previa.
Clase A: 10.0.0.0 – 10.255.255.255 (1 red / 16 M hosts)
Clase B: 172.16.0.0 – 172.31.255.255 (16 redes / 64 K hosts c/u)
Clase C: 192.168.0.0 – 192.168.255.255 (256 redes / 254 hosts c/u)
Para conectar redes privadas a Internet se usa NAT o proxy.
Los smartphones en redes Wi-Fi hogar usan IPs privadas (192.168.x.x); con datos móviles reciben IPs públicas asignadas por el operador.

## Slide 11
Direcciones IP Especiales (Reservadas)
Tipo | Formato / Valor | Descripción
Dirección de red | Net ID + Host ID = 0 | Identifica la red; no se asigna a hosts
Broadcast dirigido | Net ID + Host ID = todos 1s | Envío a todos los hosts de una red específica
Broadcast limitado | 255.255.255.255 | Broadcast local; se usa en el arranque (DHCP Discovery)
"Este equipo" | 0.0.0.0 | Usado cuando el host aún no conoce su dirección IP
Loopback | 127.x.x.x (típico 127.0.0.1) | Pruebas locales; paquetes no salen del equipo
APIPA | 169.254.x.x | Autoasignación cuando falla DHCP (Windows/Android)

## Slide 12
Limitaciones del Direccionamiento Classful
1. Falta de flexibilidad interna: tamaños de red fijos (A, B, C) no se adaptan a todas las organizaciones.
2. Uso ineficiente: una red Clase B entrega 65.534 hosts aunque la org. solo necesite 500.
3. Proliferación de tablas de enrutamiento: millones de entradas en los routers.
4. Agotamiento del espacio IPv4: el crecimiento de Internet aceleró el consumo de IPs.
5. En respuesta surgieron dos mecanismos: SUBREDES (subdividen una red) y CIDR (direccionamiento sin clases).
6. En el celular: la explosión de smartphones demandó IPv6 y NAT masivo (CGN) en operadoras.

## Slide 13
Máscara de Subred
Es un número de 32 bits que separa el prefijo de red del sufijo de host en una dirección IP.
Estructura: secuencia continua de 1s (red) seguida de 0s (hosts).
Tres notaciones equivalentes:
Binaria: 11111111.11111111.11111111.00000000
Decimal: 255.255.255.0
CIDR: /24 (indica cuántos bits son de red)
Los routers y hosts aplican la máscara para saber si el destino está en la misma red o en otra.
Operación clave: IP AND Máscara = Dirección de Red

## Slide 14
Operación AND — Cálculo de Dirección de Red
Reglas AND Booleano
x AND 1 = x (0·1=0 ; 1·1=1)
x AND 0 = 0 (0·0=0 ; 1·0=0)
Resultado: IP AND Máscara = IP de Red
Ejemplo
194.23.18.4 AND 255.255.255.0 = 194.23.18.0
195.243.79.45 AND 255.255.192.0 = 195.243.64.0
79=01001111 ; 192=11000000 → AND=01000000=64
🔑 Ejercicio Resuelto: 184.35.77.15 / 22
Máscara /22 → 255.255.252.0 (22 unos: 11111111.11111111.11111100.00000000)
Tercer octeto: 77 = 01001101 ; 252 = 11111100 → AND = 01001100 = 76
Dirección de red: 184.35.76.0

## Slide 15
Direccionamiento sin Clases (CIDR)
CIDR (Classless Inter-Domain Routing) supera las limitaciones del esquema classful.
Formato: a.b.c.d/x donde x = cantidad de bits de prefijo de red.
Permite asignar bloques de cualquier tamaño, no solo /8, /16 o /24.
Ejemplo: 200.23.16.0/23 → la máscara de subred tiene 23 bits en 1.
Facilita la agregación de rutas (supernetting) y reduce tablas de enrutamiento.
Los ISPs de telefonía móvil usan CIDR para gestionar eficientemente millones de IPs.
IPv6 también usa notación CIDR: 2001:db8::/32 identifica un prefijo de 32 bits.

## Slide 16
Ejercicio Resuelto: 198.211.0.32/28
Pregunta | Respuesta
Máscara de subred (decimal) | 255.255.255.240 (/28 → 28 bits en 1 → último octeto: 11110000 = 240)
Bits de red | 28 bits
Bits de host | 4 bits (32 − 28 = 4)
Total de IPs en el bloque | 2⁴ = 16 (incluye red y broadcast)
Hosts válidos (asignables) | 16 − 2 = 14 hosts
Rango de hosts | 198.211.0.33 → 198.211.0.46
Dirección de red | 198.211.0.32
Dirección de broadcast | 198.211.0.47

## Slide 17
Actualización Tecnológica — Direcciones IP hoy
IPv4 agotado: IANA entregó el último bloque a los RIR en 2011; la transición a IPv6 es inevitable.
IPv6 en smartphones: Android 10+ y iOS 11+ soportan IPv6 nativamente. Las redes 5G son dual-stack (IPv4+IPv6).
NAT masivo (CGN/CGNAT): operadoras móviles comparten una sola IPv4 pública entre miles de usuarios.
Private 5G: empresas despliegan redes 5G privadas con bloques IPv4 privados (192.168.x.x / 10.x.x.x).
IoT y direccionamiento: millones de dispositivos (medidores, sensores, autos conectados) hacen imprescindible IPv6.
Wi-Fi 7 (802.11be) introduce multi-link operation y exige gestión avanzada de IPs por interfaz.
CGNAT desafía a videojuegos online y VoIP (latencia adicional por traducción doble).

## Slide 18
Verdadero o Falso
❓ "Una dirección IPv4 de 32 bits puede representarse como cuatro números decimales separados por puntos, donde cada número va de 0 a 255."
¿Verdadero o Falso?

## Slide 19
VERDADERO
"Una dirección IPv4 de 32 bits puede representarse como cuatro números decimales separados por puntos, donde cada número va de 0 a 255."
📌 Justificación:
32 bits se dividen en 4 grupos de 8 bits (octetos). Cada octeto puede valer entre 0 (00000000) y 255 (11111111). La notación decimal con puntos (ej. 192.168.1.1) es la representación estándar de IPv4.

## Slide 20
Verdadero o Falso
❓ "Las direcciones IP privadas (como 192.168.x.x) son reconocidas y enrutadas directamente por los routers de Internet."
¿Verdadero o Falso?

## Slide 21
FALSO
"Las direcciones IP privadas (como 192.168.x.x) son reconocidas y enrutadas directamente por los routers de Internet."
📌 Justificación:
Las IPs privadas definidas en RFC 1918 (10.x.x.x, 172.16–31.x.x, 192.168.x.x) NO son enrutables en Internet. Los routers de borde las descartan. Para salir a Internet se requiere NAT (Network Address Translation) o un proxy.

## Slide 22
Verdadero o Falso
❓ "Para calcular la dirección de red a partir de una IP y su máscara, se aplica la operación AND bit a bit entre ambas."
¿Verdadero o Falso?

## Slide 23
VERDADERO
"Para calcular la dirección de red a partir de una IP y su máscara, se aplica la operación AND bit a bit entre ambas."
📌 Justificación:
La operación AND entre la dirección IP y la máscara de subred pone a cero todos los bits de host, revelando así la dirección de red. Ejemplo: 194.23.18.4 AND 255.255.255.0 = 194.23.18.0. Esta operación la realizan automáticamente routers y sistemas operativos para tomar decisiones de enrutamiento.

## Slide 24
Resumen
Las IPs son identificadores lógicos únicos de 32 bits (IPv4) o 128 bits (IPv6).
Se dividen en prefijo (red) y sufijo (host) formando una jerarquía de dos niveles.
Las clases (A/B/C/D/E) definieron tamaños fijos; CIDR permite tamaños flexibles.
La máscara de subred + operación AND determinan la dirección de red.
IPv6 y NAT son respuestas al agotamiento de IPv4, crítico en la era móvil.
IES
Prof: Ing. Antonio Víctor Pérez Españón · Redes y Comunicaciones